| Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel.fax.387 311 238, tel. 387 314 260, 605 277998 |  |
| --- | --- |

Územní plán obce

###### LOUČOVICE

TEXTOVÁ ČÁST

Prosinec 2006

|  | SCHVALOVACÍ DOLOŽKA TENTO ÚZEMNÍ PLÁN BYL SCHVÁLEN | Razítka |
| --- | --- | --- |
| Schvalovací orgán | ZASTUPITELSTVO OBCE LOUČOVICE |  |
| Dne | 6.12. 2006 |  |
| Pod číslem usnesení | 239/2006 |  |
| Starosta obce | PAVEL SLÁDEK |  |
| Pořizovatel | OBEC LOUČOVICE |  |
| Zastoupený | PAVEL SLÁDEK |  |
| Nadřízení orgán | Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic |  |
| Stanovisko vydáno dne | 27.11. 2006 |  |
| Pod číslem jednacím | KUJCK 31620/2006 OUPI/2 |  |

Obsah

Údaje o zakázce	3

a) Identifikace zakázky a údaje o zpracovateli	3

b) Zpracovatelé jednotlivých částí a kooperace	3

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

a) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ	4

b) ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A NÁVRHU ÚPO	4

c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A SOUBORNÉHO STANOVISKA	4

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	4

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	4

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE	4

b) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ	5

c) Návrh urbanistické koncepce	8

d) Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití	10

e) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ	14

f) přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území	16

g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady	18

h) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek a nerostů a ploch pro jeho technické zajištění	28

i) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY	28

j) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ  A ASANAČNÍCH ÚPRAV	40

k) ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY	41

l) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA	47

m) NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE	68

c. číselné údaje doplŇUJÍCÍ A CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ	68

a) demografie, obyvatelstvo a bytový fond	68

b) spotřeba vody	72

c) výpočet spotřeby el. energie	72

D. ZÁVAZNÁ ČÁST	73

a) Návrh urbanistické koncepce	73

b) VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ	74

c) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ	78

d) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ	78

e) ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO, TECHNICKÉHO A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	79

f) NÁVRH VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY	83

g) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek a nerostů a ploch pro jeho technické zajištění	85

h) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ  A ASANAČNÍCH ÚPRAV	85

# Údaje o zakázce

## a) Identifikace zakázky a údaje o zpracovateli

| Název zakázky | Územní plán obce LOUČOVICE |
| --- | --- |
| Stupeň | Návrh |
| Číslo zakázky | 67_2003 |
| Datum | Srpen 2006 |
| Pořizovatel | Obec Loučovice |
| Nadřízený orgán | Krajský úřad - Jihočeský kraj |
| Zpracovatel | PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. - Ing.arch. Jaroslav Daněk |
| IČO | 25 194 771 |
| DIČ | CZ25 194 771 |
| Bankovní spojení – č.účtu | HVB a.s. České Budějovice, číslo účtu 31778-800/2700 |
| Vypracovali | Lenka Šindelářová, Lukáš Holemý, Jana Titlová, Ing. arch. Jindra Kupcová, Ing. Marcela Pávková, Naděžda Platilová, Pavel Kouba, Marcela Fenclová, Milan Faktor, Dušan Stráský, Šárka Kadeřábková, Dana Štanhanzlová. |

## b) Zpracovatelé jednotlivých částí a kooperace

| Urbanistická část | Ing.arch. Jaroslav Daněk - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. |
| --- | --- |
| Demografie | Lenka Šindelářová - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. |
| Doprava a dopravní zařízení | Ing. Marcela Pávková - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o |
| Vodohospodářské řešení | Ing. V. Houška - H – Projekt |
| Energetické řešení | Ing. J. Zikmund - ELEKTRIZ |
| Zemědělský půdní fond | Lenka Šindelářová - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. |
| Krajinná ekologie | Ing. Václav Škopek, CSc. - EKOSERVIS |

# A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## a) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Hlavním cílem územního plánu je vytvořit v obci Loučovice a jejím správním území podmínky pro zdravý a spokojený život obyvatel. Schválený územní plán  se stane právním podkladem pro řízení výstavby v obci a jejím správním území.

Předmětem územního plánu je zejména podchycení současného urbanistického stavu obce s limitujícími faktory a na jejich základě navrhnout zásady budoucího uspořádání v území. Neopomenutelnou součástí územně plánovací dokumentace je návrh koncepce dopravy, technické infrastruktury a opatření vedoucí ke zlepšení kvality životního prostředí. Současně je nutné stanovit zastavitelné území obce se závaznými regulativy pro funkční plochy a veřejně prospěšné stavby.

## b) ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A NÁVRHU ÚPO

Pro sídlo Loučovice byl zpracován Územní plán sídelního útvaru Loučovice (zpracovatel ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠTĚPÁN České Budějovice – r. 1994). Zpracovaný územní plán sídelního útvaru neodpovídal současným požadavkům obce (změny funkční náplně některých navržených ploch + doplnění nových), rovněž nebylo zpracováno  celé správní území obce Loučovice. Tímto byl proveden koncept územního plánu celého správního území obce Loučovice a následně návrh ÚPO. Návrh ÚPO Loučovice plně respektuje závaznou část ÚP VÚC Šumava a projednaným konceptem ÚP VÚC Jihočeského kraje.

## c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A SOUBORNÉHO STANOVISKA

Podmínky zadání byly zahrnuty do konceptu územního plánu, na jehož základě bylo vypracováno souborné stanovisko pro dokončení návrhu územního plánu. Při řešení návrhu byly zvažovány všechny podané připomínky a námitky a všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy. Tato byla zapracována do ÚPO. Požadavkům bylo vyhověno, pokud toto bylo z hlediska dotčených území možné. Připomínky městského úřadu Bad Leonfelden byly v návrhu respektovány.

## d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Návrh předpokládá zvýšení možností zaměstnání ve správním území, neboť byly vzneseny požadavky na nové návrhy ploch občanského vybavení a plochu sportu. Zapracováním nových návrhů bydlení v rodinných domech je podporována stabilizace a rozvoj v oblasti bydlení v řešených sídlech. Nový návrh plochy sportu bude uspokojovat potřeby místních obyvatel v oblasti sportovních aktivit - lyžování. Všechny tyto návrhy jsou v převážné míře situované do okrajových částí jednotlivých sídel tak, že nenarušují přírodní hodnoty území, vyznačující se zde zvláště chráněnými územími. Péče o životní prostředí je zohledněna územním plánem řešením čištění odpadních vod v jednotlivých sídlech. Ochrana kulturní hodnot v území, což jsou především památkově chráněné objekty v sídle loučovice, je řešena tak, že nové návrhy jsou situovány mimo území s těmito objekty. Rozvoj civilizačních hodnot je promítnut do územního plánu obce novými návrhy technické infrastruktury.

Dalším cílem je zastavení úbytku obyvatel, pro které je předpokladem vytvoření podmínek pro novou výstavbu, přestavbu i obnovu sídla a krajiny v odpovídající kvalitě. Územní plán obce Loučovice je plně v souladu s cíli územního plánování.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že návrh ÚPO svým řešením vytváří dostatečné předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

# B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

## a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE

Řešené území je vymezeno velikostí správního území obce Loučovice. Tvoří jej 4 katastrální území – Loučovice, Mnichovice, Kapličky a Dvorečná.

Sousední katastrální území jsou Přední Výtoň, Lipno nad Vltavou, Dolní Jílovice, Vyšší Brod a Studánky.

Jižní hranici správního území obce tvoří státní hranice, a to s Rakouskem.

## b) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

### Předpokládané podmínky vývoje obce

loučovice

Obec Loučovice leží při silnici II/163 (Dolní Dvořiště – Volary). Severně od řeky Vltavy ve středu obce je soustředěna základní i vyšší občanská vybavenost (obchody, restaurace, úřady, školy, zdravotní středisko apod.), dále parkovací plochy a veřejná zeleň v centru sídla. Převážnou část obce tvoří objekty s plochami nízkopodlažního bydlení a vysokopodlažní bytové domy, dále pak pozemky a objekty technické vybavenosti s nimi související. Velké území obce v západní  části zabírají objekty a plochy průmyslu. Ve východní  části podél železniční trati je umístěna další plocha průmyslu a v blízkosti železniční stanice pak objekty a plochy podnikání. V jižní části řešeného území se nachází plochy pro bydlení a soukromá zeleň. Na okrajových částech po obvodu sídla i mimo něj jsou plochy využívané jako soukromé zahrady. Plochy sportu se nachází ve střední části obce podél řeky Vltavy.

Z hlediska významu funkce obce ve struktuře osídlení, dostatečnému počtu pracovních příležitostí a příznivým poměrům pro rekreaci a cestovní ruch, vzhledem k zachovalému přírodnímu prostředí, má obec Loučovice všechny předpoklady ke stabilizaci, popř. přírůstek trvale bydlících obyvatel. Rozvoj vlastních sídel v oblasti podnikání a pracovních příležitostí  je také podpořen poměrně krátkou vzdáleností od lipenské vodní nádrže a lyžařského areálu Kramolín. Bydlení v přírodním prostředí se snadnou dostupností měst s vyšším občanským vybavením např. Vyšší Brod, Frymburk, popř. Český Krumlov, dávají předpoklad k rozvoji sídla především v oblasti výstavby bydlení v rodinných domech a s tím související občanské vybavenosti obce.

dvorečná

Sídlo Dvorečná leží severním směrem od sídla Loučovice. Hlavní část sídla je tvořena objekty rekreačními a původní vesnickou zástavbou. Centrální část tvoří náves obestavěná převážně jednopodlažními objekty, za kterými jsou situovány zahrádky.

nové domky, lipová, dobřín, kapličky, hodoň, frantoly, mnichovice, martínkov

Tyto části obce byly v minulém století téměř vysídleny, vzhledem k jejich poloze v blízkosti státních hranic. Pouze v Mnichovicích se nachází menší zemědělský areál a plocha bydlení v rodinných domech.

V Martínkově se nachází objekt bývalé roty pohraniční stráže, dnes ve vlastnictví obce Loučovice.

### přírodní hodnoty území

K. ú. Kapličky a Mnichovice u Loučovic jsou součástí přírodního parku Vyšebrodsko, vyhlášeného Nařízením 
OkÚ Č. Krumlov v roce 1995. Nejcennější lokality v rámci řešeného území jsou zahrnuty ve zvláště chráněných územích, která se zde nacházejí 4 : Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč (k. ú. Loučovice), přírodní památka Medvědí Hora (k. ú. Kapličky), přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky (k. ú. Kapličky) a přírodní památka Uhlířský vrch (k. ú. Mnichovice u Loučovic). Všechna tato ZCHÚ jsou součástmi prvků ÚSES.

##### Ochrana přírody

Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky

Národní přírodní rezervace Luč – Čertova stěna

###### Přírodní památka Medvědí hora

###### Přírodní památka Uhlířský vrch

##### Ochrana přírodních zdrojů

Do západní části k. ú. Kapličky zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) vedoucí ke státní hranici s Rakouskem. Její hranice je zakreslena v Hlavním výkrese a ve výkrese Technické infrastruktury.

### kulturní hodnoty území

Kulturní hodnoty  tj. charakteristické původní osídlení správního území, jsou ÚPO zachovány a rozvíjeny v souladu s ochranou přírodních a civilizačních hodnot. Rozvoj sídelní funkce je orientován především na intenzivní využití zastavěného území.

Památkově chráněné objekty

Dle zákona „o státní památkové péči“ v platném znění, jsou organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, určí Obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, krajský úřad, podmínky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže. Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo na jejich vhodném využití, jen po dohodě s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku, jen v dohodě s krajským úřadem. V ÚPD je respektován zákon „o státní památkové péči “.

V případě zamýšlené výstavby, která by mohla po svém realizování nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou, barevností či jakýmkoli jiným způsobem nepříznivě ovlivnit prostředí nemovité kulturní památky, nebo která se bude v rámci dálkových pohledů opticky uplatňovat v souvislosti s nemovitou kulturní památkou, je nutné postupovat dle ustanovení § 9 a 11 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V případě zamýšlené stavební a jiné obdobné činnosti je nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními § 21 – 24, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V řešeném území se nachází tyto památkově chráněné objekty :

Loučovice		rejstř.č. ÚSKP 03-1339	kostel  sv. Oldřicha

rejstř.č. ÚSKP 03-1340	kostel  sv. Prokopa

Dále se v obci nachází jeden objekt navržený na prohlášení za kulturní památku, a to bývalá vodní elektrárna v Loučovicích.

Archeologické lokality

Dle ustanovení zákona „o státní památkové péči“ v platném znění, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologická výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Ve správním území obce Loučovice se nenachází žádná známá archeologická lokalita evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale zájmové území je území s archeologickými nálezy.

V řešeném území se nachází tyto archeologické lokality:

- zaniklá osada Lhota (k.ú. Kapličky), 3 km západně od Kapliček, jihozápadně od trati Lhota

- zaniklá osada Dobřín (k.ú. Kapličky), 1,5 km západně od Kapliček, trať Dobřín

- zaniklá osada Kapličky (k.ú. Kapličky), 3,5 km jižně od hráze Lipno

- zaniklá osada Mlýnská (k.ú. Kapličky), 1,5 km jihozápadně od Kapliček, trať Mlýnská

- zaniklá osada Hřbítek (k.ú. Kapličky), 400 m jihovýchodně od Kapliček, trať Hřbítek

- zaniklá osada Krásná Pole (k.ú. Kapličky), 1,5 km severovýchodně od Kapliček, trať Krásná Pole

- zaniklá osada Hodoň (k.ú. Mnichovice u Loučovic), 3 km východně od Kapliček, trať Hodoň

- zaniklá osada Adámky (k.ú. Kapličky), 1,5 km jihovýchodně od Kapliček, trať Adámky

- zaniklá osada Frantoly (k.ú. Mnichovice u Loučovic), 3 km jihovýchodně od Kapliček, trať Frantoly

- zaniklá osada Hvězda (k.ú. Kapličky), 2,5 km jihovýchodně od Kapliček, trať Hvězda

- zaniklá osada Martínkov (k.ú. Mnichovice u Loučovic), 3 km severozápadně od Studánek, trať Martínkov

- areál kaple sv. Prokopa a hřbitov, 4 km západně od Vyššího Brodu

K územím s archeologickými nálezy patří rovněž intravilány současných osad Dvorečná (k.ú. Dvorečná), Nové Domky (k.ú. Kapličky), Loučovice (k.ú. Loučovice), Lipová (k.ú. Kapličky) a Mnichovice (k.ú. Mnichovice u Loučovic).

### Civilizační hodnoty území

Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé současně zastavěné území obce, které zahrnuje prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny. Dále se jedná o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou. Hlavní výkres zahrnuje uvažované záměry dalšího rozvoje obce. Jsou to zejména návrhové plochy pro bydlení. Tento návrh vytváří dostatečné předpoklady pro zachování a rozvoj civilizačních hodnot.

Obec Loučovice leží  v jižní části okresu Český Krumlov, cca 30 km jižně od města Český Krumlov, v nadmořské výšce 672 m n.m..

Významnou civilizační hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého řešeného území, která je zde zastoupena sítí silnic II. a III. třídy a sítí místních komunikací. Předpokladem dalšího rozvoje je umožnění dopravní dostupnosti navrhovaných ploch zástavby.

Pro dobrou funkčnost zastavěného území se ve správním území nalézají plochy technického vybavení tj. trasy el. vedení VN a VVN, STL a VTL plynovod, vodní zdroje, vodojem, radioreleová trasa, telekomunikační kabely apod. Rozvoj technické infrastruktury souvisí s připojením nově navrhovaných ploch zástavby.

### Architektonické hodnoty území

1. Nejhodnotnější zástavba

Jedná se o architektonicky nejhodnotnější území, které tvoří památkově chráněné objekty v sídle Loučovice – kostel sv. Oldřicha a sv. Prokopa. Tyto hodnoty je nutno zachovat a respektovat umístěním staveb v nově navržené ploše bydlení v RD (lokalita 16). Dále je nutné chránit a neporušit výškovou dominantnost obou kostelů v Loučovicích.

Hodnota území spočívá v jednotném či charakterově blízkém pojetí obytné zástavby, což musí být respektováno také v navazujících řízeních a dokumentacích.

Navržená nízkopodlažní zástavba musí respektovat svým tvarem, objemem a použitými venkovními materiály okolní stávající nízkopodlažní zástavbu.

2. Méně hodnotná zástavba

Jedná se o architektonicky méně hodnotné území, s novější zástavbou, která není tak prostorotvorná. Převážnou část tvoří izolované rodinné domy charakteristické pro druhou polovinu dvacátého století, zejména panelové domy, plochy občanského vybavení v centrální části a rekreační plochy v severní části sídla.

Méně hodnotné území navazuje na území nejhodnotnější a zástavba v tomto území musí být respektována na navazujících plochách.

3. Nejméně hodnotná zástavba

Jedná se o území architektonicky nejméně hodnotné, které je soustředěno většinou v okrajových částech sídla. Jsou to plochy výroby, technického vybavení a plochy zemědělství. Nejméně hodnotná zástavba navazuje na zástavbu méně hodnotnou a musí být respektována na navazující plochách.

## c) Návrh urbanistické koncepce

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

### Z důvodů zachování dosavadních hodnot v území je třeba respektovat stávající urbanistickou strukturu obce, neporušit dominanty. Dále je pak nutné, aby se u všech nově navržených staveb jednalo o nízkopodlažní přízemní objekty, případně o objekty s obytným podkrovím, přičemž maximální plocha zastavěná rodinnými domy by neměla činit více než 40% pozemku. Odstavení vozidel musí být situováno vždy na vlastním pozemku.

### Základním nástrojem urbanistické koncepce je rozdělení správního území na :

Současně zastavěné území obce - tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová hranice zahrnující prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny (povoleny a kolaudovány). Hranice současně zastavěného území byla stanovena na základě průzkumů a rozborů.

Zastavitelné území - tvoří plochy vhodné k zastavění, které jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Jsou to plochy určené pro rozvoj urbanizovaného území, převážně ploch pro bydlení v rodinných domech, občanskou vybavenost, výrobu a výrobní služby, veřejnou zeleň, sport, plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu.

Nezastavitelné území - je území, které nebylo vymezeno ÚPD k zastavění, ani není současně zastavěné. Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využívání, nová výstavba nebo jiná opatření trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadního charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné technické infrastruktury, pro dopravní obslužnost území. Lze zde připustit rekonstrukce, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% zkolaudované podlahové plochy k datu schválení ÚPO) stávajících trvalých staveb.

### Koncepce současně zastavěného území

Loučovice je obec s převažující funkcí bydlení, výroby a s doplňkovou funkcí rekreační.

předpokládá se zde především rozvoj bydlení v rodinných domech a občanské vybavení. Je třeba klást důraz na obnovu současného bytového fondu.

Návrh územního plánu uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. v několika málo případech je uvažováno s možnou dostavbou rodinných domků. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě a ke změně funkčního využití. Plochy pro možnou dostavbu by měly tvořit především plochy, jejichž zástavbou by došlo k ucelení, zarovnání současně zastavěného území, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel by mělo být situováno vždy na vlastním pozemku.

Charakter současně zastavěného území obce Loučovice určují urbanistické a architektonické hodnoty řešeného území.

### Koncepce zastavitelného území

LOUČOVICE

V sídle Loučovice jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech ve východní, západní, severní a centrální části, kde navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky. Rozsáhlá plocha pro bydlení v RD je navržena za hřbitovem, kde vyplňuje volný prostor mezi stávajícími plochami bydlení v bytových domech a plochou železnicí. Dále je v centrální části sídla navržena plocha pro bydlení v bytových domech, která navazuje na stávající plochu bytových domů. V jižní části sídla je uvažováno s plochou občanského vybavení a další plochy občanského vybavení jsou situovány do východní části k. ú. Loučovice. Mezi lesem a stávající nízkopodlažní zástavbou a plochou technické vybavenosti v jihovýchodní části sídla se uvažuje s plochou pro sport (sjezdovky) s  místní komunikací a parkovištěm. Další plocha pro sport, která bude sloužit jako pláž, je navržena v sídle Loučovice podél vodního toku. Plochy pro rekreaci jsou navrženy v severozápadní části k. ú. Loučovice, kde navazují na stávající plochy pro rekreaci. V centrální části sídla je uvažováno s rozšířením hřbitova a navrženým parkovištěm.

Rozvoj komunikací je uvažován v místním rozsahu ke zpřístupnění navrhovaných ploch nízkopodlažního bydlení (západní a severní část sídla) a plochy pro sport (sjezdovky) v jihovýchodní části sídla.

DVOREČNÁ

V tomto sídle jsou navrženy dvě plochy pro bydlení v rodinných domech podél příjezdové komunikace. Další rozvoj této lokality se nepředpokládá.

nové domky, lipová, dobřín, kapličky, hodoň, frantoly, mnichovice, martínkov

V severní části k. ú. Kapličky je navržena plocha občanského vybavení, je umístěna podél břehu Lipenského jezera a měla by sloužit i jako přístaviště. Další plocha občanského vybavení je navržena severním směrem od hraničního přechodu s Rakouskem – na Přední Výtoň, u hranice správního území, kde je plánováno sociální zařízení a občerstvení.

Severozápadním směrem od stávající plochy občanského vybavení je v lokalitě Kapličky navržena plocha bydlení v RD podél stávajících místních komunikací.

V sídle Nové domky je uvažováno s několika plochami pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy jsou soustředěny většinou podél stávajících místních komunikací nebo navazují na současně zastavěné území. 
V jižní části k. ú. Mnichovice se navrhuje výstavba vodní nádrže Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí, kde se v současnosti při větších srážkových úhrnech již vodní plocha vytváří. Jižně pod touto nádrží na Menší Vltavici je navržena další vodní nádrž U tří špalků.

Severně od hraničního přechodu Dürnau – Mnichovice je u stávající místní komunikace navržena plocha občanského vybavení, kde je plánováno vybudování hygienického zařízení a malé občerstvení.

V sídle Martínkov je navržená změna funkčního využití z plochy občanského vybavení na plochu bydlení v rodinných domech.

Rozvoj komunikací je uvažován v místním rozsahu ke zpřístupnění některých stávajících ploch individuální rekreace v lokalitě Nové domky.

### koncepce nezastavitelného území

Urbanistická koncepce nezastavitelného území vychází ze skutečnosti, že se jedná o  přírodně hodnotné území, které je nutné chránit. Nové návrhy ploch jednotlivých funkčních využití jsou proto situované mimo přírodně nejhodnotnější území. Pro život v území je však nezbytné zajistit napojení na technickou infrastrukturu a zajistit dopravní obslužnost. To vše za předpokladu co nejmenšího negativního dopadu na přírodní hodnoty.

Krajinu v okolí Loučovic je možné označit za harmonickou vyšší kvality až přírodní. Přirozené a přírodě blízké porosty (přirozeného a přírodě blízkého charakteru ve 4. až 5. stupni ekologické stability) se v řešeném území mimo lesní prostředí vyskytují především blízko neregulovaných vodních toků, stejně jako na mnoha dnes opuštěných pastvinách a loukách.

Koncepce krajiny se odvíjí z myšlenky, že vodní toky jsou páteří její ekologické stability. Proto je také ochrana (ve většině případů drobných toků však spíše obnova) vodního režimu tedy prvořadou záležitostí. Měla by se týkat:

- revitalizací některých drobných vodních toků, drobných nádrží a jejich bezprostředního okolí,

- dalšího zvyšování retence vody v krajině.

## d) Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití

Funkční plochy v řešeném území :

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Loučovice do funkčních ploch a rozdělení do jednotlivých zón regulace zástavby. Jednotlivé funkční plochy jsou rozlišeny barvou upřesňující typ funkčního využití.

#### Plochy bydlení v rodinných domech – zóna 1, 1N

- Přípustné : individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a plochy s tímto typem bydlení související, tj. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobné řemeslné a výrobní provozovny nerušící pohodu bydlení, malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané funkčním využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.

- Podmíněné : zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb a samostatná občanská vybavenost menšího rozsahu, veřejné stravování (sloužící převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území), zřízení místních komunikací.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující okolní prostředí, výroba, velké provozy, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní centra, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). Část obytné zástavby zasahující do ochranného pásma železnice (60m) je uvažována bez výstavby nových objektů pro bydlení. Stávající objekty v těsné blízkosti – méně než 20m jsou uvažovány na dožití.

#### Plochy bydlení v bytových domech – zóna 2, 2N

- Přípustné : bydlení v bytových domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná řemeslná a výrobní zařízení nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá sportovní zařízení. Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.

- Podmíněné : drobné obchodní, prodejní a administrativní činnosti nenarušující obytnou pohodu.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré provozy, činnosti a děje narušující obytnou pohodu, veškeré hospodářství, chovatelství  a pěstitelství, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, autobazary, nákupní zařízení většího rozsahu.

#### Plochy občanského vybavení – zóna 3, 3N

- Přípustné : funkce poskytující veřejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat  a provozovat knihovny, archivy, galerie, divadla, kaple, kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, nezbytná infrastruktura, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení.

- Podmíněné : bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, např. penzióny, turistické ubytovny.

- Nepřípustné : jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady.

#### Plochy zemědělské výroby – zóna 4

- Přípustné : činnosti zemědělské výroby a zemědělských provozů – zahradnické a zelinářské areály, chovatelské areály, jimž nemusí být vymezeno PHO, zemědělské a zpracovatelské provozovny, přípustné je zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující zemědělské služby a obchod, parkovací a odstavná stání pro potřebu vyvolanou využitím území. Bydlení pouze jako integrovaná  součást malého soukromého zemědělského areálu.

- Podmíněné : areály jimž musí být vymezeno ochranné pásmo, změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Výrobní  a podnikatelská činnost, výrobní služby  a sklady. Podmíněné je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby.

- Nepřípustné : jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd).

#### Plochy výroby a výrobních služeb – zóna 5

- Přípustné : výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, služby, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání.

- Podmíněné : je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, nákupní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.

- Nepřípustné : samostatné bydlení všech forem, výrobní plochy vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně.

#### Plochy technického vybavení – zóna 6

- Přípustné : jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, vodohospodářské plochy apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto funkčním využitím území svým charakterem funkcí a měřítkem odpovídající.

- Podmíněné : odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní plochy s jiným využitím území. Podmíněné jsou rovněž zařízení průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby či technologie.

Podmíněná funkce nesmí negativně ovlivnit či znemožnit umístění staveb a zařízení uvedených v přípustných funkcích.

- Nepřípustné : ostatní funkce, děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména samostatné bydlení.

#### Plochy sportu – zóna 7, 7N

- Přípustné : jsou to plochy určené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci.

- Podmíněné : stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, která nesmí být v rozporu s funkcí hlavní ani ji narušovat či omezovat, osvětlení, veřejná zeleň. U sjezdovek zasněžování, rozvody vody a elektriky, můstky a rampy, ochranné sítě, vleky a jejich rekonstrukce, startovací a dojezdové plošiny u vleků, pokladny, dětské koutky s oplocením.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.

#### Plochy individuální rekreace – zóna 8, 8N

- Přípustné : jsou to plochy určené  pro činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací. Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření max. o 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez zpevněných ploch a teras).

- Podmíněné : přeměna rekreačních objektů na objekty trvalého charakteru s možností vestavěných služeb a provozoven řemeslného charakteru bez negativního vlivu na své okolí, výstavba rodinných domů.

- Nepřípustné : je jakákoliv výroba, sklady většího a velkého rozsahu, těžba, zemědělská výroba, občanská vybavenost většího významu, nová zástavba rekreačních objektů.

#### Plochy soukromé zeleně – zahrady - zóna 9

- Přípustné : soukromé zahrady, sady, s možnou výstavbou oplocení a objektů drobné zahradní architektury (altány, sklady nářadí, pergoly, apod.) nenarušující sousedskou pohodu a pohodu bydlení.

- Podmíněné : je zřizování objektů pro pěstitelství a chovatelství, zahradnictví a sadovnictví většího rozsahu. Parkovací a odstavná stání je podmíněné zřizovat výlučně pro vlastní potřebu vyvolanou využitím plochy v souladu s výše uvedenými funkcemi.

- Nepřípustné : veškeré funkce narušující prostředí (životní, přírodní apod.) a hodnoty území, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoli jiné funkce a zařízení, které jsou v rozporu nebo narušují funkční využití plochy uvedeným jako přípustné nebo podmíněné, výstavba zahradních chat, rekreačních objektů.

#### Plochy veřejné zeleně - hřbitov - zóna 10, 10N

- Přípustné funkce: parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod..

- Podmíněné funkce: podmíněné je zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hřbitova související.

- Nepřípustné funkce: veškeré funkce neuvedené jako podmíněné nebo přípustné.

#### Plochy veřejné zeleně - park - zóna 11

- Přípustné funkce: krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, parkově upravená veřejná prostranství, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, vysazovat aleje apod..

- Podmíněné funkce: podmíněné je zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky).

- Nepřípustné funkce: veškeré funkce neuvedené jako podmíněné nebo přípustné.

#### Plochy veřejné zeleně – zóna 12

Jedná se o území veřejně přístupné sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity.

- Přípustné : parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky) apod.

- Podmíněné : je zřizovat veřejně přístupná hřiště a dětská hřiště, obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území a nenaruší charakter tohoto území.

- Nepřípustné : parkovací a odstavná stání a garáže většího rozsahu pro nákladní automobily a autobusy, trvalé bydlení, veškeré funkce neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména takové, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní.

#### Vodní toky a plochy – zóna 13, 13N

- Přípustné : vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla.

- Podmíněné : je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy pak skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba technické infrastruktury.

- Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

#### Plochy určené pro plnění funkcí lesa – zóna 14

Území určená jako pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zákona o lesích.

- Přípustné : plochy trvale určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů, přípustné je zřizovat jednotlivé účelové stavby pro lesní hospodářství místního významu.

- Podmíněné : účelové komunikace určené pro obsluhu území, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% zkolaudované podlahové plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, výstavba technické infrastruktury pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu přilehlého území. Podmíněné je rovněž změna kultury na ornou, pastviny, louky, sady či ostatní plochy za splnění všech zákonných podmínek.

- Nepřípustné : jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné.

#### Kulturní a travní porosty – zóna 15

- Přípustné: jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES. Území určená pro intenzivní a extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty nebo činnosti a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí. Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady a ornou půdu) za splnění všech zákonných podmínek.

- Podmíněné : je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.). podmíněné je měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa - zalesnění, výstavba a obnova rybníků.

- Nepřípustné: je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněná.

#### Polopřírodní až přírodě blízké porosty – zóna 16

- Přípustné : volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně využívané travní a luční porosty. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s  požadavky ochrany přírody (specifikuje kapitola i) – návrh místního územního systému ekologické stability). Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

- Podmíněné : je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Ve volné krajině je podmíněné realizovat výstavbu účelových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, výstavba a obnova rybníků, zalesnění. Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně. Lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.), lesnické, myslivecké a rybnikářské činnosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků).

- Nepřípustné : je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněná. Nepřípustné je zřizovat objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je nepřípustné intenzivně obhospodařovat v rozporu s  požadavky ochrany přírody.

#### Krajina přírodního charakteru – zóna 17

- Přípustné funkce: volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně využívané travní a luční porosty. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s  požadavky ochrany přírody. Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

- Podmíněné funkce: se neurčují.

- Nepřípustné funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné.

#### Orná půda – zóna 18

- Přípustné : jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES. Území určená pro intenzivní i extenzivní hospodaření na zemědělské orné půdě nebo činnosti a zařízení, která s hospodařením souvisí. Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky a sady) za splnění všech zákonných podmínek. Přípustná jsou protierozní opatření - budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků, zřizování obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků, znovuzřizování mezí.

- Podmíněné: je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.). Podmíněné je měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa - zalesnění.

- Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

#### Plochy pro dopravu

- Přípustné : jsou to komunikace I., II. a III.třídy a místní obslužné komunikace, doprava motoristická, cyklistická a pěší komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, veřejná zeleň (převážně liniové-  ho charakteru) podél komunikací a parkovišť.

- Podmíněné : výstavba dopravních staveb, tech. infrastruktury (nesmí ohrozit hlavní funkci). Tyto stavby by měly být pokud možno umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní, výsadba veřejné zeleně.

- Nepřípustné : jiná, než hlavní funkce území, je nepřípustná.

## e) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

V návrhu ÚPO jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v řešeném území a jsou zakreslena v Hlavním výkresu.

VSTUPNÍ LIMITY

#### VODNÍ TOKY A PLOCHY

- významný krajinný prvek

#### PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

- významný krajinný prvek.

#### NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky :

- kostel  sv. Oldřicha

- kostel  sv. Prokopa

#### Ochranná pásma elektrického vedení

Řešeným územím prochází el. vedení VN 110 kV s ochranným pásmem 12m a el. vedení VN 22 kV s ochranným pásmem 7m od krajních vodičů.

#### Ochranné pásmo vodních zdrojů

Ochrana podzemních vod je zpracována podle Vodního zákona ve znění pozdějších předpisů.

V řešeném území se nachází vodní zdroje s ochrannými pásmy.

#### Ochranné pásmo silnic a železnic

Ochranná pásma dopravních tras jsou zpracována podle Zákona o pozemních komunikacích.

Řešeným územím prochází silnice II. a III.třídy a železnice.

ochranná pásma činí u silnic II. a III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území), u železnice    60 m od osy a u úzkokolejné trati 30 m od osy na každou stranu.

#### Ochranné pásmo VTL plynovodu

Řešeným územím prochází vysokotlaký plynovod.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 20 m na obě strany od půdorysu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od půdorysu.

Ochranné pásmo regulační stanice VTL plynovodu je 4 m na všechny strany od půdorysu, pro přílišný detail je zakresleno vč. RS.

Bezpečnostní pásmo regulační stanice je 10 m od objektů zástavby.

#### Ochranné pásmo vodovodu

Řešeným územím prochází vodovodní řad, jeho ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

#### Ochranné pásmo HŘBITOVA

V řešeném území se nachází hřbitov s ochranným pásmem 100 m od hranice pozemku.

#### Ochranné pásmo VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB

V řešeném území se nachází plochy výroby a výrobních služeb s ochranným pásmem 50 m od hranice pozemku.

#### Ochranné pásmo pozemků pro plnění funkcí lesa

Ochrana pozemků pro plnění funkcí lesa je zpracována podle zákona „ O lesích “. Ochranné pásmo pozemků určených pro plnění funkcí lesa je 50m od okraje lesa.

#### Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím

Ve správním území se nachází v menší míře vodní plochy, toky a velmi rozsáhlé pozemky určené k plnění funkcí lesa. U vodního toku Vltava bylo vyhlášeno záplavové území.

#### HRANICE CHOPAV

Do západní části správního území zasahuje hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

#### HRANICE PŘÍRODNÍHO PARKU VYŠEBRODSKO

Správním územím prochází hranice přírodního parku Vyšebrodsko.

#### Zvláště chráněná území

Nejcennější lokality v rámci řešeného území jsou zahrnuty ve zvláště chráněných územích, která se zde nacházejí 4 : Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč (k. ú. Loučovice), přírodní památka Medvědí Hora (k. ú. Kapličky), přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky (k. ú. Kapličky) a přírodní památka Uhlířský vrch (k. ú. Mnichovice u Loučovic).

#### Telekomunikace

Zřizování a ochrana telekomunikačních zařízení se řídí Zákonem o telekomunikacích.

Řešeným územím procházejí trasy dálkových telekomunikačních optických kabelů, ochranné pásmo kabelu činí 1,5 m od osy, pro přílišný detail je zakresleno vč. kabelu.

#### Radiokomunikace

Správním územím obce Loučovice prochází provozovaná RR trasa v úseku TVP Loučovice – RS Kleť. Dále je v řešeném území umístěn na parcele č. 76/2 v k. ú. Mnichovice příhradový stožár CS/H50.

#### Zájmy vojenské správy

V případě staveb a objektů vojenských zájmů postupovat podle zákona O zajišťování obrany ČR. V řešeném území není v současné době evidován objekt vojenské správy a platí zde Generální souhlas vojenské správy.

#### Výstupní limity

Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.

Navrhovaná ochranná pásma všech navrhovaných ploch pro dopravu a ploch pro technickou infrastrukturu (např. pro el. vedení VN 7m na každou stranu, pro trafostanice 7m, pro vodovodní a kanalizační řad 1,5m na každou stranu apod.) jsou stanovena pro účely tohoto ÚPO jako výstupní limity. V OP dráhy, komunikací a trafostanic je nutné dodržovat platné hygienické limity z hlediska hluku, není zde dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno. Toto území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů), dále prostor pro jejich realizaci a popřípadě také následný přístup k nim.

#### Plocha pro návrh elektrického vedení s ochranným pásmem

V řešeném území jsou navrženy plochy pro návrh elektrického vedení VN 22 kV s ochrannými pásmy.

Plocha pro NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍ Čistírny odpadních vod

V řešeném území je navržena plocha pro návrh ochranného pásma stávající ČOV.

#### OCHRANA PŘED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁTĚŽÍ

V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při silnici II. a III. tř. a navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku.

#### PLOCHY ÚSES

Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry místního významu jsou zakreslené v grafické části.

#### DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití na vlastním pozemku a to již jako součást stavby.

## f) přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

Zahájení výstavby RD v navržených lokalitách bude uskutečněno teprve po předchozí realizaci jednotlivých sítí, kanalizace, vodovodu, komunikací apod.

NÁVRH ploch zastavitelného území

| Poř.č. | označení plochy | Výměra v ha | Druh funk. využití | Regulace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bydlení v rodinných domech | 0,88 | A | 1N |
| 2 | Bydlení v rodinných domech | 2,49 | A | 1N |
| 3 | Plochy individuální rekreace | 0,78 | C | 8N |
| 4 | Bydlení v rodinných domech | 5,93 | A | 1N |
| 5 | Bydlení v rodinných domech | 1,19 | A | 1N |
| 6 | Bydlení v rodinných domech | 1,61 | A | 1N |
| 7 | Plochy individuální rekreace | 0,38 | C | 8N |
| 8 | Plochy individuální rekreace | 0,23 | C | 8N |
| 9 | Bydlení v rodinných domech | 0,20 | A | 1N |
| 10 | Bydlení v rodinných domech | 1,57 | A | 1N |
| 11 | Bydlení v rodinných domech | 0,04 | A | 1N |
| 12 | Bydlení v rodinných domech | 0,34 | A | 1N |
| 13 | Bydlení v rodinných domech | 0,35 | A | 1N |
| 14 | Bydlení v rodinných domech | 0,38 | A | 1N |
| 15 | Bydlení v rodinných domech + komunikace | 2,41 | A | 1N |
| 16 | Bydlení v rodinných domech | 0,44 | A | 1N |
| 17 | Parkoviště | 0,07 | e | - |
| 18 | Plochy občanského vybavení | 0,67 | B | 3N |
| 19 | Sport + komunikace + parkoviště | 2,12 | C | 7N |
| 20 | Bydlení v bytových domech | 0,34 | A | 1N |
| 21 | Bydlení v rodinných domech | 0,33 | A | 1N |
| 22 | Bydlení v rodinných domech | 0,26 | A | 1N |
| 23 | Bydlení v rodinných domech | 0,16 | A | 1N |
| 24 | Bydlení v rodinných domech | 0,07 | A | 1N |
| 25 | Plochy občanského vybavení | 0,33 | B | 3N |
| 26 | Plochy občanského vybavení | 3,36 | B | 3N |
| 27 | Bydlení v rodinných domech | 0,29 | A | 1N |
| 28 | Bydlení v rodinných domech | 0,65 | A | 1N |
| 29 | Vodní nádrž | 13,4 | E | 13N |
| 30 | Vodní nádrž | 5,10 | E | 13N |
| 31 | Plocha veřejné zeleně - hřbitov | 0,08 | E | 10N |
| 32 | Bydlení v rodinných domech | 6,41 | A | 1N |
| 33 | Bydlení v rodinných domech | 0,28 | A | 1N |
| 34 | Bydlení v rodinných domech | 0,31 | A | 1N |
| 35 | Bydlení v rodinných domech | 0,68 | A | 1N |
| 36 | Bydlení v rodinných domech | 2,46 | A | 1N |
| 37 | Občanské vybavení | 0,34 | B | 3N |
| 39 | Občanské vybavení | 1,22 | B | 3N |
| 40 | Místní komunikace | 0,08 | E | - |
| 42 | Sport | 0,51 | C | 7N |
| 44 | Bydlení v rodinných domech | 1,24 | A | 1N |
| 45 | Bydlení v rodinných domech | 0,05 | A | 1N |
| 46 | Bydlení v rodinných domech | 0,08 | A | 1N |
| 47 | Bydlení v rodinných domech | 0,10 | A | 1N |
| Celkem současně zastavěné území v ha | 118,79 |
| Zastavitelné území v ha | 44,04 |
| Koeficient plošného rozvoje v % | 1,37 |
| Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavěného území | 16,42 |
| Hustota obyvatelstva návrh (ob/ha) zastavěného území | 15,19 |

Příloha k vyhlášce O územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci - Plochy zastavitelného území vymezené schváleným územním plánem obce větší než 0,5 ha.

| Poř.č. | označení plochy | Výměra v ha | Druh funk. využití | Regulace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bydlení v rodinných domech | 0,88 | A | 1N |
| 2 | Bydlení v rodinných domech | 2,49 | A | 1N |
| 3 | Plochy individuální rekreace | 0,78 | C | 8N |
| 4 | Bydlení v rodinných domech | 5,93 | A | 1N |
| 5 | Bydlení v rodinných domech | 1,19 | A | 1N |
| 6 | Bydlení v rodinných domech | 1,61 | A | 1N |
| 10 | Bydlení v rodinných domech | 1,57 | A | 1N |
| 15 | Bydlení v rodinných domech + komunikace | 2,41 | A | 1N |
| 18 | Plochy občanského vybavení | 0,67 | B | 3N |
| 19 | Sport + komunikace + parkoviště | 2,12 | C | 7N |
| 26 | Plochy občanského vybavení | 3,36 | B | 3N |
| 28 | Bydlení v rodinných domech | 0,65 | A | 1N |
| 29 | Vodní nádrž | 13,40 | E | 13N |
| 30 | Vodní nádrž | 5,10 | E | 13N |
| 32 | Bydlení v rodinných domech | 6,41 | A | 1N |
| 35 | Bydlení v rodinných domech | 0,68 | A | 1N |
| 36 | Bydlení v rodinných domech | 2,46 | A | 1N |
| 39 | Občanské vybavení | 1,22 | B | 3N |
| 42 | Sport | 0,51 | C | 7N |
| 44 | Bydlení v rodinných domech | 1,24 | A | 1N |

- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje bydlení

- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje obchod a služby

- v dané ploše dle návrhu ÚPD převažuje sport a rekreace

- v dané ploše připouští ÚPD variabilní využití

## g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

### DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Širší vztahy

Obec Loučovice leží  v Jihočeském kraji v jižní části okresu Český Krumlov, cca 30 km jižně od města Český Krumlov.

Do vnitrozemí se rozprostírá krajina s ojedinělými přírodními krásami, které jsou vyhledávané návštěvníky provozující turistiku a cykloturistiku. Páteř celého území tvoří komunikace II. třídy, na kterou navazují komunikace III. tříd a síť místních komunikací, kterou je protkáno celé správní území. Dopravní dostupnost je zvýšena i železniční tratí, procházející řešeným územím. Širší územní vazby a  zájmové území je řešeno v měřítku 1: 50 000, kde jsou zachyceny především krajinářské a ekologické jevy. Rovněž jsou zachyceny inženýrské sítě.

Současný stav

Správním územím prochází silnice II. a  III. třídy.

II/163 (Volary – Horní Planá – Lipno – Vyšší Brod – Dolní Dvořiště)

III/16316 ( křiž.sil. II/163 – Přední Výtoň - Frýdava)

III/16317 ( Přední Výtoň – hraniční přechod Guglwald)

III/1611( Vyšší Brod - Mnichovice)

Dopravní návrh

Rozvoj sítě místních komunikací vyplývá především z  urbanistického návrhu. U těch z  nich, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat s rozšířením pokud možno na cca 6 m a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Ta by měla být dodržována při povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.).

Nově navržené jsou komunikace zpřístupňující navržené plochy pro bydlení v rodinných domech v západní a severní části sídla Loučovice a u plochy pro sport (sjezdovky) v jihovýchodní části sídla. U plochy výroby a technického vybavení je v Loučovicích navrženo přemostění vodního toku pro lepší dopravní obslužnost sídla Loučovice. V lokalitě Nové domky jsou k některým stávajícím objektům individuální rekreace navrženy místní komunikace.

Dopravní zařízení

v centrální části sídla je u rozšířené plochy hřbitova navrženo parkoviště a dále u navržené plochy sportu – sjezdovky.

U nově navrhovaných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to přímo jako součást stavby těchto zařízení. Veškerá garážovací potřeba je situována na vlastních pozemcích obytných domů a usedlostí, řadové garáže v obci nejsou. neměla by být povolena stavba ani jednoho obytného domu, či souboru, která by neměla svoji výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již přímo jako součást stavby. Přiměřeně by to mělo platit i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby cestovního ruchu (penziony), pokud by se takový záměr v sídlech vyskytl.

Hromadná přeprava osob

Hromadná doprava osob je v Loučovicích zajištěna jak autobusy, tak po železnici. V centru obce je železniční stanice na trati Rybník - Lipno.

Autobusové nádraží se v obci nenachází, jsou zde pouze zastávky pro autobusy. Zastávky v centru sídel jsou v naznačené poloze v podstatě územně stabilizovány.

Železniční síť

Řešeným územím prochází jednokolejná elektrifikovaná železniční trať č. 195 Rybník - Lipno. Tato trať, provozovaná zjednodušenou dopravní technologií, má v Loučovicích železniční stanici. Úpravy tratě s územními nároky se nepředpokládají. Pokud by záměry obce, lokality či stavby kolidovaly s obvodem a OP dráhy, je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zák. č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění a zásahy do zájmů drah projednat s drážním úřadem a SŽDC s.o. – Stavební správou Plzeň.

Turistika

Řešeným územím probíhá 5 turistických stezek a dvě cykloturistické trasy.

Jedná se o tyto trasy:

Turistické stezky

Modrá :	…. Hraniční přechod Guglwald – Kapličky – Medvědí hora – Lipenská přehrada – Lipno – Luč – Loučovice

Zelená 1 : …. Lipno – Lipenská přehrada – sv. Prokop – Loučovice – Přední Loučovice – Čertova stěna….

Zelená 2 : …. Martínkov – Vyšší Brod ….

Červená: .... Přední Výtoň – Lipová – Kapličky – Uhlířský vrch – Brod – Vyklestila – Čertova stěna – Vyšší Brod ....

Žlutá 1: .... Kapličky – Hvězdná – Frantoly – Mnichovice .....

Žlutá 2: .... Loučovice – Vyklestilka – Vyšší Brod ....

Cykloturistické trasy

Trasa č. 1: ....Spáleniště – Dobřín – Kapličky – Krásná Pole – Mnichovice – Vyšší Brod ....

Trasa č. 2: …. Lipno – Loučovice – Čertova stěna – Vyšší Brod  ….

V sídle Loučovice je navržena cykloturistická trasa vedoucí severovýchodním směrem do k. ú. Vyšší Brod.

### VODOHOSPODÁŘSKÉ   ŘEŠENÍ

Význam území pro vodní hospodářství

Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývají pro zájmové území Loučovice žádná mimořádná opatření, která by limitovala nebo ovlivňovala předpokládaný rozvoj.

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

#### Stávající stav

Zájmové území patří do povodí řeky Vltavy (hydrologické povodí číslo 1-06-01-113 a 115), která protéká přímo Loučovicemi. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, který tvoří hlavní a nesporně dominantní vodohospodářský prvek v krajině. Řeka Vltava má vyhlášeno zátopové území na Q100. Jihovýchodní část zájmového území patří do povodí Menší Vltavice (hydrologické povodí číslo 1-06-01-115) a jejích přítoků - levostranného Mnichovického a Mezního potoka a pravostranného Hraničního potoka. Do nejvýchodnější části zasahuje povodí Budínského potoka (hydrologické povodí číslo 1-06-01-125). Západní část zájmového území patří do povodí Lipového potoka (hydrologické povodí číslo 1-06-01-113), který se z jihu vlévá do nádrže Lipno I (max. hl. 725.60 m n.m.). Jihozápadní část zájmového území patří do povodí potoka Divoká (hydrologické povodí číslo 4-04-02-006), který pod názvem Freibach pokračuje na území Rakouska. Uvedené vodoteče (kromě Vltavy) zde i pramení.

Do zájmového území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů. Do západní části zasahuje pásmo II.b a III. stupně vodárenského zdroje Lipno, do jihovýchodní části II. a III. stupně vodních zdrojů pro Vyšší Brod.

Zástavbou Loučovic dále protéká několik malých vodotečí, pramenících v lesích nad Loučovicemi. V řece Vltavě je dle provozního řádu vodního díla Lipno udržován pouze asanační průtok, ostatní průtok řeky je pouštěn přes hydroelektrárnu odpadním tunelem do spodní nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě.

#### Návrh

Stávající vodoteč a vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků.

Je možno uvažovat se zvětšením retenčního prostoru stávajícího rybníku na Lipovém potoce (protipovodňová opatření). Dále se navrhuje výstavba vodní nádrže Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí, kde se v současnosti při větších srážkových úhrnech již vodní plocha vytváří. Jedná se o nádrž výjimečně vhodnou k realizaci, s významným retenčním objemem i při určitém zásobním objemu vody v nádrži. Jižně pod touto nádrží na Menší Vltavici je navržena další vodní nádrž U tří špalků.

LOUČOVICE

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

Obec Loučovice (710,00 – 660,00 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je od roku 2004 ve správě společnost 1.JVS a.s.. Na vodovod je napojena veškerá obytná zástavba (trvale i přechodně bydlící obyvatelé) a oba závody papíren. Závod Svatý Prokop má kromě napojení na veřejný vodovod i vlastní vodovodní systém s úpravnou průmyslové vody (písková filtrace) a gravitačním přívodním řadem DN500 z nádrže Lipno.

Zdrojem vody veřejného vodovodu je úpravna vody Loučovice, do které je surová voda z nádrže Lipno dopravována gravitačním přívodním řadem DN500 pro papírny. Pro úpravnu vody Loučovice je vysazena odbočka a provedena přípojka DN 200. Původní úpravna vody byla provedena jako dvoustupňová (dvě vertikální usazovací nádrže a tři rychlofiltry) s kapacitou 25 l/s surové vody vč. dávkování chemikálií (chlornan sodný, vápno, síran hlinitý). V roce 2000 byla provedena rekonstrukce úpravny vody, která spočívala ve výstavbě nové úpravny vody s kapacitou 6 l/s v budově kotelny (tlaková filtrace Culligan s hygienickým zabezpečením chlornanem sodným). Akumulace vody je tvořena dvěmi akumulačními nádržemi o obsahu 250 m3 a 180 m3. Odtud je upravená voda čerpána řadem DN 200 do zemního vodojemu (Nový) 2 x 300 m3 (729,25 / 724,05 m n. m.). Přívodní potrubí je propojeno s původním zemním vodojemem (Starý) 250 m3 (729,.50/725,.00 m n. m.), který je v současnosti mimo provoz. Z vodojemů je voda vedena gravitačními řady DN 150 a 200 do vodovodní sítě obce. Část nejsevernější zástavby je zásobována z AT stanice. Současný systém veřejného vodovodu se začal provozovat v roce 1962. Vodojem 250 m3 byl uveden do provozu v roce 1956, úpravna vody v roce 1978 a vodojem 2 x 300 m3 v roce 1979.

Stávající vodovodní síť je převážně z litinového potrubí o profilu DN 50 – 200, eternitového potrubí DN 80 – 100, ocelového potrubí DN 80 – 200 a novější řady jsou z lPE 110 a 160. Celková délka vodovodní sítě je cca 8 km. Většina vodovodní sítě je v dobrém technickém stavu. V roce 1997 byla rekonstruována část vodovodní sítě, čímž se snížil únik vody ze sítě, v budoucnu bude nutné rekonstruovat další části vodovodu.

Objekty v lokalitě Dvorečná jsou napojeny na vodovodní síť obce Lipno nad Vltavou. Z vodovodní sítě obce Lipno nad Vltavou je napojena i část místní části Kapličky.

Zdrojem požární vody pro obec Loučovice je kromě veřejného vodovodu i řeka Vltava.

Návrh

Systém zásobování pitnou vodou obce Loučovice se bude měnit.

Je navržena výstavba vodovodního řadu, který propojí vodovodní síť obce Lipno s vodovodní sítí obce Loučovice. Řad bude začínat v prostoru vodní elektrárny redukcí tlaku a vodoměrem, ukončen bude v ÚV Loučovice a bude trasován v místních komunikacích. Tímto řešením (využití volné kapacity vodního zdroje Lipno nad Vltavou) bude pokryta cca polovina potřeby vody v Loučovicích, což ve svém důsledku přispěje k zlepšení kvality dodávané vody. Ve výhledu – po realizaci Polipenského vodovodu (centrální vodojem Lískovec, zásobní řad po dně Lipenské nádrže pro obce Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice, Frymburk, Přední Výtoň a Loučovice) či alespoň jeho části v trase cyklostezky mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou – bude možno zásobovat Loučovice pitnou vodou výhradně přes vodovodní přivaděč z Lipna nad Vltavou. Lipenské jezero přestane sloužit jako zdroj pitné vody pro obec Loučovice (možnost zrušení ochranného pásma).

Pro snížení ztrát vody je uvažováno se snížením tlaku vody ve vodovodní síti zejména v jihovýchodní části obce. To bude dosaženo osazením redukčního ventilu v armaturní šachtě u stávajícího protlaku pod železnicí a s propojením vodovodní sítě v prostoru severně od železnice.

Nové řady budou budovány především v rámci nové zástavby. Stávající vodovodní síť bude zokruhována, případně doplněna. Dále se předpokládá postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě (snížení ztrát) a rekonstrukce vodojemu (Nový).

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

Obec Loučovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena veškerá obytná zástavba (trvale i přechodně bydlící obyvatelé). Kanalizace, která je od roku 2004 ve správě společnosti 1.JVS a.s., je vybudována z trub betonových DN 300 – 800 a trub kameninových DN 200 – 250 v celkové délce cca 6 km. Součástí kanalizačního systému je rovněž výtlačný řad z litinového potrubí DN 100 v délce 201 m a litinové potrubí shybky 2 x DN 150 v délce 2 x 83 m.

Kanalizační síť na území závodů papíren, které mají své vlastní ČOV a hlavní kanalizační sběrač Loučovice – Vyšší Brod jsou ve správě papíren. Tento sběrač byl vybudován pro odvádění vyčištěných odpadních vod z uvedených průmyslových ČOV do nádrže Lipno II. Pro trasování sběrače byl použit původní kanál pro plavení dříví.

Páteř jednotné kanalizace obce je tvořena třemi hlavními kanalizačními stokami A, B, C. Stoka A podchycuje všechny kanalizační stoky v oblasti Loučovice I a odvádí splaškové vody po odlehčení dešťových vod v odlehčovacích komorách 1 a 2 (poměr 1+4) na čistírnu odpadních vod Loučovice. Stoka B odvádí splaškové vody z oblasti Kapličky do čerpací stanice ČS Kapličky (Q=7,0 l/s), odkud jsou čerpány výtlačným potrubím DN 100 na čistírnu odpadních vod Svatý Prokop. Stoka C odvádí splaškové vody z oblasti Svatý Prokop do ČOV Svatý Prokop. Čistírny nemají stanoveno pásmo ochrany prostředí, ČOV Svatý Prokop je nefunkční.

Čistírna odpadních vod Loučovice je umístěna na pravém břehu řeky Vltavy a je provedena jako mechanicko – biologická se zachycováním usaditelných látek a úplnou oxidací organických látek v aktivačních nádržích. Odpadní vody splaškového charakteru přitékají na ČOV. Jsou hrubě předčištěny na ručně stíraných jemných česlích. Virový lapák písku LPO je nefunkční. Shrabky z česlí a písek těžený mamutkovým čerpadlem DN 100 jsou skladovány v jímce a posléze vyváženy na skládku papíren u Větřní. Hrubě předčištěné vody přitékají přes měrný žlab MVŽ 15 do odlehčovací komory, kde se oddělí na další objekty a odlehčené vody přepadají do Vltavy. Splaškové vody jsou následně přiváděny na štěrbinovou nádrž ŠN 8, která funguje jako usazovací nádrž a lapák plovoucích nečistot. Mechanicky vyčištěné odpadní vody odtékají do dvou koridorů aktivační nádrže provzdušňovaných tlakovým vzduchem dodávaným z objektu dmychárny do provzdušňovacích roštů a do dosazovací nádrže dortmundského typu s vertikálním průtokem. Za dosazovací nádrží je Venturiho žlab MVŽ 10 k měření vyčištěné vody tekoucí do čerpací jímky, odkud je čerpána do řeky Vltavy popř. do kanalizačního sběrače vyúsťujícího do nádrže Lipno II. Zpracování kalu probíhá z části anaerobním vyhníváním primérních organických sedimentů ve štěrbinové nádrži, přebytečný aktivovaný kal je zpracováván technologií aerobní stabilizace. Kal je aerobně stabilizován v stabilizační nádrži rozdělené na tři části. Stabilizovaný kal zahuštěný v dosazovací jímce je čerpán do ocelového kalového sila. Zahuštěný kal z kalového sila a vyhnilý kal ze štěrbinové nádrže je odvážen na pozemky zemědělsky využívané.

Čistírna odpadních vod Svatý Prokop je umístěna na levém břehu řeky Vltavy a sloužila k čištění odpadních vod ze západní části Loučovic, přičemž část této oblasti na pravém břehu je odkanalizována do čerpací stanice Kapličky, odkud jsou odpadní vody čerpány na levý břeh Vltavy na přítokové potrubí do ČOV. Součástí čerpací stanice jsou hrubé ručně stírané česle a čerpací jímka. Havarijní přepad DN 200 je vyústěn do řeky. Odpadní vody jsou čerpány výtlačným řadem DN 100 zavěšeným na mostě. Čistírna odpadních vod byla navržena jako mechanicko-biologická. ČOV obsahuje ručně stírané česle a aktivační nádrž (hluboce provzdušňovanou) s úplnou oxidací organických látek bez mechanického předčištění v usazovacích nádržích. K aktivační nádrži je přidružena dosazovací nádrž k zachycení aktivovaného kalu, který je vracen jako vratný kal do aktivační nádrže. Odtok z ČOV je přes jímku čisté vody do Vltavy. Čistírna byla provozována na principu mechanického čištění s využitím aktivačních nádrží jako sedimentační s pravidelným vyvážením usazených látek na pozemky zemědělsky využívané.

Splaškové vody od rekreantů jsou předčišťovány v septicích různých typů s následným odtokem do povrchových vod (50%) a v bezodtokových jímkách (50%) odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Slupečná. Dešťové odpadní vody obce jsou zčásti odváděny jednotnou kanalizací, zčásti systémem příkopů, struh a propustků.

Recipientem pro vypouštění odpadních vod z  ČOV Loučovice a Svatý Prokop je řeka Vltava čhp 1-06-01-115.

Kanalizace je v provozu od roku 1965 s postupným doplňováním jednotlivých stok. Čistírny odpadních vod včetně ČS byly uvedeny do provozu v roce 1965 a ČOV Loučovice byla postupně rekonstruována do současného stavu (v polovině 70. let a v polovině 80. let minulého století intenzifikace).

Hlavním odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Jejich složení a koncentrace odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou ovlivňovány jinými specifickými komponenty. Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v lokalitě vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Pava spol.s.r.o., výroba papíru, 180 zam., prům.+splašk vody na vlastní ČOV

JIP–Papírny Vltavský mlýn, výroba papíru, 275 zam., prům.+splašk. vody na vlastní ČOV

Pila, dřevovýroba, 55 zam., splaškové vody na veřejnou ČOV

Návrh

Stávající odkanalizování obce Loučovice vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno s následujícími změnami.

ČOV Svatý Prokop bude zrušena. Odpadní vody přivedené do prostoru této čistírny budou dále odváděny novým gravitačním sběračem DN 300 do stávající kanalizace za areálem teplárny.

Je navrhována kompletní rekonstrukce stávající ČOV Loučovice. Důvodem je její špatný technický stav stavební i technologické části, nedostatečná hydraulická a látková kapacita, nedostatečné hrubé předčištění a aerace, neexistence odstraňování dusíku a chybějící strojní zařízení flotace, což má za následek likvidaci kalu na jiné ČOV. Čistírna je na konci své technické i morální životnosti. Nová ČOV je navržena jako kompaktní monoblokový objekt v zastřešeném a zatepleném objektu, který bude situován ve stávajícím areálu v místě dnešní haly kalového hospodářství. Podstatou navržené technologie je biologické čištění mechanicky předčištěných odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací vč. řídícího a informačního systému. Okolo ČOV je navrženo pásmo ochrany prostředí (zakresleno v grafické části).

S ohledem na stáří kanalizace, průnik balastních vod a použité trubní materiály se doporučuje postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objektům. Kanalizace bude doplňována uvnitř stávající zástavby jako jednotná, v případě odkanalizování větších zejména nově zastavovaných celků jako oddílná, s odtokem dešťových vod přímo do recipientu.

DVOREČNÁ

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

Objekty v lokalitě Dvorečná jsou napojeny na vodovodní síť obce Lipno nad Vltavou.

Návrh

Nová zástavba v lokalitě Dvorečná bude zásobována pitnou vodou z prodlouženého stávajícího vodovodu, příp. s rekonstrukcí stávajících rozvodů na větší dimenze.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V sídle Dvorečná není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Hlavním odpadními vodami osady jsou splaškové vody z domácností. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

Nová zástavba v lokalitě Dvorečná bude odkanalizována gravitačně oddílnou dešťovou kanalizací s napojením na kanalizační systém obce Loučovice. Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

MNICHOVICE

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

V místní části Mnichovice není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám sídla.

Návrh

V místní části Mnichovice není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V místní části Mnichovice  není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Hlavním odpadními vodami jsou splaškové vody z domácností a zemědělství. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

V místní části Mnichovice se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

KAPLIČKY

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

V sídle Kapličky není vybudován veřejný vodovod. Část sídla Kapličky je napojena z vodovodní sítě obce Lipno nad Vltavou, ostatní obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám tohoto sídla.

Návrh

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V sídle Kapličky  není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Kanalizační stoka B (viz Loučovice) odvádí splaškové vody z oblasti Kapličky do čerpací stanice ČS Kapličky (Q=7,0 l/s), odkud jsou zatím čerpány výtlačným potrubím DN 100 na čistírnu odpadních vod Svatý Prokop. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

V sídle Kapličky se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná.. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

HODOŇ

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

V místní části Hodoň není vybudován veřejný vodovod. Prakticky se zde nenachází objekty bydlení.

Návrh

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. V případě návrhu ploch pro bydlení v RD nebo občanského vybavení budou obyvatelé využívat individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V místní části Hodoň není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Nenachází se zde plochy pro bydlení ani jiné plochy (např. občanské vybavenosti atd.,) které by měly splaškové vody odvádět do jímek. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

Protože se neuvažuje s rozvojem v místní části Hodoň, nepředpokládá se ani výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod v případě návrhových ploch by byla řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách. Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

LIPOVÁ

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

V místní části Lipová není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé, zejména rekreanti, používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám této místní části.

Návrh

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V místní části Lipová není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Hlavním odpadními vodami osady jsou splaškové vody z rekreačních ploch. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

V Lipové se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

NOVÉ DOMKY

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

V místní části Nové Domky není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám této osady.

Návrh

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

V případě většího rozvoje sídla by bylo vhodné prověřit stav stávajících zdrojů a tyto využít pro nově navržený vodovod (rozvodné řady, akumulace s AT stanicí, příp. úpravna vody). Okolo zdrojů je v tomto případě nutno vyhlásit ochranná pásma.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

V místní části Nové Domky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Hlavním odpadními vodami osady jsou splaškové vody z domácností a z rekreačních ploch. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Návrh

V sídle se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách (zejména u rekreačních objektů) nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Martínkov

Zásobování pitnou vodou

Stávající stav

Osadu Martínkov (760.00 – 754.00 m n.m.) tvoří převážně objekty bývalé roty PS.

Objekt je zásoben pitnou vodou z vlastního vodovodu. Zdrojem vody je vrtaná studna HV-2 o vydatnosti 0.33 až 0.47 l/s. Zdroj má stanoveno ochranné pásmo I a II. stupně. Surová voda je čerpána do úpravny vody s akumulací surové vody 100 m3 a výkonem 0.3 l/s. Zde je odstraňováno železo formou chlorace, dále je v lince řazena předalkalizace dávkováním sody, rychlomísení v potrubí, zdržení v kontaktní nádrži a filtrace na pískovém filtru typu FP 11/16. Upravená voda je čerpána do vodojemu 1x 50 m3, který slouží jako akumulace AT stanice typu AT 2/4-3

(4.4 l/s, 49 m). Touto je pitná voda dopravována řadem DN80 mm do spotřebiště. Vodovod byl vybudován v roce 1985 a jeho provozovatelem je Policie ČR.

Návrh

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a proto se nebude měnit ani v budoucnosti.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající stav

Osada Martínkov má vybudovanou oddílnou kanalizaci. Splaškové odpadní vody z celého objektu jsou splaškovou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod ležící v areálu zařízení. Kanalizace o celkové délce 0.42 km byla vybudována v roce 1985 společně s vodovodem. Provozovatelem kanalizace včetně ČOV je Policie ČR. Čistírna odpadních vod Martínkov je provozována jako mechanicko – biologická typu DČB-16. Odpadní vody přiváděné na ČOV protékají usazovací nádrží s nornými stěnami. Biologický stupeň tvoří biozóna s rotačními biodisky, kam se odpadní vody čerpají. Součástí objektu je i dosazovací prostor objemu 16.8 m3. Vyčištěná voda odtéká do Bučinského potoka čhp 1-06-01-125. Projektovaná kapacita čistírny je následující: Q24=0.22 l/s, BSK5=6.48 kg/d, EO=120. ČOV pravděpodobně nemá vyhlášeno pásmo ochrany prostředí. Dešťové odpadní vody osady jsou odváděny dešťovou kanalizací do Bučinského potoka. Do kanalizace je předtím zaústěn i extravilánový příkop, z něhož jsou před zaústěním dešťové vody vedeny na lapač splavenin.

Návrh

Stávající odkanalizování osady Martínkov vč. technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametrů ČOV vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno. Okolo ČOV je potřeba vyhlásit pásmo ochrany prostředí.

### ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

V řešeném území se nachází 15 transformoven napájených ze sítě VN-22kV - E.ON. Dále se zde nachází 5 transformoven napájených ze sítě VN-6,3kV – firmy CENTROPOL Loučovice. Stávající transformovny 22/ 0,4kV, 22kV/6,3kV a 6,3kV/0,4kV jsou napojeny odbočkami volného nebo kabelového vedení 22kV a 6,3kV. Odbočky 22kV jsou napojeny z výše uvedených kmenových linek 22kV. Rozvod 6,3kV je napojen z  trafostanice firmy CENTROPOL TS-T8 - 22kV/6,3kV osazené v kotelně papíren. Podrobný popis  TS je zpracován v samostatné tabulce.

Řešeným územím prochází dvě dvojitá vedení 110kV. Jedná se o vedení 110kV Lipno – Větřní, Domoradice a o vedení 110kV Lipno – Č. Budějovice. Vedení VVN – 220kV ani vedení ZVN - 400kV v řešeném území nejsou.

Stávající kmenové linky jsou v dobrém technickém stavu (betonové a příhradové stožáry), a mají rezervu výkonu. Rovněž odbočky jsou v dobrém technickém stavu a mají rezervu výkonu. Pouze linka přes Svatého Prokopa směrem na Čertovu stěnu je zčásti na dřevěných stožárech a vyžadovala by si rekonstrukci na betonové stožáry.

V řešeném území katastru sídla Loučovice se nachází vedení vysokého napětí 22kV, 6,3kV a 110kV. Stávající transformovny 22/ 0,4kV, 22kV/6,3kV a 6,3kV/0,4kV jsou napojeny odbočkami volného  nebo kabelového vedení 22kV a 6,3kV. Odbočky 22kV jsou napojeny z výše uvedených kmenových linek 22kV. Rozvod 6,3kV je napojen z  trafostanice firmy CENTROPOL TS-T8 - 22kV/6,3kV, osazené v kotelně papíren.

stav elektrické sítě

Loučovice

Trafostanice TS - T1 – Loučovice I je určena pro zásobování občanské a bytové výstavby.

Trafostanice TS – T2 – Loučovice II je určena pro zásobování občanské a bytové výstavby.

Trafostanice TS – T3 - Loučovice-škola je určena pro zásobování školy a přilehlé občanské a bytové výstavby. Trafostanice TS – T4 – Úpravna vody – pro napojení úpravny vody.

Trafostanice TS–T5 – Loučovice-KZSP – je určena pro napojení bytové a obč. výstavby.

Trafostanice TS–T6 – Loučovice- U hřiště – je určena pro napojení bytové a obč. výstavby.

Trafostanice TS–T7 – Loučovice-ČOV – je určena pro napojení ČOV, bytové a obč. výstavby.

Trafostanice firmy CENTROPOL TS–T8 – Loučovice-„Kotelna papírny“ – je určena k celkovému napojení areálu papíren.

Trafostanice TS–T9 – Loučovice-Svatý Prokop – je určena pro napojení části Svatý Prokop.

Dále se zde nachází 5 transformoven napájených ze sítě VN-6,3kV – firmy CENTROPOL Loučovice - rozvod 6,3kV je napojen z  trafostanice TS-T8 - Loučovice-„Kotelna papírny“  - 22kV/6,3kV osazené v kotelně papíren.

Trafostanice TS – T8.1 – papírny-IRODEL je určena pro zásobování Vltavského mlýna. Trafostanice TS – T8.2 – papírny-administrativní budova je určena pro zásobování části areálu papíren. Trafostanice TS – T8.3 – papírny-WIGO je určena pro zásobování části provozu papíren. Trafostanice TS – T8.4 – papírny-PILA je určena pro zásobování pily papíren. Trafostanice TS – T8.5 – papírny-IRONG je určena pro zásobování části provozu papíren.

DVOREČNÁ

Trafostanice TS–T10 – Dvorečná-obec – napojení části Dvorečná je určena pro napojení bytové výstavby.

Nové domky

Trafostanice TS–T11 – Nové domky-chaty – je určena pro napojení chatové oblasti.

Trafostanice TS–T12 – Nové domky -obec – je určena pro napojení části Nové domky.

MARTÍNKOV

Trafostanice TS–T13 – Martínkov – je určena pro napojení bývalé pohraniční roty.

KAPLIČKY

Trafostanice TS–T14 – Kapličky – TV převaděč – je určena pro napojení televizního převaděče.

Trafostanice TS–T15 – Kapličky – vojsko – je určena pro napojení vojenského zařízení.

LIPOVÁ

V tomto sídle se nachází pouze rekreační objekty, které nejsou napojeny na žádnou trafostanici.

HODOŇ

V této místní části  se nenachází žádné objekty bydlení nebo občanského vybavení, proto není tato část napojena na  trafostanici.

MNICHOVICE

Toto sídlo není napojeno na trafostanici.

Vedení NN - v sídle Loučovice je vedeno po kabelech v zemi, po sloupech a nástřešácích NN. V částech nové výstavby objektů bude provedena kabelizace kabely AYKY do země.  Nutné bude také zokruhování kabelové sítě NN po vybudování eventuelních dalších trafostanic. Jednotlivé nové lokality budou napojeny z TS dle vyjádření E.ON Č. Krumlov. Kabelizace bude podléhat zpracování projektu na sítě NN dle požadavku E.ON. Soustava TN-C bude v nově realizovaných objektech řešena jako TN-C-S.

V části Svatý Prokop a v Nových domcích je vedení NN vedeno po dřevěných sloupech NN - vyžaduje rekonstrukci.

Veřejné osvětlení

V Loučovicích je vedeno po vlastních stožárech VO s kabely v zemi a po sloupech NN (napojeno pátým vodičem sítě NN). Spínání, ovládání a měření je provedeno na trafostanicích – spínací hodiny a fotočidla. VO bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě NN .

V části Svatý Prokop je VO vedeno po dřevěných sloupech NN (napojeno pátým vodičem sítě NN) – vyžaduje rekonstrukci.

Rozbor

Stávající TS jsou v dobrém technickém stavu a  mají dostatečný výkon pro pokrytí stávajících odběrů. V některých částech budou trafostanice doplněny o nové – viz. návrh.

Stávající sekundární síť vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na novou výstavbu se bude postupně přizpůsobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do země. Dimenzování této sítě se provede s ohledem na druh topného média. Je nutno počítat i s určitým podílem elektrického vytápění a s nárůstem stávajících odběrů el. energie na el. vytápění.

Seznam stávajících TS :

LOUČOVICE

TS - T1                 	Loučovice - I                   	                           (Zděná – do 2x630 kVA)

TS – T2                	Loučovice - II           	                           (Zděná-vestavěná do 2x630 kVA)

TS – T3                	Loučovice - Škola                	             (TS 400 kVA – jednosloupová)

TS – T4                	Loučovice – ÚV                     	             (BTS 400kVA)

TS – T5                	Loučovice – KZSP                	             (BTS 400kVA)

TS – T6                	Loučovice - U hřiště           	             (kiosková do 400 kVA - TDK)

TS – T7                	Loučovice - ČOV                  	             (Zděná – do 1x630 kVA)

TS – T8                	Loučovice - „Kotelna papírny“	             (Zděná – do 2x10000 kVA – 22/6,3kV),

není v majetku E.ON

TS – T8.1            	Papírny  IRODEL                  	                           (Zděná – do 6x1000 kVA – 6,3/0,5/0,4kV),

není v majetku E.ON

TS – T8.2            	Papírny - admin. budova         	                           (BTS do 450 kVA – 6,3/0,4kV),

není v majetku E.ON

TS – T8.3           	Papírny WIGO                       	                           (BTS do 450 kVA – 6,3/0,4kV),

není v majetku E.ON

-původní zděná trafostanice je mimo provoz

TS – T8.4            	Papírny – pila                       	                          (Zděná – do 1x1000 kVA – 6,3//0,4kV),

není v majetku E.ON

TS – T8.8           	Papírny  IRONG                   	                          (Zděná – do 9x1000 kVA – 6,3/0,5/0,4kV),

není v majetku E.ON

TS – T9                	Loučovice-Svatý Prokop        	            (PTS – do 250 kVA)

DVOREČNÁ

TS – T10              	Dvorečná - obec                  	            (PTS – do 160 kVA)

NOVÉ DOMKY

TS – T11              	Nové domky – chaty               	            (PTS – do 160 kVA)

TS – T12              	Nové domky – obec               	            (PTS – do 160 kVA)

MARTÍNKOV

TS – T13              	Martínkov PS                          	            (BTS 400kVA)

KAPLIČKY

TS – T14              	Kapličky TV                          	            (PTS – do 250 kVA)

TS – T15              	Kapličky - vojsko                  	            (PTS – do 160 kVA)

Návrh rozvodné sítě VN

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.

Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el energie je následující :

LOUČOVICE

-RD  Svatý Prokop – u žel. zastávky Lipno      - výměna  TS-T9 za novou trafostanici  (BTS-400kVA)

-RD  Loučovice sever – nad úpravnou vody     - stávající trafostanice TS-T5

-RD  Loučovice sever – pod úpravnou vody     - stávající trafostanice TS-T4

-RD  Loučovice  západ – u hřiště                       - stávající trafostanice TS-T6

-RD  Loučovice  východ                                  - stávající trafostanice TS-T2, bude provedeno posílení

kabelových vývodů NN do daných lokalit

Loučovice jih – sjezdovka, ČOV, OV             - stávající trafostanice TS-T7

Loučovice jih – OV u Čs PHM                         - nová trafostanice TS-T16 - kabelová, smyčková

Kabel VN napojen na stáv.kabel VN u Čs PHM, bude                                                           zasmyčkován přes novou TS-T16, a bude ukončen ve                                                           stávající TS-T6.

Nárůst ve stávající zástavbě                            - napojení ze stávajících trafostanic, u školy je uvažováno

s novou trafostanicí TS – T17

DVOREČNÁ

-RD Dvorečná                                                   - výměna TS-T10 za novou trafostanici  (BTS-400kVA)

mnichovice, MARTÍNKOV, hodoň, lipová, nové domky, kapličky

Nejsou zde navrhovány žádné trafostanice pro posílení stávající zástavby.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Stav

ÚPO Loučovice respektuje Územní energetickou koncepci (ÚEK) schválenou zastupitelstvem obce dne 27.1.2004.  V Loučovicích existuje soustava centralizovaného zásobování teplem. Teplárna CENTROPOL CZ, a.s. Loučovice pro tuto soustavu pokrývá potřebu tepla pro prakticky všechny průmyslové a komunální odběratele a převážnou část bytových domů. Možnost připojení dalších lokalit bytových domů je řešena v Územní energetické koncepci.

V současné době je část obce zásobována teplem ze systému centralizovaného zásobování teplem (SCZT), který je napojen na teplárnu CENTROPOL CZ, a.s. Loučovice.

Objekty nenapojené na SCZT užívají pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody nesíťová paliva a omezeně i elektřinu. Z provedeného místního šetření používá asi polovina „Zděných domů“ a  „Rakouských domků“ k vytápění kusové dřevo.

Elektrickou energii distribuuje v obci Loučovice převážně E.ON, několik odběratelů je zásobováno též z lokální distribuční soustavy CENTROPOL.

Teplárna - hlavním zdrojem v soustavě CZT je teplárna a parními kotli na hnědé uhlí, které po rekonstrukci spalovacího a odlučovacího zařízení splňují předepsané emisní limity.

Soustava CZT – průmysloví a komunální odběratelé tepla a část obyvatelstva v SCZT jsou zásobováni prostřednictvím primární parní sítě. Zbývající teplo je pro transformaci ve výměníkových stanicích typu pára-voda dodáváno do sekundární dvoutrubkové teplovodní sítě (provedení předizol) odběratelům v obytných domech.

Lokální distribuční soustava (LDS) – LDS přiléhající k teplárně CENTROPOL Loučovice zásobuje průmyslové a komunální odběratele elektrickou energií, která je z části vyráběna ve vlastním zdroji v novém parním turbogenerátoru v teplárně a zbývající část elektřiny je nakupovaná u regionálního distributora.

Individuální zdroje tepla - v obci jsou menších výkonů spalující převážně pevná paliva – uhlí a dřevo.

Návrh

V oblasti zásobování síťovými energiemi předpokládá CENTROPOL technicky zhodnotit stávající soustavu SCZT a stabilizovat tak zásobování dotčené části obce Loučovice teplem. V cílovém stavu pak předpokládá připojit na SCZT i oblast tzv. „Zděných  domů“ a  Rakouských domků“.

Nutným předpokladem však je zájem rozhodující většiny obyvatel v této lokalitě o připojení se k soustavě CZT v obci. S tím souvisí závazek realizovat na své náklady větší či menší úpravy systémů vytápění v jejich objektech a vybudování přípojek tepla.

CENTROPOL má ujasněnou koncepci postupné modernizace celé koncepčně i fyzicky zastaralé tepelné sítě v Loučovicích. Provozovatel SCZT CENTROPOL CZ má zpracován energetický audit (z 01/2004), ze kterého vychází při postupných rekonstrukcích soustavy CZT – dosud realizováno cca 60%, dokončeno bude v roce 2007. Na audit navázala ÚEK.
Záměr předpokládá:

- postupnou rekonstrukci teplovodní soustavy ze "čtyřtrubky" na dvoutrubkový rozvod s předáním tepla pro vytápění a decentralizovanou výrobou TUV v patních objektových předávacích stanicích (OPS); zahájení 1.etapy proběhlo již v roce 2003 realizací OPS v mateřské škole

- rozšíření sítě CZT pro další bytovou zástavbu v oblasti tzv. „Zděných  domů a Rakouských domků“.

Dále je modernizován i vlastní zdroj - teplárna:

- instalací další kogenerační parní protitlaké turbiny

- rekonstrukcí systému napájení parních kotlů.

V bližší perspektivě se dále uvažuje s dalším technickým zhodnocením:

- modernizací úpravny vody

- rekonstrukcí jednoho kotle na částečné spalování biomasy (alternativně instalace nového kotle).

Společnost uvažuje i o výstavbě malé vodní elektrárny. Pokud se záměr ukáže být reálný doplní tento projekt portfolio aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které společnost podporuje. Česká energetická agentura ocenila přínos společnosti CENTROPOL CZ, a.s. pro rozvoj SCZT Loučovice a vyhlásila její projekt kogenerační jednotky jako nejlepší pro rok 2003.

VYUŽITELNOST OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Z charakteru obou lokalit vyplývá, že pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody přicházejí v úvahu prakticky pouze dva druhy obnovitelné energie – energie biomasy a slunečního záření.

S využitím biomasy se ve střednědobém výhledu uvažuje v teplárně CENTROPOL. Předpokládá se přebudování jednoho uhelného kotle na spalování biomasy, nebo realizovat nový projekt kotle na biomasu středního výkonu v rámci přiděleného grantu na využití biomasy.

V lokalitě „Zděných  domů a Rakouských domků“ je pro vytápění využíváno dřevo asi z 50%.

Využití slunečního záření pomocí termosolárních panelů je možné. Termosolární panely mohou být využity nejen pro ohřev teplé užitkové vody, ale rovněž pro přitápění. V tom případě je nutno instalovat akumulátory tepla o větší kapacitě. O instalaci termosolárních systémů mohou rozhodnout vlastníci domů, kteří by byli rovněž investory.

ZÁVĚR

Z hlediska udržení a rozvoje SCZT v obci jakož i vlivu na životní prostření se doporučuje realizace obnovy a rozšíření soustavy, i když pro provozovatele nepřinese rychlý ekonomický efekt.

Pro zachování a stabilizaci provozu SCZT je žádoucí její rozšíření na další obytné soubory, předpokladem však je závazný zájem budoucích potenciálních odběratelů tepla o připojení.

Investice do obnovy – opravy - (bez rozšíření) nemá ekonomickou návratnost, protože se jedná o náhradu dožitého zařízení. Musí se však provést, protože bez opravy by se soustava stala neprovozuschopnou.

Investice do rozšíření je návratná, pokud se podaří nasmlouvat předpokládané množství nových odběrů.

Doporučenou variantou je alternativa obnovy a rozšíření, která je návratná a zajišťuje dlouhodobou provozuschopnost soustavy.

Zásobování ZEMNÍM plynem

Stav

V řešeném území je vybudována trasa STL plynovodu Vyšší Brod - Loučovice, který slouží dále jako tranzitní vedení do Lipna nad Vltavou. V obci Loučovice odebírají zemní plyn Papírny Vltavský mlýn, a.s., pro svou technologickou potřebu. JČP, a.s., nemá podnikatelský záměr obec Loučovice plošně plynofikovat.

Návrh

V souladu se ÚEK Loučovice bude zásobování plynem plnit svou úlohu pro zajištění záložního energetického media pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu bylo ukončen odběr tepla pro papírnu a i provoz teplárny by tím byl obtížný, ne-li nemožný (vzhledem k typu a dimenzování instalovaných kotlů).

V tomto případě by bylo nutné urychleně vstoupit do jednání s JČP, a.s., o zahájení přípravy  plynofikace  obce. Tam, kde by to bylo možné, by byla potřeba tepla kryta decentralizovaně spalováním tuhých fosilních paliv hnědého uhlí a dřeva (jako dosud), což ale spolu přináší větší environmentální zatížením celé lokality.

### Odpadové hospodářství

Při zpracování koncepce řešení nakládání s odpady je třeba respektovat platný zákon č. 185/201 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklačních dvorů a mobilního sběru.

Skládky  povolené: 	Ve správním území obce se v současné době nenachází funkční povolená skládka.

Skládky  nepovolené: 		V řešeném území se nenacházejí žádné větší lokality nepovoleného skládkování. Případné vznikající „černé skládky“ je nutno ihned likvidovat.

Odstraňování domovního odpadu :		Pevný domovní odpad je odvážen sběrnými vozy na řízenou skládku. S tímto  způsobem odvozu odpadů je uvažováno i výhledově.

Tříděný odpad :	Po celém sídle Loučovice jsou umístěny kontejnery na papír, sklo a PET lahve .

Likvidace nebezpečného odpadu :	V Loučovicích není zatím vybudováno sběrné místo nebezpečného odpadu. Navrhuje se umístit v místě stávající ČOV.

staré zátěže

V řešeném území se nacházejí areály průmyslové výroby, kde by mohla vznikat ekologická zátěž území. Další možností vzniku této zátěže jsou zemědělské areály, prozatím však ekologické zátěže na těchto plochách nebyly prokázány.

## h) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek a nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

je respektován zákon O ochraně a využití nerostného bohatství  – horní zákon  ve znění pozdějších předpisů.

### ložiska nerostných surovin

Ve správním území obce se nenachází výhradní ložiska nerostů ve smyslu  zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (dále horní zákon).

V návrhu ÚPO Loučovice nejsou navrhovány plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

### Poddolovaná území

V řešeném území se nenachází poddolovaná území.

### Radonová problematika

Jedná se o lokalitu se středním až vysokým radonovým rizikem z geologického podloží (kategorie 2 a 3). Řešené území se nachází v oblasti předpokládané redistribuce uranu s možností výskytu lokálních kontrastních anomálií objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

## i) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Místní územní systém ekologické stability (Ekoservis České Budějovice, 2000) tvoří součást ÚPD.

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:

1)	Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

2)	Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

### Regulativy pro plochy ÚSES

V ÚPO se vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící kostru ekologické stability, tj. prvky lokálního ÚSES. Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany, prvky ÚSES nelze zrušit bez náhrady.

Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové parametry, kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny.

Biocentra

#### Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musí být tomuto cíli podřízeny. Pro funkční využití ploch biocenter

- Přípustné: je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

- Podmíněné: jsou, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

- Nepřípustné: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné.

Biokoridory

#### Biokoridory mohou být vedeny souběžně s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd.

Pro funkční využití ploch biokoridorů

- Přípustné: je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platným ÚPD, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.

- Podmíněné: je funkční využití pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.

- Nepřípustné: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných.

Tabulky prvků ÚSES

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 1 | Hodslavský potok |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 1 | Lokální | 4,4 ha | 6AB3, 6B4-5 | Louka, les, ostatní vodoteč |
| Charakteristika | Lokální biokoridor v severní části řešeného území, podél Hodslavského potoka. |
| Doporučení | Cílem opatření v lesním porostu je zachování a ochrana, respektive prohloubení přirozeného charakteru stávajících porostů dle SLT. Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby a přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6G - podmáčená smrková jedlina - smrk 50%, jedle 40%, buk 10%, příměs olše, 6P - kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 2 | Luč |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 1 + 2 | Regionální | 520,4 ha | Nevymezitelné množství | Les |
| Charakteristika | Velmi rozsáhlé regionální biocentrum v okolí hory Luč, která je botanicky významnou lokalitou. Součástí biocentra je rovněž Národní přírodní rezervace Luč – Čertova stěna (zakreslena je již nová (upravená) hranice, která je v současnosti schvalována na MŽP. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 0Z - reliktní bor - borovice 90%, bříza 10%, příměs dubu a buku, 5N - kamenitá kyselá jedlová bučina - buk 50%, jedle 40%, smrk 10%, příměs klenu, 6F - svahová smrková bučina - smrk 20%, jedle 30%, buk 50%, příměs klenu, 6G - podmáčená smrková jedlina - smrk 50%, jedle 40%, buk 10%, příměs olše, 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6M - chudá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 50%, borovice 5%, bříza 5%, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6P - kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu, 6Z - zakrslá smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 3 | Vltava pod Čertovou stěnou |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 1 | Nadregionální | 0 | 6A1, 6AB3, 6B5 | Les |
| Charakteristika | Vodní osa nadregionálního biokoridoru K 174 ležící těsně za hranicemi řešeného území, která je doprovázena mezofilní bučinnou osou téhož biokoridoru. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6D - obohacená smrková bučina - smrk 20%, jedle 30%, buk 50%, příměs klenu, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle 30%, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 4 | Jordán |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 1 | Nadregionální | 0 | 6AB3, 6B5 | Les |
| Charakteristika | Mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K 174 ležící těsně za hranicemi řešeného území, která doprovází vodní osu téhož biokoridoru. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 5L - montánní jasanová olšina - olše 70%, jasan 20%, smrk 10%, příměs osiky, 6D - obohacená smrková bučina - smrk 20%, jedle 30%, buk 50%, příměs klenu, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle30%, 6 - vlhká smrková bučina ,jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |
| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 5 | Vltava – Lipno |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 1 + 2 | Nadregionální | 65 ha | 6B5, 6AB3-4 | Ostatní, vodní tok, les, louka |
| Charakteristika | Vodní osa nadregionálního biokoridoru K 174, která tvoří páteř ekologické stability ekosystémů spojených s vodním prostředím. Trvale nefunkční překážku tvoří samozřejmě těleso přehrady Lipno, jinak zahrnuje téměř všechny stabilní prvky v údolí Vltavy. Vymezení ve výkresu je přesné v katastru Loučovic, vně katastru (hladina Lipna) je pouze orientační, aby bylo zřejmé, že se jedná o ucelenou oblast. Ve skutečnosti přechází až na druhý břeh Lipna. V západní části zahrnuje část Národní přírodní rezervace Luč – Čertova stěna; zakreslená hranice již odpovídá právě MŽP schvalované úpravě hranic. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6P - kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 6 | U Jezuitského lesa |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 12 ha | 6AB-B3-4 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost v rámci lokálního biocentra vloženého do osy nadregionálního a regionálního biokoridoru. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 7 | Jezuitský les |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Regionální | 16,2 ha | 6AB3, 6B5 | Les, ostatní |
| Charakteristika | Regionální biokoridor (republikového čísla 54), který v souběhu s vodní osou nadregionálního biokoridoru K 174 propojuje lesním prostředím Frydavu s Cikánským hradem. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 5V - vlhká jedlová bučina - buk 50%, jedle 40%, klen 10%, příměs jasanu a smrku, 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7O – svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 8 | Nové domky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 10,3 ha | 6AB3 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru. Zahrnuje kromě lesů především polopřirozené louky a ladní vegetaci u Nových domků. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle 30%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 9 | U Nových domků |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 1 + 2 | Regionální | 12,4 ha | 6AB3, 6B5 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Regionální biokoridor téměř výhradně lesním porostem, pouze u Nových domků zahrnuje louku. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 10 | Cikánský hrad – Čertovo kopyto |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 1 + 2 | Regionální | 96,1 ha | 6A1, 6AB3, 6B5 | Les, ostatní |
| Charakteristika | Rozsáhlé reionální biocentrum na Cikánském hradu v pravostranném ohbí vltavského údolí pod přehradou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6P - kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 11 | K Cikánskému hradu |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Nadregionální | 9,9 ha | 6A1, 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K 174. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6P - kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 12 | Medvědí hora – Uhlířský vrch |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 + 3 | Regionální | 462,9 ha | 6A1, 6AB3, 6B4-5 | Les |
| Charakteristika | Rozsáhlé regionální biocentrum zahrnující téměř výhradně lesní porosty. Jeho součástí jsou rovněž dvě přírodní památky – Medvědí hora a Uhlířský vrch. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6A - klenosmrková bučina - buk 50%, jedle 30%, smrk 10%, klen 10%, 6B - bohatá smrková bučina - smrk 30%, jedle 20%, buk 50%, příměs jilmu, jasanu, jeřábu, lípy a klenu, 6D - obohacená smrková bučina - smrk 20%, jedle 30%, buk 50%, příměs klenu, 6F - svahová smrková bučina - smrk 20%, jedle 30%, buk 50%, příměs klenu, 6H – hlinitá (oglejená) smrková bučina - smrk 20%, jedle 20%, buk 60%, 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6P - kyselá smrková jedlina – buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 13 | Lipová |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Lokální | 3,3 ha | 6B4 | Louka, les, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biocentrum mezi lokalitou Lipová a Novými domky. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 14 | U Lipové |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 7 ha | 6B4 | Louka, ostatní |
| Charakteristika | Polopřirozené luční porosty a ladní vegetace bylinné i dřevinné varianty. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 15 | Ke Kraví hoře |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Lokální | 1,9 ha | 6A-AB3 | Louka, les, ostatní |
| Charakteristika | Polopřirozené luční porosty a ladní vegetace bylinné i dřevinné varianty. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 16 | Kraví hora |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 6,2 ha | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost na Kraví hoře. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 17 | Jezuitským lesem |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Lokální | 0 | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Lesní porosty - součást Jezuitského lesa. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K – kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 18 | Podél Lipové |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Lokální | 1,3 ha | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Krátký lokální biokoridor lesním porostem na hranicích řešeného území. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 19 | Nad Modřínky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Nadregionální | 15,4 ha | 6A3, 6B4-4 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 20 | Pískovna |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 0 | 6AB3 | Les, louka |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7O – svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 21 | Nad Modřínky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 11,3 ha | 6AB3-4 | Les |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 22 | K Srní |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 + 3 | Nadregionální | 3,6 ha | 6A3 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 23 | Srní |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 14 ha | 6A3, 6AB4 | Les |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7P - kyselá jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 20%, příměs břízy, buku a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 24 | Nad Spáleništěm |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 6,5 ha | 6AB3-5, 6A5 | Les, vodoteč |
| Charakteristika | Výhradně lesní porost. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7P - kyselá jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 20%, příměs břízy, buku a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 25 | Pod Srním |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Nadregionální | 8,5 ha | 6A3 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 26 | Nad Limberkem |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokáln | 11,4 ha | 6A3 | Les |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 27 | Ke Kapličkám |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Nadregionální | 3,2 ha | 6AB3-4 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 28 | Kapličky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 84,8 ha | 7A6 | Les, ostatní, louka |
| Charakteristika | Rozsáhlé lokální biocentrum zahrnující Přírodní rezervaci Kapličky. Lesní porosty, přirozené bezlesí, louky a rašeliniště s vysokou ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7P - kyselá jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 20%, příměs břízy, buku a jeřábu, 7R - kyselá rašelinná smrčina - smrk 90%, bříza 10%, příměs jeřábu, 9R – vrchovištní kleč – kleč 90%, smrk 10%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 29 | K Adámkám |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 5,9 ha | 6A6, 7A6 | Louka, les, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biokoridor lesním porostem s vysokou ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 30 | Adámky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 9,9 ha | 6A4, 7A6 | Louka, ostatní |
| Charakteristika | Přírodě blízké a přirozené louky na Adámkách. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 31 | K Adámkám |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 4,9 ha | 6A3-4, 7A6 | Louka, ostatní |
| Charakteristika | Přírodě blízké luční porosty s náletem dřevin. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 32 | U Adámek |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 20,7 ha | 6AB4 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172; území s vysokou ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu, 7V - vlhká buková smrčina - smrk 70%, buk 10%, jedle 10%, klen 10%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 33 | Za Desítkou |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Nadregionální | 9 ha | 6AB-B4 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7V - vlhká buková smrčina - smrk 70%, buk 10%, jedle 10%, klen 10%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 34 | Krásná pole |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 17,5 ha | 6B4 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 35 | U vysílače |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Nadregionální | 5,5 ha | 6AB3-4 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6K - kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6V - vlhká smrková bučina – jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 36 | K Hodoni |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 9,7 ha | 6B4-5 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lesní porost a přírodě blízké porosty podél horního toku Mnichovického potoka. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6I – uléhavá kyselá smrková bučina – smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 37 | Hodoň |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 10 ha | 6AB4 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lesní porost s vyšší ekologickou stabilitou a ladní vegetace. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K – kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu, 7O - svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 38 | Mnichovický potok |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 16,2 ha | 6AB-B4-5 | Louka, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biokoridor podé Mnichovického potoka zahrující louky s vyšší ekologickou stabilitou a náletové dřeviny. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 39 | Martínkov |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 14,6 ha | 6AB3, 6B4-5 | Louka, ostatní, vodoteč |
| Charakteristika | Louky a ladní vegetace v místě soutoku Martínkovského a Mnichovického potoka. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 40 | Podél Mnichovického potoka |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 4,9 ha | 6AB3-5 | Les, vodoteč |
| Charakteristika | Lesní porosty s vyšší ekologickou stabilitou podél Mnichovického potoka. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6S - svěží smrková bučina - buk 40%, smrk 30%, jedle 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 41 | Nad Martínkovem |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 + 4 | Lokální | 4,7 ha | 6AB3-5 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | Lokální biokoridor částečně podél Martínkovského potoka a převážně lesním porostem. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 42 | U Černého čápa |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 + 4 | Lokální | 14,3 ha | 6A1, 6AB2-3 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost s vyšší ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 43 | Pod jezevčí |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 4 | Lokální | 1,3 ha | 6A1, 6AB2-3 | Les |
| Charakteristika | Krátký úsek lokálního biokoridoru lesním porostem s vysokou ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 44 | Pod Frantoly |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 + 4 | Lokální | 8,8 ha | 6AB4-5 | Les |
| Charakteristika | Lesní potok doprovázený přírodě blízkým lesním porostem. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 45 | Frantoly |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 4 | Lokální | 17,5 ha | 6AB3-4 | Louka |
| Charakteristika | Louky přirozené druhové skladby s náletovými dřevinami. |
| Doporučení | Na lučních porostech přírodě blízké extenzívní hospodaření s vyloučením hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 46 | Na hranicích |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 4 | Lokální | 2 ha | 6AB4 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost na hranicích ČR a RR. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 47 | Přes Frantoly |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 4 | Lokální | 10,9 ha | 6AB4-5 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost podél hraničního toku. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6O – svěží smrková jedlina - buk 20%, jedle 50%, smrk 30%, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu, 7O – svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 48 | Za Frantoly |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 4 | Lokální | 13,2 ha | 6A-AB3 | Les, louka |
| Charakteristika | Přírodě blízké louky, náletové dřeviny a lesní porost – lokální biocentrum vložené do horské osy nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 49 | U Frantol |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 + 4 | Nadregionální | 3,2 ha | 6AB3 | Les, louka |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7O - svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu, 7V - vlhká buková smrčina - smrk 70%, buk 10%, jedle 10%, klen 10%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 50 | Na hranice |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 4 | Nadregionální | 11,3 ha | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Horská osa nadregionálního biokoridoru K 172 na hranicích ČR a RR. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina – smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu, 7O - svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu, 7V - vlhká buková smrčina - smrk 70%, buk 10%, jedle 10%, klen 10%. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 51 | Pod Kapličkami |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 + 4 | Lokální | 41,3 ha | 6AB4 | Ostatní, les |
| Charakteristika | Vysoce stabilní společenstva na hranicích ČR a RR – lesní porost a ladní vegetace, místy primární bezlesí. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 7O - svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 52 | U Adámek |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 2,6 ha | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost s vysokou ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 53 | Hraniční potok |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 3 | Lokální | 1,7 ha | 6AB3 | Les |
| Charakteristika | Lesní potok a přírodě blízké porosty na hranicích ČR a RR. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 54 | Dobřín |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 3 | Lokální | 59,3 ha | 6AB3 | Les, louka, ostatní |
| Charakteristika | RR – lesní porosty, louky s přirozenou druhovou skladbou a ladní vegetaci bylinné i dřevinné varianty. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu, 7O – svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 55 | Pod Lipovou |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biocentrum | 2 | Lokální | 11,7 ha | 6AB4 | Les |
| Charakteristika | Lesní porost s vyšší ekologickou stabilitou. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6N - kamenitá kyselá smrková bučina - smrk 30%, jedle 10%, buk 60%, přímě borovice, jeřábu, javoru klenu a mléče, 6P – kyselá smrková jedlina - buk 10%, jedle 50%, smrk 40%, příměs borovice, 6Y - skeletová smrková bučina - buk 40%, smrk 40%, jedle 10%, bříza 10%, příměs jeřábu, 7G - podmáčená jedlová smrčina - smrk 80%, jedle 10%, příměs borovice, břízy a jeřábu, 7O – svěží jedlová smrčina - smrk 70%, jedle 20%, borovice 5%, buk 5%, příměs klenu, břízy a jeřábu. |

| Číslo a název prvku územního systému ekologické stability | 56 | Za Novými Domky |
| --- | --- | --- |
| Charakter | Číslo mapy | Význam | Velikost | Převažující STG | Využití |
| Biokoridor | 2 | Lokální | 2,7 ha | 6B4 | Les, louka |
| Charakteristika | Lesní vodoteč blízko vtoku do Lipenské nádrže. |
| Doporučení | Přeměnit druhovou skladbu dle SLT: 6K - kyselá smrková bučina - smrk 40%, buk 40%, jedle 20%, příměs jeřábu, 6V - vlhká smrková bučina - jedle 40%, buk 30%, smrk 30%, příměs klenu a jasanu. |

Ve správním území obce Loučovice se nachází biokoridory (BK) a biocentra (BC) tohoto biogeografického významu:

- Nadregionální biokoridor (NRBK) – NRBK 3, NRBK 5, NRBK 11, NRBK 19, NRBK 22, NRBK 25, NRBK 27, NRBK 33, NRBK 35, NRBK 49, NRBK 50.

- Nadregionální biocentrum (NRBC) – NRBC 4.

- Regionální biokoridor (RBK) – RBK 7, RBK 9.

- Regionální biocentrum (RBC) – RBC 2, RBC 10, RBC 12.

- Lokální biokoridor (LBK) – LBK 1, LBK 13, LBK 15, LBK 17, LBK 18, LBK 24, LBK 29, LBK 31, LBK 32, LBK 36, LBK 38, LBK 40, LBK 41, LBK 43, LBK 44, LBK 46, LBK 47, LBK 52, LBK 53, LBK 56.

- Lokální biocentrum (LBC) – LBC 6, LBC 8, LBC 14, LBC 16, LBC 20, LBC 21, LBC 23, LBC 26, LBC 28, LBC 30, LBC 34, LBC 37, LBC 39, LBC 42, LBC 45, LBC 48, LBC 51, LBC 54, LBC 55.

Dále se v řešeném území nachází interakční prvky.

INTERAKČNÍ PRVKY

V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování i pro orientaci. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny. V případě nejběžnějších interakčních prvků - stromořadí podél místních komunikací a polních cest, doporučujeme pouze autochtonní dřeviny.

Všechny prvky ÚSES jsou zakresleny a popsány v Hlavním výkrese.

## j) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ  A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu návrhu územního plánu obce. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby veřejně prospěšných služeb, pro veřejně prospěšné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem, pro vyhlášení chráněných území, pro provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav a pro vytvoření podmínek nezbytného přístupu k pozemku a stavbě.

V řešeném území jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby :

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Navržené komunikace

| D1 | Místní komunikace obsluhující plochu pro bydlení – západní část sídla Loučovice |
| --- | --- |
| D2 | Parkoviště obsluhující stávající a navrženou plochu hřbitova – centrální část sídla Loučovice |
| D3 | Místní komunikace a parkoviště obsluhující plochu pro sport - jihovýchodní část sídla Loučovice |
| D4 | Místní komunikace obsluhující stáv. objekt bydlení v RD – severovýchodní část sídla Loučovice |
| D5 | Návrh přemostění pro lepší dopravní obslužnost sídla Loučovice – jižní část sídla Loučovice |
| D6 | Místní komunikace obsluhující stáv. plochy individuální rekreace – severní část k. ú. Kapličky – Nové domky |

Zařízení technické infrastruktury

Navržené trasy vodovodu.

| V1 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - v jižní části k. ú. Dvorečná. |
| --- | --- |
| V2 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - v severní části k. ú. loučovice. |
| V3 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navrženou plochu bydlení v RD - v západní části sídla loučovice. |
| V4 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou stáv. i navrženou plochu občanského vybavení - v jižní části sídla loučovice. |
| V5 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - ve východní části sídla loučovice. |

Navržené trasy kanalizace a ČOV.

| K1 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržených ploch bydlení v RD - v jižní části k. ú. Dvorečná a v severovýchod. části k. ú. Loučovice. |
| --- | --- |
| K2 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržené plochy bydlení v RD - v západní části sídla Loučovice. |
| K3 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování stáv. plochy technického vybavení - v jižní části sídla Loučovice. |
| K4 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování stáv. plochy bydlení v RD - v jihovýchodní části sídla Loučovice. |
| K5 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržených ploch bydlení v RD - ve východní části sídla Loučovice. |
| K6 | Rozšíření stávající ČOV, umístění vyplývá z účelu stavby, výšková poloha místa, blízkost vodního toku - v jihovýchodní části sídla Loučovice |

Navržené plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice

| E1 | Návrh plochy pro trafostanici T17 s el. vedením VN 22 kV – sídlo Loučovice U Finských domků. Odbočka volného vedení je navržena jako nejkratší trasa k místu napojení stávajících ploch bydlení v RD a občanského vybavení. |
| --- | --- |
| E2 | Návrh plochy pro kabelovou trafostanici T16, která je napojena na navržený kabel VN pro zásobování el. energií navrženou plochu občanského vybavení – sídlo Loučovice U pily. |
| E3 | Návrh kabelového vedení VN 22 kV vedoucí k navržené ploše občanského vybavení - je napojen na stáv. kabel VN u Čs PHM, bude zasmyčkován přes novou TS 16 a ukončen ve stáv. TS 6 – jižní část sídla Loučovice. |

S asanacemi ani asanačními úpravami není v návrhu ÚPO uvažováno.

## k) ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

Požadavky co a obrany státu

Požadavky a předpisy na zajištění ochrany obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany a to zejména varování, evakuace, nouzové přežití a další opatření k  zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku  v případě záplav, havárií a válečných konfliktů. Je třeba dbát na řádné posouzení stávajících rizik při územních a stavebních řízeních. Navrhované stavby pak ovlivňovat tak, aby nedošlo ke kumulaci rizik. Se vstupem do NATO, je nutná koordinace předpisů a při aktualizaci územního plánu aktualizovat i požadavky na ochranu civilního obyvatelstva.

Platné právní předpisy

Zákon 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“).

Vyhláška 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva vymezuje

- postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu

- způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatření a způsobu jejich provedení

- technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací

- způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení

- zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva

- požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany

význam a podklady pro zpracování

Opatření civilní ochrany je nedílnou součástí územně plánovací dokumentace. Je zpracovávána současně s touto dokumentací, nebo jako samostatný dokument. Podklady pro zpracování Opatření CO mohou poskytnout orgány zajišťující přípravu na mimořádné události, na provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva tj.

- hasičské záchranné sbory krajů a jejich územní odbory

- Obecní úřady

- obec pořizující v přenesené působnosti územní plán obce, regulační plány a územně plánovací podklady

Nejdůležitějším zdrojem informací a závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území kraje je Havarijní plán kraje. Jedná se o soubor opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění vzniklých následků způsobených mimořádnou událostí v případě živelných pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby

- ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

- zón havarijního plánování

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

- vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

- nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

V rámci povodňové ochrany se plánuje evakuace ze záplavových území ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi. Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, popřípadě strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy.

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, to jsou situace jenž mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, při hodnotách : kulminace s hladinou 684 m n.m. s průtokem 12 950m2/s.

Záplavová území stanovuje územně příslušný vodoprávní úřad a to vymezením pravděpodobných hranic území ohroženého přirozenými povodněmi (záplavová čára při stoletém průtoku vody) a zvláštními povodněmi (záplavová čára při průchodu průlomové vlny). Mapovou dokumentaci se záplavovým územím předává vodoprávní úřad stavebním úřadům dotčených území a Ministerstvu životního prostředí.

Při ohrožení přirozenými povodněmi se provádí evakuace veškerého obyvatelstva z prostoru ohrožených záplavami s ohledem na průběh a dobu záplavové vlny. Při ohrožení zvláštní povodní, při dosažení hodnot sledovaných jevů a pokud hrozí bezprostřední havárie vodního díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny, se provádí okamžitá evakuace ihned po varování obyvatelstva a nařízení evakuace, a to všemi dostupnými  prostředky do předem stanovených prostorů a z nich do míst náhradního ubytování a stravování. Důležité je stanovení počtu evakuovaných osob z nemovitostí ohrožených přirozenou a zvláštní povodní. To samé platí pro určení míst s ustájenými zvířaty a počtů zvířat (např. zemědělská družstva, právnické a fyzické osoby podnikající v živočišné výrobě, zoologické zahrady, terária apod.) do míst nového ustájení, míst s předměty kulturních hodnot (např. muzea, archivy, obchody se starožitnostmi, knihovny apod.) do míst uskladnění a míst skladující nebezpečné látky. Je potřebné vytipovat evakuační prostory určené pro obec. V době povodní mohou být prováděny povodňové zabezpečovací práce v rámci operativních opatření. Vymezit území (jsou-li) v obci určená k těžení materiálu použitelného k zabezpečovacím pracím (pískovny, štěrkovny, kamenolomy, haldy, apod.), dále místa, kde se zpracovává nebo skladuje stavební materiál (pily, stavebniny, sklady materiálů apod.) a místa v obci, kde je parkována a používána automobilní a speciální technika (zemědělské podniky, dopravci, dopravní podniky, stavební a jiné obdobné firmy).

Jedním z opatření, které se provádí po povodni, je i odstraňování povodňových škod. Měla by být vymezena místa, kde by mohl být dočasně skladován suťový materiál naplaveniny (jíl, písek), velkoobjemový odpad apod..

Zóny havarijního plánování

V obci Loučovice se nenacházejí zóny havarijního plánování.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí, který je součástí Havarijního plánu kraje. Ukrytí v obci se zabezpečuje podle Plánu ukrytí obce.

Stálé úkryty (SÚ)

V obci Loučovice se nenacházejí stálé úkryty.

Improvizované úkryty (IÚ)

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí asi 1,5 m2, ochranný součinitel stavby (udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň radiace radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem) by měl být větší než 50. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 ukrývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru.

Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných postupů do 5 dnů v těchto etapách:

- v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob

- v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy

- ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Přehled o umístění a kapacitách improvizovaných úkrytů na území obce mají obce, které vedou evidenci improvizovaných úkrytů.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V případě výzvy k evakuaci z ohroženého prostoru je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že je byt opuštěný a dostavit se na určené místo k evakuaci.

Ubytování evakuovaného obyvatelstva se řadí mezi plánovaná evakuační opatření. Zabezpečení ubytování ve vhodných ubytovacích místech zajišťuje obec. Ubytování je řešeno po provedení evakuace jako nouzová varianta ve vhodných zařízeních (jako například školských), která jsou nejblíže evakuačních prostor a v prvopočátku umožní evakuovaným osobám odpočinek (internáty, koleje), nejnutnější nouzové stravování (kuchyně), zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití (např.  k vykonání základních hygienických potřeb). V případě, že dojde ke zničení obydlí v místech ubytování, provádí se postupně ubytování v dalších vhodných zařízeních, uvedených v plánech nouzového přežití. Mohou to být i navržené pozemky (plochy) vhodné k nouzovému ubytování polním způsobem.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Skladování materiálu civilní ochrany se v současnosti zabezpečuje ve skladech a úložištích civilní ochrany organizačních složek státu, státních organizací, obcí, právnických a podnikajících fyzických osob. Hasičský záchranný sbor kraje organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany ze zákona. Ke skladování materiálu civilní ochrany využívá své sklady. Na území obce se mohou také nacházet sklady materiálu co Ministerstva vnitra – GŘ hasičského záchranného sboru, dále obce a právnických a podnikajících fyzických osob v zóně havarijního plánování. Obce mohou mít vlastní sklady, protože také jako doplňkové síly hasičského záchranného sboru kraje hospodaří s materiálem civilní ochrany. K výdeji prostředků civilní ochrany si mohou zřizovat zařízení CO pro zabezpečení výdeje prostředků. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou zřizovat sklady, pokud jsou zahrnuty do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu a zřizují zařízení civilní obrany vybavené věcnými prostředky pro zařízení civilní ochrany. Přehledy skladů a úložišť materiálu civilní ochrany na území kraje vede hasičský záchranný sbor kraje v programu EMCO- evidence materiálu civilní ochrany.

Pro zlepšení životních podmínek postiženého obyvatelstva a zmírnění jeho utrpení je organizovaná humanitární pomoc. Je poskytovaná bezplatně. Na humanitární pomoci se podílejí:

- orgány státní správy

- právnické a podnikající fyzické osoby

- nevládní organizace (Červený kříž, charitativní organizace, nadace, občanská sdružení, církevní organizace apod.)

- skupiny osob a jednotlivci

- vojenské záchranné útvary Armády ČR

- hasičské záchranné sbory

- cizí státy a jiné subjekty

a to na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. Humanitární pomoc má charakter materiální (ošacení, strava, pitná voda, ubytování, hygienické potřeby, peníze, věcné prostředky apod.), ale i duchovní.

Zásoby humanitární pomoci pro postižené obyvatelstvo mohou být již vytvořeny (ve větších městech) nebo se vytvářejí podle potřeb v místech postižení v humanitárních základnách. Humanitární základnu tvoří vhodné objekty, kde lze shromažďovat, skladovat materiál humanitární pomoci a organizovat jeho výdej určenými pracovními skupinami.

Humanitární základny mohou být:

- Stávající

- sklady materiálu humanitární pomoci hasičských záchranných sborů

- sklady materiálu humanitárních organizací

- sklady charitativních organizací a další

- Nově zřizované v postižených místech

- vhodné objekty využitelné pro shromažďování, skladování a výdej materiálu

- vhodné územní plochy ke zřízení základen polním způsobem

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

Velkokapacitní sklady nebezpečných látek, například ve stavbách pro průmyslovou výrobu a skladování, se umisťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Likvidačními a obnovovacími pracemi pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí (i za válečného stavu). Záchranné, likvidační a obnovovací práce (dále ZL a OP) k odvrácení a k odstranění škodlivých účinků kontaminace vzniklé při mimořádné situaci provádějí základní složky integrovaného záchranného systému, a to především jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, které jsou vybavené technikou a materiálem k plnění tohoto úkolu. Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění dekontaminace v prostředí nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to především vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení dekontaminace terénu, osob a oděvů a věcných prostředků. Personál (osoby) a prostředky základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky civilní ochrany. Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci (dále stavby pro dekontaminaci) a chemické laboratoře.

K stavbám pro dekontaminaci patří:

- hygienické propusti stálých úkrytů

- stavby pro dekontaminaci osob

- stavby pro dekontaminaci zvířat

- stavby pro dekontaminaci oděvů

- stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných nebo přepravovaných na území

K ochraně osob před kontaminací nebezpečnými látkami, radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace látek skladovaných nebo přepravovaných na území budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb, budou prováděny úpravy proti pronikání kontaminantů do těchto staveb podle charakteru ohrožení, a to v rámci organizačních opatření (uzavření a utěsnění otvorů, utěsnění větracích a jiných průduchů a prostupů všech instalací, vypnutí ventilace, přemístění osob apod.). Budovy budou opuštěny jen na pokyn velitele zásahu. Ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla bude prováděna především improvizovaným způsobem s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech, na pracovištích apod. Budou využívány jednoduché pomůcky (pomůcky improvizované ochrany), které si občané připraví svépomocí a které omezeným způsobem nahrazují typizované prostředky individuální ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se použije vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chránit čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

Ochrana zvířat bude spočívat zejména v organizačních opatřeních. Je možno provádět improvizované utěsnění stájových prostorů, ochranu okenních a dveřních otvorů. Opatření k ochraně zvířat se provádí improvizovaným způsobem s využitím místních prostředků.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při zachování jejího nezbytného množství a nezávadných vlastností se bude zajišťovat v případě, pokud nelze zabezpečit běžné zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují provozovatelé vodovodů. Při zásobování pitnou vodou je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávky jen v případech stanovených zákonem o vodovodech a kanalizacích a současně je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Postup orgánů krajů a obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva při mimořádných událostech a za krizových stavů  Službou nouzového zásobování vodou je řešen směrnicí Ministerstva zemědělství. Seznam subjektů Služby předávají orgány krizového řízení územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzavření písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a havarijních plánů podle zvláštních předpisů.

Informace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních prací a o ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události

Občan získá informace, dle zákona o integrovaném záchranném systému, o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním (městském) úřadu.

Zaměstnanec získá informace, dle téhož zákona, o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního (městského) úřadu.

O vzniku mimořádné události – například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozumění prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony apod.

Tvar a význam varovného signálu

V České republice je od 1. 11. 2001 jeden varovný signál.

Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašován může být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.  Na území obce Loučovice se nachází 4 poplachové sirény. Jejich umístění je zakresleno v grafické části.

| Tón sirény | Délka signálu | Název varovného signálu |
| --- | --- | --- |
| Kolísavý | 140 vteřin | „Všeobecná výstraha“ |

Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe radiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají.

Obec - územní obvod obce, části obce - sídla, katastrální území v územním obvodu obce

Řešené území je vymezeno velikostí správního území obce Loučovice. Tvoří jej 4 katastrální území – Loučovice, Mnichovice, Kapličky a Dvorečná.

Katastrální výměra správního území je 4201 ha.

Souřadnice sídel

- Loučovice		48° 37´ 70´´    zeměpisné šířky         14° 15´ 75´´    zeměpisné délky

- Kapličky 		48° 37´ 30´´    zeměpisné šířky         14° 14´ 70´´    zeměpisné délky

- Mnichovice 		48° 36´ 00´´    zeměpisné šířky         14° 16´ 65´´    zeměpisné délky

- Dvorečná 		48° 38´ 80´´    zeměpisné šířky         14° 15´ 15´´    zeměpisné délky

Charakteristika terénu, nadmořská výška, vrásnění, lesní a vodní plochy atd.

Nadmořská výška sídla Loučovice je 672 m n.m.

Ve správním území obce Loučovice se nachází vodní tok Vltava, který má vyhlášenou hranici záplavy a lesní celky s ochrannými pásmy, která jsou zakreslena do Hlavního výkresu. Ostatní vodní plochy a toky zásadně neomezují rozvoj sídla.

Meteosituace - převládající směr (síla větrů), úseky na přístupových komunikacích, kde se v zimním období tvoří návěje atd.

Převládajícím vzdušným prouděním je západní až severozápadní, v letním období je významný i jihovýchodní směr. Řešená oblast se vyznačuje teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně chladnou zimou.

Z hlediska sjízdnosti komunikací je poměrně složitá situace v zimním období pro velmi časté námrazy na silničním povrchu. K větším návějím téměř nedochází.

Vzdálenost od větších sídel (možnosti vzájemné výpomoci v oblasti sil a prostředků a evakuaci)

Sídlo je vzdáleno cca 4 km západním směrem od města Vyšší Brod a tudíž v případě nutnosti lze využít blízkost tohoto města. Nejbližší obcí (sousední) jsou : severozápadně Frymburk a severovýchodně Rožmberk nad Vltavou.

Demografický rozbor obyvatelstva

V sídle Loučovice trvale žije 1950 obyvatel. Přibližně  54 % obyvatelstva je ekonomicky aktivních.

Z hlediska navrženého počtu RD je uvažováno s nárůstem o cca 324 obyvatel.

Vodní zdroje (voda pitná, užitková, odpadní, čističky, úpravny)

V řešeném území se nachází vodní zdroje I., II. a III. stupně a ČOV. Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady, v části Vodohospodářské řešení.

Vodní díla (záplavové oblasti )

Do správního území zasahuje hranice záplavy  řeky Vltavy.

Dopravní trasy ( silniční, železniční, letecké )

Správním územím prochází silnice II. a  III. třídy :

II/163 (Volary – Horní Planá – Lipno – Vyšší Brod – Dolní Dvořiště)

III/16316 ( křiž.sil. II/163 – Přední Výtoň - Frýdava)

III/16317 ( Přední Výtoň – hraniční přechod Guglwald)

III/1611( Vyšší Brod - Mnichovice)

Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady, v části Dopravní řešení.

Železnice

Řešeným územím prochází jednokolejná železniční trať místního významu Rybník - Lipno. Tato trať, provozovaná zjednodušenou dopravní technologií má v Loučovicích železniční stanici.

Letiště

V řešeném území není žádné letiště.

Zásobování el. energií

Řešeným územím prochází el. vedení VVN 110 kV, VN 22 kV a 6 kV a kabelové vedení VN 22 kV a 6 kV. Podrobný popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady, v části Energetické řešení.

Zásobování plynem

Podrobnější popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady, v části Energetické řešení.

Zásobování teplem

Podrobnější popis viz kapitola g) Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady, v části Energetické řešení.

Velkochovy zvířat

Ve správním území  se nachází pouze malé  soukromé zemědělské areály využívané pro živočišnou výrobu.

Skládky odpadů – pevný domovní odpad – spec. odpad

V řešeném území je pevný domovní odpad odvážen sběrnými vozy na řízenou skládku. S odvozem odpadů je uvažováno i výhledově.

Velké stavebnictví

není uvažováno s výstavbou nových větších objektů, které by byly případně použitelné pro potřeby CO.

Výrobní nebo skladové objekty potencionálního ohrožení

V sídle se nenacházejí sklady škodlivých nebo výbušných látek.

Těžby a skládky surovin

V řešeném území se nenachází těžba nerostných surovin.

Převažující druh konstrukcí staveb v daném území

Převážná část konstrukcí v obci je zděná z klasického cihelného materiálu. Konstrukce střech je zpravidla rovněž klasická - tašková krytina na dřevěném sedlovém krovu. Část objektů především hospodářských je kamenná, nebo ze smíšeného zdiva.

Několik nových objektů rodinných domů je postaveno z moderních materiálů typu ISOSPAN, POROTHERM, YTONG, HEBEL ...

Konstrukce stropů je u většiny starších objektů dřevěná, u nových objektů keramické trámečky s keramickými vložkami.

Sklad ochranných pomůcek

Sklad ochranných pomůcek  se nachází v budově obecního úřadu v Loučovicích.

Organizační centrum

Organizační centrum se v případě ohrožení nachází v budově Obecního úřadu v Loučovicích.

Shromažďovací prostor

Jako shromažďovací prostor je vytipována plocha v centrální části obce před budovou obecního úřadu.

Zájmy vojenské zprávy

V řešeném území není v současné době evidován objekt vojenské správy.

Současný stav  ukrytí

Obec Loučovice eviduje v současné době 1 úkryt v budově školy, ostatní úkryty se nachází v podsklepených částech budov.

Použité resortní zkratky

| CO | Civilní ochrana |
| --- | --- |
| PRÚ-BS | Protiradiační úkryt – budovaný svépomocí |

## l) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

### Životní prostředí

Je navrhováno zatravnění pozemků v rámci územního systému ekologické stability. Vzhledem k nedostatečné šíři pásem travních porostů kolem vodotečí dochází pak k znečištění vodních toků nejrůznějšími druhy látek. Zatravněny by měly být v maximální možné míře orané pozemky podél vodotečí, podél vodních ploch, zdrojů podzemní vody a v lokalitách náchylných k erozi.

Projekty zalesnění pozemků, které dnes slouží zemědělské výrobě, a jsou určeny pro realizaci prvků ÚSES, by měly být zpracovány odbornou firmou za využití publikace Zalesňování nelesních půd, Z. Černý, T. Lokvenc a J. Neruda, IVV MZ ČR v Praze, 1995.

Ochrana půdy proti erozi

Realizace systému protierozních opatření pro ochranu zemědělské půdy před erozí :

Organizační opatření:

- širokořádkové plodiny soustředit na pozemky rovinaté,

- na středně ohrožené půdě se sklonem do 7° lze pěstovat i širokořádkové plodiny za předpokladu uplatnění protierozní agrotechniky,

- výrazně erozně ohrožené pozemky (svažitost 7 - 12°) chránit před erozí vysokým podílem víceletých pícnin,

- pozemky se svažitostí vyšší než 12° převést do trvalých travních porostů.

Agrotechnická opatření:

- obdělávat svažité pozemky (do 7°) po vrstevnicích,

- využívat brázdování a hrázkování svažitých pozemků,

- pěstovat plodiny v pásech (okopaniny, obilniny, víceleté pícniny),

- minimalizovat zpracování půdy, využívat bezorebného setí do strniště předplodin nebo setí do hrubé brázdy.

Technická opatření:

- budovat záchytné příkopy kolem ohrožených pozemků,

- zřizovat obdělávané nebo zatravněné průlehy,

- terasovat svažité pozemky.

Významným přínosem ochraně půd by bylo též znovuzřizování mezí (formou agrárních teras) a jejich osazení přirozenou vegetací, která ohrožované plochy nejenom zpevňuje a zachycuje erodované části substrátu, ale rovněž poskytuje útočiště mnoha druhům vyšších i nižších živočichů. Při stanovení nejvýhodnější orientace těchto prvků z hlediska ochrany území před větrnou erozí není třeba celkově brát v potaz vzhledem k jejímu malému významu; biokoridory rovněž není možné považovat za krajinné prvky odpovídající větrolamům. Pouze v období dlouhotrvajícího sucha a za přispění trvalého stejnosměrného větrného proudění může docházet na návětrných svazích k částečné větrné erozi. Značné ohrožení půdy představují monzunové deště v letním období přicházející z jihovýchodního směru, kterým jsou vystaveny zejména plochy s touto expozicí.

V lesních porostech je především nutno:

- revidovat se souhlasem vlastníka lesa výši obnovní těžby vzhledem k místním nedostatečným výměrám předmýtních porostů,

- ochránit a podporovat přirozený vývoj zbytků původních lesních směsí,

- zohlednit obnovní cílovou skladbu dřevin dle stanovištních poměrů a s přihlédnutím k podílu původních druhů dřevin  v rámci územního systému ekologické stability,

- snížit v následujících letech se souhlasem vlastníka lesa obnovní těžby s výjimkou smrku a odstranit disproporce v rozložení věkových stupňů,

- zašetřovat porosty v lokalitách významných z hlediska plnění ostatních funkcí lesů a porosty s vysokou genetickou hodnotou,

- využívat v geneticky cenných porostech maximálně přirozené obnovy, vyzvedávat náletové sazenice a k docílení přirozené obnovy realizovat clonné seče,

- realizovat pravidelně a včasně výchovné zásahy v mladých porostech,

- zvýšit podíl listnatých dřevin v porostních pláštích (v ideálním případě - s výjimkou borových porostů - až ke 100%),

- revidovat normované stavy zvěře,

- dodržovat hospodářské plány v lesích zvláštního určení a lesích ochranných.

Odclonění neestetických staveb

Doporučujeme vysoký živý plot složený z druhů domácích i cizokrajných dřevin.

Návrhy na změnu kultur, návrh opatření v biocentrech a biokoridorech, ochrana vod

Doporučuje se zatravnění a extenzivní ošetřování všech pozemků na styku s prvky územního systému ekologické stability. Ve správním území okolí považujeme za nejpotřebnější vytvoření hodnotných liniových prvků zeleně – alejí podél komunikací a ozelenění. U jednotlivých toků je nezbytná jejich revitalizace (retence vody v povodích).

V úsecích průchodu biokoridorů je navržena obnova kvalitního skupinového až souvislého břehového porostu s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním. V nivách je nutné zajistit její pravidelné sečení, u břehových dřevinných porostů je nutné zajistit běžnou údržbu, příp. zdravotní řez. U drobných vodotečí ve volné krajině bude využívána jednostranná výsadba (k umožnění osvětlení toku sluncem, které je důležité pro samočisticí schopnost toku).

Všechny ostatní návrhy by měly být odvozeny zejména od územního systému ekologické stability (kromě studie revitalizace vodotečí).

Ochrana ovzduší

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona O ochraně ovzduší. Pokud budeme vycházet z reálných podmínek a možností většiny obyvatel, je možno doporučit pro provozovatele některé dostupné systémy, které splňují ekologické limity. Budou podporovány netradiční zdroje vytápění (spalování dřevního odpadu, tepelná čerpadla v kombinaci s el. energií a kogenerační jednotky atd.). doporučuje se zakázat umisťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, mimo zdrojů určených k vytápění obydlí, do obytné zástavby, zejména zdrojů emitujících těkavé organické látky.

Ochrana přírody

K. ú. Kapličky a Mnichovice u Loučovic jsou součástí přírodního parku Vyšebrodsko, vyhlášeného Nařízením 
OkÚ Č. Krumlov v roce 1995. Nejcennější lokality v rámci řešeného území jsou zahrnuty ve zvláště chráněných územích, která se zde nacházejí 4 : Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč (k. ú. Loučovice), přírodní památka Medvědí Hora (k. ú. Kapličky), přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky (k. ú. Kapličky) a přírodní památka Uhlířský vrch (k. ú. Mnichovice u Loučovic). Všechna tato ZCHÚ jsou součástmi prvků ÚSES.

Navržené řešení nebude mít samostatně, ani ve spojení s jinými, Správě známými záměry, významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast Šumava.

### Zemědělský půdní fond

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělský půdní fond je zpracováno metodikou dle zákona O ochraně ZPF a vyhlášky Ministerstva životního prostředí a její přílohy. Dále je vyhodnocení zpracováno dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR.

Hranice současně zastavěného území byla stanovena na základě provedených průzkumů a rozborů a je zakreslena ve výkrese.

použité podklady

- Mapové podklady katastrálního úřadu v měřítku 1 : 2 000 a 1 : 10 000 s vyznačenými hranicemi bonitovaných půdně - ekologických jednotek.

- Mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních systémů ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení koeficientů ekologické váhy negativního vlivu odnětí půdy na faktory životního prostředí.

- Mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby, případně výsledků účelových měření nebo průzkumů jako podklad pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze ZPF.

- Mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci jednotlivých pozemků, jejich kultury a využití.

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené konceptem územního plánu k zastavění (zastavitelné plochy), zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa a terénní průzkum.

Investice do půdy

V řešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V ÚPD nebudou v zásadě ovlivněny hydrologické poměry.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Posouzení je provedeno podle metodického návodu vydaného Hlavním hygienikem České republiky platného pro posuzování návrhů novostaveb, rekonstrukcí, modernizací nebo změn využití chovů zvířat. Při posuzování chovů zvířat z hlediska hygienických požadavků na ochranu ovzduší, půdy, vody a zdravého stavu území a sídlišť, zadání stavby i projekt uvažovaných staveb obsahují základní údaje o podmínkách chovu zvířat, t.j. typ a technický stav budov, technologii výroby, údaje o kapacitě chovu, způsob zásobování vodou, údaje o výhledovém využití území a pásma hygienické ochrany jiných zařízení či objektů v zájmovém území chovu. Součástí zadání stavby a projektové dokumentace je návrh pásma hygienické ochrany (dále jen OP) chovu a návrh využití statkových hnojiv.

Návrh OP při novostavbě, rekonstrukci, modernizaci, dostavbě, ale i stávajících objektů chovu zvířat vychází z výpočtu dosahu emisí z chovu zvířat. Vypočtené poloměry OP platí pro obytné a rekreační zóny sídel. V případě, že chov zvířat je situován ve výrobní či smíšené zóně, snižuje se vypočtený poloměr OP až o polovinu, a to podle zastoupení obytné a rekreační funkce. Není-li v sídle k dispozici schválená územně plánovací dokumentace, nebo nevyžaduje-li revizi, stanoví charakter zóny věcně příslušný orgán územního plánování po projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Ochranný účinek OP se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany s výjimkou obydlí vlastníka chovu zvířat.

Ochranná pásma kolem chovů zřizuje provozovatel nebo vlastník chovu zvířat.

V OP nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd).

V řešeném území  se nachází pouze malé soukromé zemědělské areály využívané pro živočišnou výrobu, které nemají vyhlášené ochranné pásmo.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území jsou zatím rozpracovány komplexní  pozemkové úpravy (KPÚ).

Opatření k zajištění ekologické stability

Plán územního systému ekologické stability pro dané území byl zpracován. Konkrétní vymezení skladebných částí na zemědělské půdě vyřeší podrobnější dokumentace (regulační plán, komplexní pozemkové úpravy).

bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ.

BPEJ vyjadřuje : klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy.

Příklad kódu BPEJ : 7.34.21

7           klimatický region,

- hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,

- číselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice půdy

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území

Klimatický region - kód :						       	9

Symbol regionu : 							CH

Charakteristika regionu :							chladný, vlhký

Pravděpodobnost suchých vegetačních období :	                              	pod 5

Průměrná roční teplota ve 0C :						 5

Průměrný roční úhrn srážek v mm :					800

Suma teplot 100:								pod 2000

Vláhová jistota :			 					10

Půdní jednotky v řešeném území

| HPJ 34 | Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu |
| --- | --- |
| HPJ 36 | Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu |
| HPJ 50 | Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření |
| HPJ 55 | Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné |
| HPJ 67 | Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné |
| HPJ 69 | Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků |
| HPJ 73 | Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité |
| HPJ 74 | Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé |

Charakteristika tříd ochrany

I.	Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II.	Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III.	Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.

IV.	Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především            půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Tabulkové vyhodnocení  jednotlivých lokalit

| číslo lokality | navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Druh pozemku | Výměra zem. půdy v lokalitě podle kultury | Výměra nezemědělských ploch | BPEJ | třída ochrany ZPF | Výměra dle BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | předpokl. zastavěná plocha |  | celkem | současně zastav. území | mimo současně zastavěné území |  |  |  |  |
| 1 | Bydlení v rodinných domech | 0,88 | 0,31 | orná půda, ostatní plocha | 0,79 | 0 | 0,79 | 0,09 | 9.36.24 | III. | 0,79 |
| 2 | Bydlení v rodinných domech | 2,49 | 0,87 | orná půda, louka, ostatní plocha | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,56 | 9.36.24 | III. | 1,93 |
| 3 | Plochy individuální rekreace | 0,78 | 0,39 | Louka | 0,78 | 0 | 0,78 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,78 |
| 4 | Bydlení v rodinných domech | 5,93 | 2,08 | Louka | 5,93 | 0 | 5,93 | 0 | 9.36.41 | III. | 5,93 |
| 5 | Bydlení v rodinných domech | 1,19 | 0,42 | Louka, ostatní plocha | 0,64 | 0 | 0,64 | 0,55 | 9.36.41 9.73.11 | III. V. | 0,43 0,21 |
| 6 | Bydlení v rodinných domech | 1,61 | 0,56 | Louka, ostatní plocha | 1,23 | 0 | 1,23 | 0,38 | 9.73.11 9.36.24 | V. III. | 0,32 0,91 |
| 7 | Plochy individuální rekreace | 0,38 | 0,19 | Louka | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,38 |
| 8 | Plochy individuální rekreace | 0,23 | 0,12 | Ostatní plocha | 0,23 | 0 | 0,23 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,23 |
| 9 | Bydlení v rodinných domech | 0,20 | 0,07 | Ostatní plocha | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 10 | Bydlení v rodinných domech | 1,57 | 0,55 | Louka | 1,57 | 0 | 1,57 | 0 | 9.36.44 | IV. | 1,57 |
| 11 | Bydlení v rodinných domech | 0,04 | 0,01 | Louka | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 9.36.44 | IV. | 0,04 |
| 12 | Bydlení v rodinných domech | 0,34 | 0,12 | Louka | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 9.36.44 | IV. | 0,34 |
| 13 | Bydlení v rodinných domech | 0,35 | 0,12 | louka | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 | 9.36.44 | IV. | 0,35 |
| 14 | Bydlení v rodinných domech | 0,38 | 0,13 | Zahrada | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 9.36.44 | IV. | 0,38 |
| 15 | Bydlení v rodinných domech + komunikace | 2,41 | 1,08 | Ostatní plocha | - | - | - | 2,41 | - | - | - |
| 16 | Bydlení v rodinných domech | 0,44 | 0,15 | Zahrada | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,44 |
| 17 | Parkoviště | 0,07 | 0,07 | Zahrada | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,07 |
| 18 | Plochy občanského vybavení | 0,67 | 0,27 | Louka | 0,67 | 0 | 0,67 | 0 | 9.36.31 | II. | 0,67 |
| 19 | Sport + komunikace + parkoviště | 2,12 | 1,06 | Ostatní plocha, louka | 0,12 | 0 | 0,12 | 2,0 | 9.36.51 | V. | 0,12 |
| 20 | Bydlení v bytových domech | 0,34 | 0,12 | Zahrada | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,34 |
| 21 | Bydlení v rodinných domech | 0,33 | 0,12 | Zahrada | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,33 |
| 22 | Bydlení v rodinných domech | 0,26 | 0,09 | Zahrada | 0,26 | 0 | 0,26 | 0 | 9.36.21 | I. | 0,26 |
| 23 | Bydlení v rodinných domech | 0,16 | 0,06 | Louka | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,16 |
| 24 | Bydlení v rodinných domech | 0,07 | 0,02 | Louka | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,07 |
| 25 | Plochy občanského vybavení | 0,06 | 0,02 | Ostatní plocha | 0 | 0 | 0 | 0,06 | - | - | - |
| 26 | Plochy občanského vybavení | 3,36 | 1,34 | Ostatní plocha | 0 | 0 | 0 | 3,36 | - | - | - |
| 27 | Bydlení v rodinných domech | 0,29 | 0,10 | Ostatní plocha, louka | 0,10 | 0 | 0,10 | 0,19 | 9.73.41 | V. | 0,10 |
| 28 | Bydlení v rodinných domech | 0,65 | 0,23 | orná půda | 0,65 | 0 | 0,65 | 0 | 9.36.34 | IV. | 0,65 |
| 29 | Vodní nádrž | 12,05 | 12,05 | Ostatní plocha, louka | 10,63 | 0 | 10,63 | 1,42 | 9.36.24 9.69.01 | III. V. | 0,30 10,33 |
| 30 | Vodní nádrž | 2,33 | 2,33 | Ostatní plocha, louka | 2,14 | 0 | 2,14 | 0,19 | 9.36.24 9.69.01 | III. V. | 0,29 1,85 |
| 32 | Bydlení v rodinných domech | 6,41 | 2,24 | Ostatní plocha, louka | 6,25 | 0 | 6,25 | 0,16 | 9.73.41 9.36.54 9.36.34 | III. V. IV. | 1,64 3,77 0,84 |
| 33 | Bydlení v rodinných domech | 0,28 | 0,10 | Ostatní plocha, louka | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,25 | 9.36.34 | IV. | 0,03 |
| 34 | Bydlení v rodinných domech | 0,31 | 0,11 | Ostatní plocha | - | - | - | 0,31 | - | - | - |
| 35 | Bydlení v rodinných domech | 0,68 | 0,24 | Louka | 0,68 | 0 | 0,68 | 0 | 9.36.34 | IV. | 0,68 |
| 36 | Bydlení v rodinných domech | 2,46 | 0,86 | Ostatní plocha, louka | 2,05 | 0 | 2,05 | 0,41 | 9.36.44 9.50.11 | IV. II. | 1,71 0,34 |
| 37 | Občanské vybavení | 0,34 | 0,14 | Louka | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,34 |
| 38 | Změna funkčního využití ze stávající plochy občanského vybavení na plochu bydlení v rodinných domech |
| 39 | Občanské vybavení | 1,22 | 0,49 | Louka | 1,22 | 0 | 1,22 | 0 | 9.36.41 | III. | 1,22 |
| 40 | Místní komunikace | 0,08 | 0,08 | Ostatní plocha, louka | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,06 | 9.36.54 | V. | 0,02 |
| 41 | Místní komunikace | 0,01 | 0,01 | Louka | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 9.36.41 | III. | 0,01 |
| 42 | Sport | 0,51 | 0,26 | Louka | 0,51 | 0 | 0,51 | 0 | 9.55.00 | I. | 0,51 |
| 43 | Most | 0,03 | 0,03 | Ostatní plocha, louka | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 9.36.51 | IV. | 0,01 |
| 44 | Bydlení v rodinných domech | 1,24 | 0,43 | Ostatní plocha, louka | 1,24 | 0 | 1,24 | 0 | 9.36.21 | I. | 1,24 |
| 45 | Bydlení v rodinných domech | 0,05 | 0,02 | Louka | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,05 |
| 46 | Bydlení v rodinných domech | 0,08 | 0,03 | Louka | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,08 |
| 47 | Bydlení v rodinných domech | 0,10 | 0,04 | Louka | 0,10 | 0 | 0,10 | 0 | 9.36.24 | III. | 0,10 |
| Celkem | 55,78 | 30,13 |  | 43,16 | 0,02 | 43,14 | 12,62 |  |  | 43,16 |

Zábory půdy podle tříd ochrany

| BPEJ | zábor celkem | ZÁBOR V % |
| --- | --- | --- |
| I. třída | 2,01 | 4,66 |
| II. třída | 1,01 | 2,34 |
| III. třída | 16,82 | 38,97 |
| IV. třída | 6,6 | 15,29 |
| V. třída | 16,72 | 38,74 |
| Celkem | 43,16 | 100 % |
| Nezemědělská půda | 12,62 | - |

Zdůvodnění

Lokality číslo 1, 2 :	Návrh ploch pro bydlení v rodinných domech v jižní části sídla Dvorečná. Z urbanistického hlediska je zábor těchto lokalit vhodný z důvodu návaznosti na stávající zástavbu a napojení na komunikační systém. Plochy se nachází na půdě s III. třídou ochrany a na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 3 :	Lokalita určená k individuální rekreaci v jižní části k. ú. Dvorečná. Plocha vyplňuje proluku mezi zahrádkářskou kolonií a stávající místní komunikací. Lokalita se nachází na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 4 :	Lokalita určená k výstavbě rodinných domů v severní části k. ú. Loučovice. Plocha navazuje na současně zastavěné území a vyplňuje volný prostor mezi lesem a stávající místní komunikací. Lokalita se nachází na půdě s III. třídou ochrany.

Lokality číslo 5, 6 :	Návrh ploch pro bydlení v rodinných domech v severní části k. ú. Loučovice a v jižní části    k. ú. dvorečná. Z urbanistického hlediska je zábor těchto lokalit vhodný z důvodu návaznosti na stávající zástavbu a napojení na komunikační systém. Výstavbou těchto lokalit a lokality č. 4 dojde k ucelení této části sídla. Plochy se nachází na půdě s III. a V. třídou ochrany a na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 7, 8 :	Lokality určené k individuální rekreaci v severozápadní části k. ú. Loučovice. Tyto lokality navazují na stávající plochy rekreace a na plochy pro bydlení v rodinných domech. Z hlediska ZPF jsou tyto lokality vhodné, neboť se nachází na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 9 :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech v západní části k. ú. Loučovice. Tato lokalita vyplňuje volný prostor mezi lesem, železnicí a stávající místní komunikací a nachází se na nezemědělské půdě.

Lokality číslo 10, 11, 12 :	Lokality určené k výstavbě rodinných domů v západní části k. ú. Loučovice. Tyto plochy navazují na současně zastavěné území a vyplňují volný prostor mezi stávajícími místními komunikacemi a lesem. Výstavbou těchto lokalit dojde k ucelení sídla v této části Loučovic. Plochy se nachází na půdě se IV. třídou ochrany, která není zemědělsky příliš využívána.

Lokality číslo 13, 14 :	Navržené plochy pro bydlení v rodinných domech v západní části k. ú. Loučovice. Tyto lokality navazují na stávající plochy pro bydlení. Plochy zabírají půdu se IV. třídou ochrany.

Lokalita číslo 15 :	Návrh plochy pro bydlení v rodinných domech s komunikací ve východní části k. ú. Kapličky. Z urbanistického hlediska je zábor této lokality vhodný z důvodu návaznosti na stávající zástavbu. Přístup k této lokalitě je umožněn z nově navržené komunikace. Z hlediska ZPF je tato lokalita vhodná, neboť se nachází na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 16 :	Lokalita určená pro bydlení v rodinných domech v centrální části Loučovic. Tato lokalita se využívá volnou proluku mezi plochami pro bydlení v rodinných domech a místní komunikací. Plocha se nachází na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 17 :	návrh parkoviště v centrální části sídla loučovice. parkoviště je navrženo z důvodu rozšíření hřbitova. Nachází se podél stávající místní komunikace, na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 18 :	Navržená plochy občanského vybavení v jižní části sídla Loučovice. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná k záboru především z důvodu možnosti napojení na komunikační systém, technickou infrastrukturu a navazuje na stávající plochu občanského vybavení. Lokalita se nachází na půdě s II. třídou ochrany.

Lokalita číslo 19 :	Návrh plochy pro sport (sjezdovky) s navrženou komunikací a parkovištěm v jižní části sídla Loučovice. Tato lokalita navazuje na současně zastavěné území a nachází se z větší části na nezemědělské půdě, malá část parkoviště se nachází v současně zastavěném území.

Lokalita číslo 20 :	Lokalita určená pro bydlení v bytových domech v centrální části sídla Loučovice. Tato plocha vyplňuje proluku mezi plochami pro bydlení v bytových domech a nachází se na půdě se III. třídou ochrany.

Lokality číslo 21, 22 :	Navržené plochy pro bydlení v rodinných domech ve východní části sídla Loučovice. Tyto lokality navazují na stávající plochy pro bydlení v rodinných domech, vhodné je rovněž jejich napojení na technickou infrastrukturu a komunikační systém. Nachází se na půdě s I. a III. třídou ochrany.

Lokality číslo 23, 24 :	Návrh ploch pro bydlení v rodinných domech v  severní části sídla Loučovice. Z urbanistického hlediska jsou tyto lokality vhodné k záboru především z důvodu možnosti napojení na komunikační systém a navazují na stávající zástavbu. Plochy se nachází na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 25 :	Navržená plocha občanského vybavení ve východní části k. ú. Loučovice. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná především z důvodu možnosti napojení na komunikační systém a technickou infrastrukturu a je výhodná i z hlediska polohy (je situována u vodního toku vltava). Část této lokality se nachází na nezemědělské půdě a zbylá část se nachází na pozemku určeném pro plnění funkcí lesa (viz. zábor PUPFL).

Lokalita číslo 26 :	Návrh plochy občanského vybavení v severní části k. ú. Kapličky. tato lokalita je vhodná především z hlediska terénního (nachází se podél břehu Lipenského jezera a bude využita i jako přístaviště), tak i z důvodu možnosti napojení na komunikační systém (je soustředěna podél silnice III. třídy). Celá tato lokalita se nachází na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 27 :	Lokalita určená pro bydlení v rodinných domech v severní části k. ú. Kapličky. Tato lokalita je soustředěna podél silnice III. třídy a navazuje na stávající plochu pro bydlení v rodinných domech. Plocha se nachází na půdě s V. třídou ochrany, která není zemědělsky využívána.

Lokalita číslo 28 :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech v severní části k. ú. Kapličky. Tato lokalita navazuje na stávající plochu pro bydlení v rodinných domech a dobré je i napojení na komunikační systém. Z hlediska ZPF je zábor této lokality vhodný, neboť se nachází na půdě s V. třídou ochrany.

Lokalita číslo 29 :	návrh vodní nádrže Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí v k. ú. Mnichovice. Jedná se o nádrž výjimečně vhodnou k realizaci, neboť se zde v současnosti při větších srážkových úhrnech vytváří vodní plocha. Lokalita se z části nachází na půdách se III. a V. třídou ochrany a na nezemědělské půdě. Část lokality se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (viz. zábor PUPFL).

Lokalita číslo 30 :	návrh vodní nádrže U tří špalků na toku Menší vltavice v k. ú. Mnichovice. Lokalita se z části nachází na půdách se III. a V. třídou ochrany a na nezemědělské půdě. Část lokality se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (viz. zábor PUPFL).

Lokality číslo 32, 33, 34, 35 :

Návrh ploch pro bydlení v rodinných domech v lokalitě Nové Domky,v k. ú. Kapličky. Tyto plochy jsou soustředěny většinou podél stávajících místních komunikací nebo navazují na současně zastavěné území. Zábor je uskutečněn na půdách se III., IV. a V. třídou ochrany a na nezemědělských půdách.

Lokalita číslo 36 :	Severozápadním směrem od stávající plochy občanského vybavení je v lokalitě Kapličky navržena plocha bydlení v RD podél stávajících místních komunikací. Plocha se nachází na půdách s II. a IV. třídou ochrany a na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 37 :	Severně od hraničního přechodu Dürnau – Mnichovice je u stávající místní komunikace navržena plocha občanského vybavení, kde je plánováno vybudování sociálního zařízení a malé občerstvení. Lokalita se nachází na půdě se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 38 :	Zde se jedná pouze o změnu funkčního využití ze stávající plochy občanského vybavení na plochu bydlení v RD – lokalita Martínkov, proto zde není počítán zábor ZPF.

Lokalita číslo 39 :              Plocha občanského vybavení je navržena severním směrem od hraničního přechodu s Rakouskem – na Přední Výtoň, u hranice správního území, kde je plánováno sociální zařízení a občerstvení. Tato lokalita zabírá půdu se III. třídou ochrany.

Lokalita číslo 40 :	Návrh místních komunikací v lokalitě Nové domky obsluhující některé stávající plochy individuální rekreace. Komunikace zabírají půdy s V. třídou ochrany, nezemědělskou půdu a část se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa – viz zábor PUPFL.

Lokalita číslo 41 :	V severovýchodní části sídla Loučovice je navržena místní komunikace zpřístupňující plochu bydlení v RD. Tato komunikace se z části nachází na půdě se III. třídou ochrany a část na pozemku určeném k plnění funkcí lesa – viz zábor PUPFL.

Lokalita číslo 42 :	Návrh plochy pro sport, která bude sloužit jako pláž, je navržena v sídle Loučovice mezi vodním tokem a místní komunikací, ze které je umožněn přístup k pláži. Lokalita se nachází na půdě s I. třídou ochrany.

Lokalita číslo 43 :	U plochy výroby a technického vybavení je v Loučovicích navrženo přemostění vodního toku z důvodu lepší dopravní obslužnosti sídla Loučovice. Část plochy pro most se nachází na půdě se IV. třídou ochrany a na nezemědělské půdě.

Lokalita číslo 44 :	Návrh plochy pro bydlení v rodinných domech v  sídle Loučovice. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná k záboru především z důvodu možnosti napojení na komunikační systém a technickou infrastrukturu. Plocha vyplňuje volný, nevyužitý prostor mezi stávajícími plochami pro bydlení v bytových domech a plochou železnicí. Nachází se na půdě se I. třídou ochrany a část na pozemku určeném k plnění funkcí lesa – viz zábor PUPFL.

Lokality číslo 45, 46, 47 :	V západní části sídla Loučovice jsou navrženy plochy bydlení v RD. Tyto lokality vyplňují volnou proluku mezi stávající zástavbou a místní komunikací. Zábor je uskutečněn na půdě se III. třídou ochrany.

závěr

V návrhu byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Byl kladen důraz na maximální využití pozemků v zastavěném území sídelního útvaru, proluk, přestavbových částí a nedostatečně využívaných pozemků. V případech, kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona č. 334 ve znění pozdějších předpisů.

### POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCí LESA

V řešeném území obce Loučovice se nacházejí hospodářské lesy.

V návrhu ÚPO Loučovice je uvažováno se  záborem pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ve východní části k. ú. Loučovice je uvažováno s návrhem plochy občanského vybavení, která se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	696 – lokalita č. 25

Katastrální území:	Loučovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Plocha občanského vybavení | 0,27 | 0,11 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh plochy občanského vybavení v k. ú. Loučovice. Z urbanistického hlediska je umístění této lokality vhodné z důvodu napojení na komunikační systém a technickou infrastrukturu a dále z hlediska polohy. Lokalita se nachází u vodního toku, proto je návrh plochy občanského vybavení vhodný (penzion, hotel apod.)

Zhodnocení následků :	Výstavbou plochy občanského vybavení, podél cykloturistické trasy, která bude uspokojovat potřeby turistů, nedojde k většímu poškození lesa, návrh lokality je soustředěn pouze na malé ploše PUPFL a přístup k ní bude umožněn ze stávající silnice II. třídy.

V k. ú. Mnichovice je uvažováno s návrhem plochy vodní nádrže, která se z části nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	549 – lokalita č. 29

Katastrální území :	Mnichovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa. část plochy se nachází v ochranném pásmu PUPFL.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Vodní nádrž | 0,79 | 0,79 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh vodní nádrže v k. ú. Mnichovice.

Zhodnocení následků :	Navržená vodní nádrž Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí, z části zabírá pozemky určené k plnění funkcí lesa.

V k. ú. Mnichovice je uvažováno s návrhem plochy vodní nádrže, která se z části nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	587, 618 – lokalita č. 30

Katastrální území :	Mnichovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa. část plochy se nachází v ochranném pásmu PUPFL.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Vodní nádrž | 2,69 | 2,69 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh vodní nádrže v k. ú. Mnichovice.

Zhodnocení následků :	Navržená vodní nádrž z části zabírá pozemky určené k plnění funkcí lesa. Lokalita se nachází u vodního toku Menší Vltavice.

V centrální části obce Loučovice je uvažováno s rozšířením plochy veřejné zeleně – hřbitova, která se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	325/9 – lokalita č. 31

Katastrální území:	Loučovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Plocha veřejné zeleně - hřbitov | 0,24 | 0,17 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh veřejné zeleně – hřbitova navazující na stávající plochu hřbitova v současně zastavěném území.

Zhodnocení následků :	Navržené rozšíření hřbitova zabírá pozemek určený k plnění funkcí lesa. Tato lokalita navazuje na plochu se stejným funkčním využitím.

V k. ú. Kapličky – lokalita Nové domky - je uvažováno s návrhem místní komunikace, která se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	309/1 – lokalita č. 40

Katastrální území:	Kapličky

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Místní komunikace | 0,01 | 0,01 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh místní komunikace obsluhující stávající plochu individuální rekreace.

Zhodnocení následků :	Tato komunikace je nezbytná k zajištění přístupu ke stávajícímu rekreačnímu objektu, zabírá velmi malou část PUPFL.

V k. ú. Loučovice je uvažováno s návrhem místní komunikace, která se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	94/1 – lokalita č. 41

Katastrální území:	Loučovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Místní komunikace | 0,05 | 0,05 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh místní komunikace obsluhující stávající plochu bydlení v RD.

Zhodnocení následků :	Tato komunikace je nezbytná k zajištění přístupu ke stávajícímu objektu, zabírá velmi malou část PUPFL.

V k. ú. Loučovice je uvažováno s návrhem plochy bydlení v RD, která se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Druh pozemku	:	Les

Parcela číslo	:	325/9 – lokalita č. 44

Katastrální území:	Loučovice

Rozsah záboru     :	Dochází k záboru půdního fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa.

| LOK. Č. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ODNĚTÍ PUPFL CELKEM v (ha) | Z TOHO PŘEDPOKL. ZASTAVĚNÁ PLOCHA PUPFL v (ha) | DRUH POZEMKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Bydlení v RD | 1,05 | 0,37 | Les |

Stav porostu:	Vzrostlý les do 80 let

Zdůvodnění záboru :	Návrh plochy bydlení v RD za hřbitovem v sídle Loučovice. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná k záboru především z důvodu možnosti napojení na komunikační systém a technickou infrastrukturu. Plocha vyplňuje volný prostor mezi stávajícími plochami pro bydlení v bytových domech a plochou železnicí.

Zhodnocení následků :	Plocha vyplňuje volný, nevyužitý prostor mezi stávajícími plochami pro bydlení v bytových domech a plochou železnicí a navazuje na stávající zástavbu.

V návrhu ÚPO Loučovice je uvažováno se stavbami, které zasahují do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	144/1, 144/3, 146/1 – lokalita č. 3

Katastrální území		:	Dvorečná

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro individuální rekreaci zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	527/3, 529/1, 530/1, 531/1, 531/2, 533/2, 531/4, 535, 537, 540, 541/1 – lokalita č. 4

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka, ostatní plocha

Parcela číslo                      :	149/1; 541/11, 542/1, 543, 544/1 – lokalita č. 5

Katastrální území		:	Dvorečná; Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka, ostatní plocha

Parcela číslo                      :	146/2, 147/2, 149/1 – lokalita č. 6

Katastrální území		:	Dvorečná

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Lokalita č.                         :	lokality č. 7, 8

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa ani k záboru zemědělského půdního fondu, plocha se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržené plochy pro individuální rekreaci zasahují do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha

Parcela číslo                      :	398/2, 403/5 – lokalita č. 9

Katastrální území		:	loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa ani k záboru zemědělského půdního fondu, plocha se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	381/5, 400/1 – lokalita č. 10

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	394/4, 396/1 – lokalita č. 11

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	380/1, 391/1 – lokalita č. 12

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	380/3 – lokalita č. 13

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Zahrada

Parcela číslo                      :	352/1 – lokalita č. 14

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha

Parcela číslo                      :	210/1, 210/2 – lokalita č. 15

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa ani k záboru zemědělského půdního fondu, plocha se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech s obslužnou komunikací se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Zahrada

Parcela číslo                      :	325/1 – lokalita č. 16

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Zahrada

Parcela číslo                      :	325/1 – lokalita č. 17

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržené parkoviště zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	610, 618 – lokalita č. 18

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha občanského vybavení zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha, louka

Parcela číslo                      :	587, 588, 594 – lokalita č. 19

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, větší část plochy se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro sport s komunikací a parkovištěm se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	194 – lokalita č. 23

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	143/2 – lokalita č. 24

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Ostatní plocha

Parcela číslo                      :	199/3, 49/1 – lokalita č. 26

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa ani k záboru zemědělského půdního fondu, plocha se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha občanského vybavení zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka, ostatní plocha

Parcela číslo                      :	47/2, 49/1 – lokalita č. 27

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Orná půda

Parcela číslo                      :	310, 312/2 – lokalita č. 28

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha, louka

Parcela číslo                      :	525/5, 525/9, 525/10, 525/12, 525/14, 525/16, 525/17 – lokalita č. 29

Katastrální území		:	Mnichovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha vodní nádrže se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha, louka

Parcela číslo                      :	625/3 – lokalita č. 30

Katastrální území		:	Mnichovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha vodní nádrže se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka, ostatní plocha

Parcela číslo                      :	48/1, 95/1, 133 – lokalita č. 32

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část plochy se nachází na nezemědělské půdě.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Část navržená plochy pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	ostatní plocha

Parcela číslo                      :	172/1 – lokalita č. 34

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa ani k záboru zemědělského půdního fondu, plocha se nachází na nezemědělské půdě v ochranném pásmu PUPFL.

Stav porostu	:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech se nachází v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	154/3 – lokalita č. 35

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha pro bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	625/3 – lokalita č. 37

Katastrální území		:	Mnichovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha občanského vybavení zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Ostatní plocha

Parcela číslo                      :	734/9, 731/11,  – lokalita č. 38

Katastrální území		:	Mnichovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, ani k záboru ZPF, lokalita se nachází na nezemědělské půdě v OP PUPFL.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Jedná se pouze o změnu funkčního využití ze stávající plochy občanského vybavení na plochu bydlení v RD. Lokalita zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	617/2 – lokalita č. 39

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha občanského vybavení zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka, ostatní plocha

Parcela číslo                      :	130/2, 115/1, 95/1, 159, 170  – lokalita č. 40

Katastrální území		:	Kapličky

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků, část lokality se nachází na nezemědělské půdě v OP PUPFL

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržené místní komunikace zasahují do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	145/3, 633  – lokalita č. 41

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená místní komunikace zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	300/30, 300/23, 300/20, 298/2, 300/36, 300/19, 300/12, 296/2, 300/11, 300/5 – lokalita č. 44

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržená plocha bydlení v RD zasahuje do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Druh pozemku		:	Louka

Parcela číslo                      :	308/2, 310/13, 310/1 - lokality č. 45, 46, 47

Katastrální území		:	Loučovice

Rozsah záboru                   :	Nedochází k záboru půdního fondu pozemků určených pro plnění funkcí lesa, pouze                 k záboru zemědělského půdního fondu v ochranném pásmu těchto pozemků.

Stav porostu		:	Vzrostlý les do 80 let (65 let)

Zdůvodnění záboru	:	Viz. zábor ZPF

Zhodnocení následků        :	Navržené plochy bydlení v RD zasahují do ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa, lze tedy předpokládat, že navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V případě zahájení územního řízení bude nutné žádat o udělení výjimky z ochranného pásma lesa.

Vyhodnocení PUPFL se řídí podle zákona O lesích a metodického pokynu.

## m) NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Zastupitelstvo obce musí min. 1x za 4 roky ve svém usnesení zhodnotit aktuálnost ÚPO Loučovice a to jednou z následujících možností :

a) vzhledem k požadavkům je nutno pořídit změnu závazné části ÚPO

b) vzhledem k množství změn a ztráty přehlednosti ÚPO zajistit zpracování nového ÚPO

c) platný ÚPO plně vyhovuje potřebám obce a nebyly vzneseny požadavky na pořízení změn ÚPO, tj. není nutná jakákoliv změna ÚPO.

O změně směrné části rozhoduje dle potřeby pořizovatel.

# c. číselné údaje doplŇUJÍCÍ A CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

## a) demografie, obyvatelstvo a bytový fond

### počet obyvatel v navržených lokalitách

V návrhu je záměrně řešeno poměrně větší množství rozvojových ploch. Větší, než skutečné potřeby sídla, především z důvodů možnosti variantního umístění a možnosti volby dle ceny pozemku a majetkoprávních vztahů. V tabulce jsou odečteny počty variantních návrhů. V řešených sídlech je předpokládán nárůst trvale žijících obyvatel.

### zaměstnanost, pracovní příležitosti v sídle

V místě je dostatečný počet pracovních příležitostí, většina obyvatel tedy za prací a do školních zařízení nemusí dojíždět. V sídle je cca 54 % ekonomicky aktivních obyvatel a 18 % školáků z celkového počtu lidí.

### Základní údaje o obci

První písemná zpráva z roku   					1361

Nadmořská výška v m   						672

Katastrální výměra v ha (obce)  					4201

Počet domů trvale obydlených	   			               220

Počet obyvatel							1950

Uvažovaný nárůst počtu obyvatel v řešeném území

| Lokalita | Stav | Nárůst | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Severní část |  | 60 | obyv. |
| Severozápadní část |  | 324 | obyv. |
| Západní část |  | 60 | obyv. |
| Centrální část |  | 120 | obyv. |
| Východní část |  | 51 | obyv. |
| Severovýchodní část |  | 60 | obyv. |
| Jihozápadní část |  | 45 | obyv. |
| Odpad byt. fondu |  | -60 | obyv. |
| Varianty |  | -36 | obyv. |
| Celkem návrh |  | 624 | obyv. |
| Správní území Loučovice | 1950 | 2574 | obyv. |

Graf vývoje počtu obyvatel v řešeném území

Uvažovaný nárůst počtu rodinných domů v řešeném území

| Lokalita | Stav | Nárůst | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Severní část |  | 20 | RD |
| Severozápadní část |  | 108 | RD |
| Západní část |  | 20 | RD |
| Centrální část |  | 40 | RD |
| Východní část |  | 17 | RD |
| Severovýchodní část |  | 20 | RD |
| Jihozápadní část |  | 15 | RD |
| Odpad byt. fondu |  | -20 | RD |
| Varianty |  | -12 | RD |
| Celkem návrh |  | 208 | RD |
| Správní území Loučovice | 220 | 428 | RD |

Graf vývoje počtu rodinných domů v řešeném území

Graf věkové struktury obyvatelstva v řešeném území

## b) spotřeba vody

Dle údajů provozovatele se celková potřeba vody obce Loučovice (VVR) pohybuje kolem 307 m3/den (údaj za rok 2004) tj. 3.6 l/s. Je předpoklad, že ve výhledu se potřeba vody nebude zvyšovat. Zvýšené nároky na množství pitné vody vlivem předpokládaného rozvoje budou kryty snižujícími se ztrátami vody ve vodovodní síti. Hodnotu spotřeby vody do 4 l/s je tedy možno považovat za setrvalý stav.

## c) výpočet spotřeby el. energie

Výpočet proveden dle normy ČSN. Uvažujeme s plynofikací sídla. Uvažováno s vařením a pečením na el. sporácích, tzn. stupeň elektrizace „B“. Je uvažováno s minimálním podílem el. vytápění  tzn. stupeň elektrizace „C“.

Výkonová bilance navrhované zástavby

| Druh zástavby, lokalita | m.j. | Příkon Pi (kW) instalovaný | Příkon Pp (kW) soudobý |
| --- | --- | --- | --- |
| RD Dvorečná RD Dvorečná - rezerva el. vytápění cca 7bj Celkem Dvorečná | 28 bj | 308 84 392 | 92 84 176 |
| RD Svatý Prokop – u železniční zastávky Lipno RD Svatý Prokop - el. vytápění cca 5bj Celkem Svatý Prokop – u železniční zastávky Lipno | 38 bj | 418 60 478 | 125 60 181 |
| RD Loučovice sever – nad úpravnou vody RD Loučovice sever – rezerva el. vytápění cca 3bj Celkem Loučovice sever – nad úpravnou vody | 17 bj | 187 36 223 | 65 36 107 |
| RD Loučovice sever – pod úpravnou vody RD Loučovice sever – rezerva el. vytápění cca 1bj Celkem Loučovice sever – pod úpravnou vody | 4 bj | 44 12 56 | 16 12 28 |
| RD Loučovice západ – u hřiště RD Loučovice západ – rezerva el. vytápění cca 3bj Celkem Loučovice západ | 15 bj | 165 36 201 | 58 36 94 |
| RD Loučovice východ – 2+5 RD RD Loučovice východ – rezerva el. vytápění cca 1bj Celkem Loučovice východ | 7 bj | 77 12 91 | 30 12 42 |
| Sport - Loučovice jih – sjezdovka, ČOV, OV Celkem Loučovice jih – sjezdovka, ČOV, OV OV Loučovice jih – u ČS PHM Celkem Loučovice jih u ČS PHM | 1 | 50 50 60 60 | 38 38 40 40 |
| Celkem soudobý příkon pro Loučovice – nová výstavba |  |  | 706 kW |
| Nárůst ve stávající zástavbě |  |  | 120 kW |
| Celkem soudobý příkon pro Loučovice | 826 kW |

# D. ZÁVAZNÁ ČÁST

## a) Návrh urbanistické koncepce

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

Novostavby RD by měly svým tvarem, objemem a použitými venkovními materiály respektovat okolní stávající nízkopodlažní zástavbu.

### Koncepce současně zastavěného území

Loučovice je obec s převažující funkcí bydlení, výroby a s doplňkovou funkcí rekreační.

předpokládá se zde především rozvoj bydlení v rodinných domech a občanské vybavení. Je třeba klást důraz na obnovu současného bytového fondu.

Návrh územního plánu uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. v několika málo případech je uvažováno s možnou dostavbou rodinných domků. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě a ke změně funkčního využití. Plochy pro možnou dostavbu by měly tvořit především plochy, jejichž zástavbou by došlo k ucelení, zarovnání současně zastavěného území, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel musí být situováno vždy na vlastním pozemku.

Charakter současně zastavěného území obce Loučovice určují urbanistické a architektonické hodnoty řešeného území.

### Koncepce zastavitelného území

LOUČOVICE

V sídle Loučovice jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech ve východní, západní, severní a centrální části, kde navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky. Rozsáhlá plocha pro bydlení v RD je navržena za hřbitovem, kde vyplňuje volný prostor mezi stávající plochami bydlení v bytových domech a plochou železnicí. Dále je v centrální části sídla navržena plocha pro bydlení v bytových domech, která navazuje na stávající plochu bytových domů. V jižní části sídla je uvažováno s plochou občanského vybavení a další plochy občanského vybavení jsou situovány do východní části k. ú. Loučovice. Mezi lesem a stávající nízkopodlažní zástavbou a plochou technické vybavenosti v jihovýchodní části sídla se uvažuje s plochou pro sport (sjezdovky) s  místní komunikací a parkovištěm. Další plocha pro sport, která bude sloužit jako pláž, je navržena v sídle Loučovice podél vodního toku. Plochy pro rekreaci jsou navrženy v severozápadní části k. ú. Loučovice, kde navazují na stávající plochy pro rekreaci. V centrální části sídla je uvažováno s rozšířením hřbitova a navrženým parkovištěm.

Rozvoj komunikací je uvažován v místním rozsahu ke zpřístupnění navrhovaných ploch nízkopodlažního bydlení (západní a severní část sídla) a plochy pro sport (sjezdovky) v jihovýchodní části sídla.

DVOREČNÁ

V tomto sídle jsou navrženy dvě plochy pro bydlení v rodinných domech podél příjezdové komunikace. Další rozvoj této lokality se nepředpokládá.

nové domky, lipová, dobřín, kapličky, hodoň, frantoly, mnichovice, martínkov

V severní části k. ú. Kapličky je navržena plocha občanského vybavení, je umístěna podél břehu Lipenského jezera a měla by sloužit i jako přístaviště. Další plocha občanského vybavení je navržena severním směrem od hraničního přechodu s Rakouskem – na Přední Výtoň, u hranice správního území, kde je plánováno sociální zařízení a občerstvení.

Severozápadním směrem od stávající plochy občanského vybavení je v lokalitě Kapličky navržena plocha bydlení v RD podél stávajících místních komunikací.

V sídle Nové domky je uvažováno s několika plochami pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy jsou soustředěny většinou podél stávajících místních komunikací nebo navazují na současně zastavěné území. 
V jižní části k. ú. Mnichovice se navrhuje výstavba vodní nádrže Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí, kde se v současnosti při větších srážkových úhrnech již vodní plocha vytváří. Jižně pod touto nádrží na Menší Vltavici je navržena další vodní nádrž U tří špalků.

Severně od hraničního přechodu Dürnau – Mnichovice je u stávající místní komunikace navržena plocha občanského vybavení, kde je plánováno vybudování hygienického zařízení a malé občerstvení.

V sídle Martínkov je navržená změna funkčního využití z plochy občanského vybavení na plochu bydlení v rodinných domech.

Rozvoj komunikací je uvažován v místním rozsahu ke zpřístupnění některých stávajících ploch individuální rekreace v lokalitě Nové domky.

### koncepce nezastavitelného území

Urbanistická koncepce nezastavitelného území vychází ze skutečnosti, že se jedná o  přírodně hodnotné území, které je nutné chránit. Nové návrhy ploch jednotlivých funkčních využití jsou proto situované mimo přírodně nejhodnotnější území. Pro život v území je však nezbytné zajistit napojení na technickou infrastrukturu a zajistit dopravní obslužnost. To vše za předpokladu co nejmenšího negativního dopadu na přírodní hodnoty.

V řešeném území je možné naplnit tyto požadavky :

- revitalizaci některých drobných vodních toků, drobných nádrží a jejich bezprostředního okolí,

  - další zvyšování retence vody v krajině.

## b) VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

V grafické části z Hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 000 je patrné členění správního území obce Loučovice do funkčních ploch a rozdělení do jednotlivých zón regulace zástavby. Jednotlivé funkční plochy jsou rozlišeny barvou upřesňující typ funkčního využití.

#### Plochy bydlení v rodinných domech – zóna 1, 1N

- Přípustné : individuální bydlení v rodinných domech a činnosti a plochy s tímto typem bydlení související, tj. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobné řemeslné a výrobní provozovny nerušící pohodu bydlení, malá rekreační a sportovní zařízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané funkčním využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.

- Podmíněné : zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící řemeslné a hospodářské provozy s vyloučením provozů vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb a samostatná občanská vybavenost menšího rozsahu, veřejné stravování (sloužící převážně pro denní potřebu obyvatel přilehlého území), zřízení místních komunikací.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré činnosti narušující okolní prostředí, výroba, velké provozy, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní centra, zařízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatně stojících malometrážních objektů sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). Část obytné zástavby zasahující do ochranného pásma železnice (60m) je uvažována bez výstavby nových objektů pro bydlení. Stávající objekty v těsné blízkosti – méně než 20m jsou uvažovány na dožití.

#### Plochy bydlení v bytových domech – zóna 2, 2N

- Přípustné : bydlení v bytových domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, drobná řemeslná a výrobní zařízení nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá sportovní zařízení. Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, veřejná zeleň.

- Podmíněné : drobné obchodní, prodejní a administrativní činnosti nenarušující obytnou pohodu.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména veškeré provozy, činnosti a děje narušující obytnou pohodu, veškeré hospodářství, chovatelství  a pěstitelství, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, autobazary, nákupní zařízení většího rozsahu.

#### Plochy občanského vybavení – zóna 3, 3N

- Přípustné : funkce poskytující veřejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzdělávací služby netechnického charakteru. Přípustné je zřizovat  a provozovat knihovny, archivy, galerie, divadla, kaple, kostely, fary, úřady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická střediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, nezbytná infrastruktura, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení.

- Podmíněné : bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativně neovlivňuje své okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, např. penzióny, turistické ubytovny.

Nepřípustné : jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba a sklady.

#### Plochy zemědělské výroby – zóna 4

- Přípustné : činnosti zemědělské výroby a zemědělských provozů – zahradnické a zelinářské areály, chovatelské areály, jimž nemusí být vymezeno PHO, zemědělské a zpracovatelské provozovny, přípustné je zřizovat skladové prostory a zařízení poskytující zemědělské služby a obchod, parkovací a odstavná stání pro potřebu vyvolanou využitím území. Bydlení pouze jako integrovaná  součást malého soukromého zemědělského areálu.

- Podmíněné : areály jimž musí být vymezeno ochranné pásmo, změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Výrobní  a podnikatelská činnost, výrobní služby  a sklady. Podmíněné je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby.

- Nepřípustné : jsou veškeré činnosti vyžadující ochranu před zátěží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), nepřípustné je zřizovat čerpací stanice pohonných hmot s výjimkou zařízení pro potřebu provozovatele. V pásmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a dětských zařízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům atd).

#### Plochy výroby a výrobních služeb – zóna 5

- Přípustné : výlučně podnikatelská, průmyslová a výrobní, popřípadě zemědělská, chovatelská a pěstitelská výroba, služby, přípustné je zřizovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání.

- Podmíněné : je zřizovat provozní byty či rodinné domy pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby, nákupní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot.

- Nepřípustné : samostatné bydlení všech forem, výrobní plochy vyžadující mimořádnou ochranu ohrožující prostředí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objektů pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost zřízení pásem hygienické ochrany zajištěno, aby objekty byly využívány jen k takovým činnostem, aby se nepříznivé vlivy z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadměrně.

#### Plochy technického vybavení – zóna 6

- Přípustné : jsou to plochy určené pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a ČOV, elektřinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadů, vodohospodářské plochy apod.) bezprostředně související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je přípustné na tyto plochy umisťovat a provozovat stavby pro výrobu drobnějšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřebu vyvolanou tímto funkčním využitím území svým charakterem funkcí a měřítkem odpovídající.

- Podmíněné : odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní plochy s jiným využitím území. Podmíněné jsou rovněž zařízení průmyslově a zemědělsky zaměřené a provozní byty pro bydlení osob přímo spojených s provozem dané výroby či technologie.

Podmíněná funkce nesmí negativně ovlivnit či znemožnit umístění staveb a zařízení uvedených v přípustných funkcích.

- Nepřípustné : ostatní funkce, děje a činnosti, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo vyhláškou obce. Dále pak funkce a činnosti neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména samostatné bydlení.

#### Plochy sportu – zóna 7, 7N

- Přípustné : jsou to plochy určené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětské hřiště, jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s využitím plochy pro sport a rekreaci.

- Podmíněné : stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (tribuny, šatny, sociální zařízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funkčním využitím území, která nesmí být v rozporu s funkcí hlavní ani ji narušovat či omezovat, osvětlení, veřejná zeleň. U sjezdovek zasněžování, rozvody vody a elektriky, můstky a rampy, ochranné sítě, vleky a jejich rekonstrukce, startovací a dojezdové plošiny u vleků, pokladny, dětské koutky s oplocením.

- Nepřípustné : ostatní funkce, neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli činnosti a funkční využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, popř. by bránily tomuto funkčnímu využití.

#### Plochy individuální rekreace – zóna 8, 8N

- Přípustné : jsou to plochy určené  pro činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací. Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat s možností půdorysného rozšíření max. o 25% současně zastavěné plochy (dle kolaudačního rozhodnutí bez zpevněných ploch a teras).

- Podmíněné : přeměna rekreačních objektů na objekty trvalého charakteru s možností vestavěných služeb a provozoven řemeslného charakteru bez negativního vlivu na své okolí, výstavba rodinných domů.

- Nepřípustné : je jakákoliv výroba, sklady většího a velkého rozsahu, těžba, zemědělská výroba, občanská vybavenost většího významu, nová zástavba rekreačních objektů.

#### Plochy soukromé zeleně – zahrady - zóna 9

- Přípustné : soukromé zahrady, sady, s možnou výstavbou oplocení a objektů drobné zahradní architektury (altány, sklady nářadí, pergoly, apod.) nenarušující sousedskou pohodu a pohodu bydlení.

- Podmíněné : je zřizování objektů pro pěstitelství a chovatelství, zahradnictví a sadovnictví většího rozsahu. Parkovací a odstavná stání je podmíněné zřizovat výlučně pro vlastní potřebu vyvolanou využitím plochy v souladu s výše uvedenými funkcemi.

- Nepřípustné : veškeré funkce narušující prostředí (životní, přírodní apod.) a hodnoty území, trvalé bydlení, garáže jako samostatné objekty, jakékoli jiné funkce a zařízení, které jsou v rozporu nebo narušují funkční využití plochy uvedeným jako přípustné nebo podmíněné, výstavba zahradních chat, rekreačních objektů.

#### Plochy veřejné zeleně - hřbitov - zóna 10, 10N

- Přípustné funkce: parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, pomníky, hrobky, památníky, vysazovat aleje apod..

- Podmíněné funkce: podmíněné je zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, vývěsky), stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury s provozem hřbitova související.

- Nepřípustné funkce: veškeré funkce neuvedené jako podmíněné nebo přípustné.

#### Plochy veřejné zeleně - park - zóna 11

- Přípustné funkce: krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty bez dřevin, parkově upravená veřejná prostranství, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je osazovat drobnou architekturu, vysazovat aleje apod..

- Podmíněné funkce: podmíněné je zřizovat stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky).

- Nepřípustné funkce: veškeré funkce neuvedené jako podmíněné nebo přípustné.

#### Plochy veřejné zeleně – zóna 12

Jedná se o území veřejně přístupné sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity.

- Přípustné : parkově upravená veřejná prostranství, krajinná zeleň, přírodě blízké porosty a dřeviny, travní porosty, solitéry s podrostem bylin. Přípustné je zřizovat stezky pro pěší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uliční mobiliář, pomníky, vysazovat aleje, výsadba zeleně obecně, stavby pěších komunikací, drobné stavby informačního charakteru (mapy, poutače, vývěsky) apod.

- Podmíněné : je zřizovat veřejně přístupná hřiště a dětská hřiště, obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvořením technického zázemí a technické infrastruktury za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území a nenaruší charakter tohoto území.

- Nepřípustné : parkovací a odstavná stání a garáže většího rozsahu pro nákladní automobily a autobusy, trvalé bydlení, veškeré funkce neuvedené jako přípustné nebo podmíněné, zejména takové, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní.

#### Vodní toky a plochy – zóna 13, 13N

- Přípustné : vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekreační nádrže a ostatní vodní díla.

- Podmíněné : je možno zřizovat přemostění a lávky, stavidla a hráze, krmná zařízení pro chovné rybníky, pro rekreační vodní plochy pak skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení, výstavba technické infrastruktury.

- Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

#### Plochy určené pro plnění funkcí lesa – zóna 14

Území určená jako pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zákona o lesích.

- Přípustné : plochy trvale určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů, přípustné je zřizovat jednotlivé účelové stavby pro lesní hospodářství místního významu.

- Podmíněné : účelové komunikace určené pro obsluhu území, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% zkolaudované podlahové plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, výstavba technické infrastruktury pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu přilehlého území. Podmíněné je rovněž změna kultury na ornou, pastviny, louky, sady či ostatní plochy za splnění všech zákonných podmínek.

- Nepřípustné : jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněné.

#### Kulturní a travní porosty – zóna 15

- Přípustné: jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES. Území určená pro intenzivní a extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty nebo činnosti a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí. Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky, sady a ornou půdu) za splnění všech zákonných podmínek.

- Podmíněné : je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.). podmíněné je měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa - zalesnění, výstavba a obnova rybníků.

- Nepřípustné: je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněná.

#### Polopřírodní až přírodě blízké porosty – zóna 16

- Přípustné : volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně využívané travní a luční porosty. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s  požadavky ochrany přírody (specifikuje kapitola i) – návrh místního územního systému ekologické stability). Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

- Podmíněné : je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení bezprostředně související s využitím území (například zařízení sportovní), umožňuje-li způsob využití území jeho bezodkladné navrácení, nedochází-li ke změně charakteru území a krajinného rázu. Ve volné krajině je podmíněné realizovat výstavbu účelových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, výstavba a obnova rybníků, zalesnění. Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně. Lze povolovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.), lesnické, myslivecké a rybnikářské činnosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků).

- Nepřípustné : je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněná. Nepřípustné je zřizovat objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je nepřípustné intenzivně obhospodařovat v rozporu s  požadavky ochrany přírody.

#### Krajina přírodního charakteru – zóna 17

- Přípustné funkce: volně rostoucí porosty, břehové porosty kolem vodotečí, křoviny, stromořadí, extenzivně využívané travní a luční porosty. Plochy zařazené mezi prvky ÚSES je přípustné obhospodařovat v souladu s  požadavky ochrany přírody. Doporučená je výsadba alejí a ochranné zeleně.

- Podmíněné funkce: se neurčují.

- Nepřípustné funkce: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné.

#### Orná půda – zóna 18

- Přípustné : jedná se o plochy mimo současně zastavěná a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES. Území určená pro intenzivní i extenzivní hospodaření na zemědělské orné půdě nebo činnosti a zařízení, která s hospodařením souvisí. Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (na pastviny, louky a sady) za splnění všech zákonných podmínek. Přípustná jsou protierozní opatření - budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků, zřizování obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků, znovuzřizování mezí.

- Podmíněné: je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, včelíny, silážní jámy atd.). Podmíněné je měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa - zalesnění.

- Nepřípustné: všechny činnosti a děje neuvedené jako přípustné nebo podmíněné.

#### Plochy pro dopravu

- Přípustné : jsou to komunikace I., II. a III.třídy a místní obslužné komunikace, doprava motoristická, cyklistická a pěší komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, veřejná zeleň (převážně liniové-  ho charakteru) podél komunikací a parkovišť.

- Podmíněné : výstavba dopravních staveb, tech. infrastruktury (nesmí ohrozit hlavní funkci). Tyto stavby by měly být pokud možno umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní, výsadba veřejné zeleně.

- Nepřípustné : jiná, než hlavní funkce území, je nepřípustná.

## c) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Celé správní území obce se člení na :

Současně zastavěné území obce - tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová hranice zahrnující prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny (povoleny a kolaudovány). Hranice současně zastavěného území byla stanovena na základě průzkumů a rozborů.

Zastavitelné území - tvoří plochy vhodné k zastavění, které jsou vymezeny územně plánovací dokumentací. Jsou to plochy určené pro rozvoj urbanizovaného území, převážně ploch pro bydlení v rodinných domech, občanskou vybavenost, výrobu a výrobní služby, veřejnou zeleň, sport, plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu.

Nezastavitelné území - je území, které nebylo vymezeno ÚPD k zastavění, ani není současně zastavěné. Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využívání, nová výstavba nebo jiná opatření trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadního charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné technické infrastruktury, pro dopravní obslužnost území. Lze zde připustit rekonstrukce, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 20% zkolaudované podlahové plochy k datu schválení ÚPO) stávajících trvalých staveb.

## d) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

#### Výstupní limity

Navrhované funkční využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.

Navrhovaná ochranná pásma všech navrhovaných ploch pro dopravu a ploch pro technickou infrastrukturu (např. pro el. vedení VN 7m na každou stranu, pro trafostanice 7m, pro vodovodní a kanalizační řad 1,5m na každou stranu apod.) jsou stanovena pro účely tohoto ÚPO jako výstupní limity. V OP dráhy, komunikací a trafostanic je nutné dodržovat platné hygienické limity z hlediska hluku, není zde dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno. Toto území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů), dále prostor pro jejich realizaci a popřípadě také následný přístup k nim.

#### Plocha pro návrh elektrického vedení s ochranným pásmem

V řešeném území jsou navrženy plochy pro návrh elektrického vedení VN 22 kV s ochrannými pásmy.

Plocha pro NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍ Čistírny odpadních vod

V řešeném území je navržena plocha pro návrh ochranného pásma stávající ČOV.

#### PLOCHY ÚSES

Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry místního významu jsou zakreslené v grafické části.

#### DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Podmínkou povolování staveb je pokrytí potřeb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funkční využití na vlastním pozemku a to již jako součást stavby.

#### Hranice záplavOVÉHO ÚZEMÍ

Řešeným územím protéká vodní tok Vltava, jeho hranice záplavy je zakreslena v grafické části.

## e) ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO, TECHNICKÉHO A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

### DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Dopravní návrh

Rozvoj sítě místních komunikací vyplývá především z  urbanistického návrhu. U těch z  nich, které zpřístupňují objekty bydlení, je v převážné míře nutno počítat s rozšířením pokud možno na cca 6 m a s vybudováním alespoň jednostranného chodníku. Do doby, než bude toto možné, je nutno pro ně respektovat alespoň územní rezervu. Ta by měla být dodržována při povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, přípojné skříňky inženýrských sítí apod.).

Nově navržené jsou komunikace zpřístupňující navržené plochy pro bydlení v rodinných domech v západní a severní části sídla Loučovice a u plochy pro sport (sjezdovky) v jihovýchodní části sídla. U plochy výroby a technického vybavení je v Loučovicích navrženo přemostění vodního toku pro lepší dopravní obslužnost sídla Loučovice. 
V lokalitě Nové domky jsou k některým stávajícím objektům individuální rekreace navrženy místní komunikace.

V sídle Loučovice je navržena cykloturistická trasa vedoucí severovýchodním směrem do k. ú. Vyšší Brod.

Dopravní zařízení

v centrální části sídla je u rozšířené plochy hřbitova navrženo parkoviště a dále u navržené plochy sportu – sjezdovky.

U nově navrhovaných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to přímo jako součást stavby těchto zařízení. Veškerá garážovací potřeba je situována na vlastních pozemcích obytných domů a usedlostí, řadové garáže v obci nejsou. neměla by být povolena stavba ani jednoho obytného domu, či souboru, která by neměla svoji výhledovou garážovací potřebu pokrytu beze zbytku na vlastním pozemku a to již přímo jako součást stavby. Přiměřeně by to mělo platit i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby cestovního ruchu (penziony), pokud by se takový záměr v sídlech vyskytl.

### VODOHOSPODÁŘSKÉ   ŘEŠENÍ

Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů nevyplývají pro zájmové území Loučovice žádná mimořádná opatření, která by limitovala nebo ovlivňovala předpokládaný rozvoj.

Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Stávající vodoteč a vodní plochy a doprovodnou zeleň je nutné zachovat. I nadále je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a rybníků.

Je možno uvažovat se zvětšením retenčního prostoru stávajícího rybníku na Lipovém potoce (protipovodňová opatření). Dále se navrhuje výstavba vodní nádrže Mnichovice na soutoku Mnichovického potoka s Menší Vltavicí, kde se v současnosti při větších srážkových úhrnech již vodní plocha vytváří. Jedná se o nádrž výjimečně vhodnou k realizaci, s významným retenčním objemem i při určitém zásobním objemu vody v nádrži. Jižně pod touto nádrží na Menší Vltavici je navržena další vodní nádrž U tří špalků.

Zásobování pitnou vodou

LOUČOVICE

Systém zásobování pitnou vodou obce Loučovice se bude měnit.

Je navržena výstavba vodovodního řadu, který propojí vodovodní síť obce Lipno s vodovodní sítí obce Loučovice. Řad bude začínat v prostoru vodní elektrárny redukcí tlaku a vodoměrem, ukončen bude v ÚV Loučovice a bude trasován v místních komunikacích. Tímto řešením (využití volné kapacity vodního zdroje Lipno nad Vltavou) bude pokryta cca polovina potřeby vody v Loučovicích, což ve svém důsledku přispěje k zlepšení kvality dodávané vody. Ve výhledu – po realizaci Polipenského vodovodu (centrální vodojem Lískovec, zásobní řad po dně Lipenské nádrže pro obce Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice, Frymburk, Přední Výtoň a Loučovice) či alespoň jeho části v trase cyklostezky mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou – bude možno zásobovat Loučovice pitnou vodou výhradně přes vodovodní přivaděč z Lipna nad Vltavou. Lipenské jezero přestane sloužit jako zdroj pitné vody pro obec Loučovice (možnost zrušení ochranného pásma).

Pro snížení ztrát vody je uvažováno se snížením tlaku vody ve vodovodní síti zejména v jihovýchodní části obce. To bude dosaženo osazením redukčního ventilu v armaturní šachtě u stávajícího protlaku pod železnicí a s propojením vodovodní sítě v prostoru severně od železnice.

Nové řady budou budovány především v rámci nové zástavby. Stávající vodovodní síť bude zokruhována, případně doplněna. Dále se předpokládá postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě (snížení ztrát) a rekonstrukce vodojemu (Nový).

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající odkanalizování obce Loučovice vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno s následujícími změnami.

ČOV Svatý Prokop bude zrušena. Odpadní vody přivedené do prostoru této čistírny budou dále odváděny novým gravitačním sběračem DN 300 do stávající kanalizace za areálem teplárny.

Je navrhována kompletní rekonstrukce stávající ČOV Loučovice. Důvodem je její špatný technický stav stavební i technologické části, nedostatečná hydraulická a látková kapacita, nedostatečné hrubé předčištění a aerace, neexistence odstraňování dusíku a chybějící strojní zařízení flotace, což má za následek likvidaci kalu na jiné ČOV. Čistírna je na konci své technické i morální životnosti. Nová ČOV je navržena jako kompaktní monoblokový objekt v zastřešeném a zatepleném objektu, který bude situován ve stávajícím areálu v místě dnešní haly kalového hospodářství. Podstatou navržené technologie je biologické čištění mechanicky předčištěných odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací vč. řídícího a informačního systému. Okolo ČOV je navrženo pásmo ochrany prostředí (zakresleno v grafické části).

S ohledem na stáří kanalizace, průnik balastních vod a použité trubní materiály se doporučuje postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Nová kanalizace bude budována v rámci nové zástavby a k doposud neodkanalizovaným objektům. Kanalizace bude doplňována uvnitř stávající zástavby jako jednotná, v případě odkanalizování větších zejména nově zastavovaných celků jako oddílná, s odtokem dešťových vod přímo do recipientu.

DVOREČNÁ

Zásobování pitnou vodou

Nová zástavba v lokalitě Dvorečná bude zásobována pitnou vodou z prodlouženého stávajícího vodovodu, příp. s rekonstrukcí stávajících rozvodů na větší dimenze.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Nová zástavba v lokalitě Dvorečná bude odkanalizována gravitačně oddílnou dešťovou kanalizací s napojením na kanalizační systém obce Loučovice. Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

MNICHOVICE

Zásobování pitnou vodou

V místní části Mnichovice není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Mnichovice se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

KAPLIČKY

Zásobování pitnou vodou

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

V sídle Kapličky se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná.. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

HODOŇ

Zásobování pitnou vodou

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. V případě návrhu ploch pro bydlení v RD nebo občanského vybavení budou obyvatelé využívat individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Protože se neuvažuje s rozvojem v místní části Hodoň, nepředpokládá se ani výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod v případě návrhových ploch by byla řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách. Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

LIPOVÁ

Zásobování pitnou vodou

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

V Lipové se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

NOVÉ DOMKY

Zásobování pitnou vodou

Není uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou využívat i nadále individuální zdroje pitné vody.

V případě většího rozvoje sídla by bylo vhodné prověřit stav stávajících zdrojů a tyto využít pro nově navržený vodovod (rozvodné řady, akumulace s AT stanicí, příp. úpravna vody). Okolo zdrojů je v tomto případě nutno vyhlásit ochranná pásma.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

V sídle se nepředpokládá výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena jejich akumulováním v bezodtokových jímkách (zejména u rekreačních objektů) nebo ČOV Slupečná. Další možností je zřizování vícekomorových septiků (případně úpravy a opravy stávajících na skutečné zatížení po jejich důkladné revizi) s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti nebo výstavba domovních mikročistíren. Při posuzování této možnosti je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody, které se předpokládá i nadále využívat.

Dešťové vody budou i v budoucnu odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

Martínkov

Zásobování pitnou vodou

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a proto se nebude měnit ani v budoucnosti.

Zdroje znečištění, odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající odkanalizování osady Martínkov vč. technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametrů ČOV vyhovuje i do budoucna a proto zůstane zachováno. Okolo ČOV je potřeba vyhlásit pásmo ochrany prostředí.

### ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.

Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el energie je následující :

LOUČOVICE

-RD  Svatý Prokop – u žel. zastávky Lipno      - výměna  TS-T9 za novou trafostanici  (BTS-400kVA)

-RD  Loučovice sever – nad úpravnou vody     - stávající trafostanice TS-T5

-RD  Loučovice sever – pod úpravnou vody     - stávající trafostanice TS-T4

-RD  Loučovice  západ – u hřiště                       - stávající trafostanice TS-T6

-RD  Loučovice  východ                                  - stávající trafostanice TS-T2, bude provedeno posílení

kabelových vývodů NN do daných lokalit

Loučovice jih – sjezdovka, ČOV, OV             - stávající trafostanice TS-T7

Loučovice jih – OV u Čs PHM                         - nová trafostanice TS-T16 - kabelová, smyčková

Kabel VN napojen na stáv.kabel VN u Čs PHM, bude                                                           zasmyčkován přes novou TS-T16, a bude ukončen ve                                                           stávající TS-T6.

Nárůst ve stávající zástavbě                            - napojení ze stávajících trafostanic, u školy je uvažováno

s novou trafostanicí TS – T17

DVOREČNÁ

-RD Dvorečná                                                   - výměna TS-T10 za novou trafostanici  (BTS-400kVA)

mnichovice, MARTÍNKOV, hodoň, lipová, nové domky, kapličky

Nejsou zde navrhovány žádné trafostanice pro posílení stávající zástavby.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Návrh

V oblasti zásobování síťovými energiemi předpokládá CENTROPOL technicky zhodnotit stávající soustavu SCZT a stabilizovat tak zásobování dotčené části obce Loučovice teplem. V cílovém stavu pak předpokládá připojit na SCZT i oblast tzv. „Zděných  domů“ a  Rakouských domků“.

Nutným předpokladem však je zájem rozhodující většiny obyvatel v této lokalitě o připojení se k soustavě CZT v obci. S tím souvisí závazek realizovat na své náklady větší či menší úpravy systémů vytápění v jejich objektech a vybudování přípojek tepla.

CENTROPOL má ujasněnou koncepci postupné modernizace celé koncepčně i fyzicky zastaralé tepelné sítě v Loučovicích. Provozovatel SCZT CENTROPOL CZ má zpracován energetický audit (z 01/2004), ze kterého vychází při postupných rekonstrukcích soustavy CZT – dosud realizováno cca 60%, dokončeno bude v roce 2007. Na audit navázala ÚEK.
Záměr předpokládá:

- postupnou rekonstrukci teplovodní soustavy ze "čtyřtrubky" na dvoutrubkový rozvod s předáním tepla pro vytápění a decentralizovanou výrobou TUV v patních objektových předávacích stanicích (OPS); zahájení 1.etapy proběhlo již v roce 2003 realizací OPS v mateřské škole

- rozšíření sítě CZT pro další bytovou zástavbu v oblasti tzv. „Zděných  domů a Rakouských domků“.

Dále je modernizován i vlastní zdroj - teplárna:

- instalací další kogenerační parní protitlaké turbiny

- rekonstrukcí systému napájení parních kotlů.

V bližší perspektivě se dále uvažuje s dalším technickým zhodnocením:

- modernizací úpravny vody

- rekonstrukcí jednoho kotle na částečné spalování biomasy (alternativně instalace nového kotle).

Společnost uvažuje i o výstavbě malé vodní elektrárny. Pokud se záměr ukáže být reálný doplní tento projekt portfolio aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které společnost podporuje. Česká energetická agentura ocenila přínos společnosti CENTROPOL CZ, a.s. pro rozvoj SCZT Loučovice a vyhlásila její projekt kogenerační jednotky jako nejlepší pro rok 2003.

VYUŽITELNOST OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Z charakteru obou lokalit vyplývá, že pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody přicházejí v úvahu prakticky pouze dva druhy obnovitelné energie – energie biomasy a slunečního záření.

S využitím biomasy se ve střednědobém výhledu uvažuje v teplárně CENTROPOL. Předpokládá se přebudování jednoho uhelného kotle na spalování biomasy, nebo realizovat nový projekt kotle na biomasu středního výkonu v rámci přiděleného grantu na využití biomasy.

V lokalitě „Zděných  domů a Rakouských domků“ je pro vytápění využíváno dřevo asi z 50%.

Využití slunečního záření pomocí termosolárních panelů je možné. Termosolární panely mohou být využity nejen pro ohřev teplé užitkové vody, ale rovněž pro přitápění. V tom případě je nutno instalovat akumulátory tepla o větší kapacitě. O instalaci termosolárních systémů mohou rozhodnout vlastníci domů, kteří by byli rovněž investory.

ZÁVĚR

Z hlediska udržení a rozvoje SCZT v obci jakož i vlivu na životní prostření se doporučuje realizace obnovy a rozšíření soustavy, i když pro provozovatele nepřinese rychlý ekonomický efekt.

Pro zachování a stabilizaci provozu SCZT je žádoucí její rozšíření na další obytné soubory, předpokladem však je závazný zájem budoucích potenciálních odběratelů tepla o připojení.

Investice do obnovy – opravy - (bez rozšíření) nemá ekonomickou návratnost, protože se jedná o náhradu dožitého zařízení. Musí se však provést, protože bez opravy by se soustava stala neprovozuschopnou.

Investice do rozšíření je návratná, pokud se podaří nasmlouvat předpokládané množství nových odběrů.

Doporučenou variantou je alternativa obnovy a rozšíření, která je návratná a zajišťuje dlouhodobou provozuschopnost soustavy.

Zásobování ZEMNÍM plynem

Návrh

V souladu se ÚEK Loučovice bude zásobování plynem plnit svou úlohu pro zajištění záložního energetického media pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu bylo ukončen odběr tepla pro papírnu a i provoz teplárny by tím byl obtížný, ne-li nemožný (vzhledem k typu a dimenzování instalovaných kotlů).

V tomto případě by bylo nutné urychleně vstoupit do jednání s JČP, a.s., o zahájení přípravy  plynofikace  obce. Tam, kde by to bylo možné, by byla potřeba tepla kryta decentralizovaně spalováním tuhých fosilních paliv hnědého uhlí a dřeva (jako dosud), což ale spolu přináší větší environmentální zatížením celé lokality.

### Odpadové hospodářství

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Obě posledně jmenované služby se provádí obvykle kombinací provozu recyklačních dvorů a mobilního sběru.

V Loučovicích je navrhováno sběrné místo nebezpečného odpadu v místě stávající ČOV.

## f) NÁVRH VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:

1)	Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

2)	Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.

### Regulativy pro plochy ÚSES

V ÚPO se vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící kostru ekologické stability, tj. prvky lokálního ÚSES. Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany, prvky ÚSES nelze zrušit bez náhrady.

Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové parametry, kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny.

Biocentra

#### Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musí být tomuto cíli podřízeny. Pro funkční využití ploch biocenter

- Přípustné: je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚPD, využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

- Podmíněné: jsou, a to pouze ve výjimečných případech, nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.

- Nepřípustné: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné.

Biokoridory

#### Biokoridory mohou být vedeny souběžně s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd.

Pro funkční využití ploch biokoridorů

- Přípustné: je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené platným ÚPD, dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů.

- Podmíněné: je funkční využití pouze nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.

- Nepřípustné: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných.

Všechny prvky ÚSES jsou zakresleny a popsány v Hlavním výkrese.

TABULKA ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

| číslo prvku | název | charakter. prvku | biogeografický význam | velikost | funkčnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hodslavský potok | Biokoridor | Lokální | 4,4 ha | Funkční |
| 2 | Luč | Biocentrum | Regionální | 520,4 ha | Funkční |
| 3 | Vltava pod Čertovou stěnou | Biokoridor | Nadregionální | 0 | Funkční |
| 4 | Jordán | Biocentrum | Nadregionální | 0 | Funkční |
| 5 | Vltava – Lipno | Biokoridor | Nadregionální | 65 ha | Funkční |
| 6 | U Jezuitského lesa | Biocentrum | Lokální | 12 ha | Funkční |
| 7 | Jezuitský les | Biokoridor | Regionální | 16,2 ha | Funkční |
| 8 | Nové domky | Biocentrum | Lokální | 10,3 ha | Funkční |
| 9 | U Nových domků | Biokoridor | Regionální | 12,4 ha | Funkční |
| 10 | Cikánský hrad – Čertovo kopyto | Biocentrum | Regionální | 96,1 ha | Funkční |
| 11 | K Cikánskému hradu | Biokoridor | Nadregionální | 9,9 ha | Funkční |
| 12 | Medvědí hora – Uhlířský vrch | Biocentrum | Regionální | 462,9 ha | Funkční |
| 13 | Lipová | Biokoridor | Lokální | 3,3 ha | Funkční |
| 14 | U Lipové | Biocentrum | Lokální | 7 ha | Funkční |
| 15 | Ke Kraví hoře | Biokoridor | Lokální | 1,9 ha | Funkční |
| 16 | Kraví hora | Biocentrum | Lokální | 6,2 ha | Funkční |
| 17 | Jezuitským lesem | Biokoridor | Lokální | 0 | Funkční |
| 18 | Podél Lipové | Biokoridor | Lokální | 1,3 ha | Funkční |
| 19 | Nad Modřínky | Biokoridor | Nadregionální | 15,4 ha | Funkční |
| 20 | Pískovna | Biocentrum | Lokální | 0 | Funkční |
| 21 | Nad Modřínky | Biocentrum | Lokální | 11,3 ha | Funkční |
| 22 | K Srní | Biokoridor | Nadregionální | 3,6 ha | Funkční |
| 23 | Srní | Biocentrum | Lokální | 14 ha | Funkční |
| 24 | Nad Spáleništěm | Biokoridor | Lokální | 6,5 ha | Funkční |
| 25 | Pod Srním | Biokoridor | Nadregionální | 8,5 ha | Funkční |
| 26 | Nad Limberkem | Biocentrum | Lokální | 11,4 ha | Funkční |
| 27 | Ke Kapličkám | Biokoridor | Nadregionální | 3,2 ha | Funkční |
| 28 | Kapličky | Biocentrum | Lokální | 84,8 ha | Funkční |
| 29 | K Adámkám | Biokoridor | Lokální | 5,9 ha | Funkční |
| 30 | Adámky | Biocentrum | Lokální | 9,9 ha | Funkční |
| 31 | K Adámkám | Biokoridor | Lokální | 4,9 ha | Funkční |
| 32 | U Adámek | Biokoridor | Lokální | 20,7 ha | Funkční |
| 33 | Za Desítkou | Biokoridor | Nadregionální | 9 ha | Funkční |
| 34 | Krásná pole | Biocentrum | Lokální | 17,5 ha | Funkční |
| 35 | U vysílače | Biokoridor | Nadregionální | 5,5 ha | Funkční |
| 36 | K Hodoni | Biokoridor | Lokální | 9,7 ha | Funkční |
| 37 | Hodoň | Biocentrum | Lokální | 10 ha | Funkční |
| 38 | Mnichovický potok | Biokoridor | Lokální | 16,2 ha | Funkční |
| 39 | Martínkov | Biocentrum | Lokální | 14,6 ha | Funkční |
| 40 | Podél Mnichovického potoka | Biokoridor | Lokální | 4,9 ha | Funkční |
| 41 | Nad Martínkovem | Biokoridor | Lokální | 4,7 ha | Funkční |
| 42 | U černého čápa | Biocentrum | Lokální | 14,3 ha | Funkční |
| 43 | Pod jezevčí | Biokoridor | Lokální | 1,3 ha | Funkční |
| 44 | Pod Frantoly | Biokoridor | Lokální | 8,8 ha | Funkční |
| 45 | Frantoly | Biocentrum | Lokální | 17,5 ha | Funkční |
| 46 | Na hranicích | Biokoridor | Lokální | 2 ha | Funkční |
| 47 | Přes Frantoly | Biokoridor | Lokální | 10,9 ha | Funkční |
| 48 | Za Frantoly | Biocentrum | Lokální | 13,2 ha | Funkční |
| 49 | U Frantol | Biokoridor | Nadregionální | 3,2 ha | Funkční |
| 50 | Na hranice | Biokoridor | Nadregionální | 11,3 ha | Funkční |
| 51 | Pod Kapličkami | Biocentrum | Lokální | 41,3 ha | Funkční |
| 52 | U Adámek | Biokoridor | Lokální | 2,6 ha | Funkční |
| 53 | Hraniční potok | Biokoridor | Lokální | 1,7 ha | Funkční |
| 54 | Dobřín | Biocentrum | Lokální | 59,3 ha | Funkční |
| 55 | Pod Lipovou | Biocentrum | Lokální | 11,7 ha | Funkční |
| 56 | Za Novými Domky | Biokoridor | Lokální | 2,7 ha | Funkční |

## g) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek a nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

je respektován zákon O ochraně a využití nerostného bohatství  – horní zákon  ve znění pozdějších předpisů.

### ložiska nerostných surovin

Ve správním území obce se nenachází výhradní ložiska nerostů ve smyslu  zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (dále horní zákon).

V návrhu ÚPO Loučovice nejsou navrhovány plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

### Poddolovaná území

V řešeném území se nenachází poddolovaná území.

### Radonová problematika

Jedná se o lokalitu se středním až vysokým radonovým rizikem z geologického podloží (kategorie 2 a 3). Řešené území se nachází v oblasti předpokládané redistribuce uranu s možností výskytu lokálních kontrastních anomálií objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

## h) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ  A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Návrh veřejně prospěšných staveb je vyznačen v samostatném výkresu návrhu územního plánu obce. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Vyvlastnit je možné ve veřejném zájmu pro stavby veřejně prospěšných služeb, pro veřejně prospěšné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem, pro vyhlášení chráněných území, pro provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav a pro vytvoření podmínek nezbytného přístupu k pozemku a stavbě.

V řešeném území jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby :

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Navržené komunikace

| D1 | Místní komunikace obsluhující plochu pro bydlení – západní část sídla Loučovice |
| --- | --- |
| D2 | Parkoviště obsluhující stávající a navrženou plochu hřbitova – centrální část sídla Loučovice |
| D3 | Místní komunikace a parkoviště obsluhující plochu pro sport - jihovýchodní část sídla Loučovice |
| D4 | Místní komunikace obsluhující stáv. objekt bydlení v RD – severovýchodní část sídla Loučovice |
| D5 | Návrh přemostění pro lepší dopravní obslužnost sídla Loučovice – jižní část sídla Loučovice |
| D6 | Místní komunikace obsluhující stáv. plochy individuální rekreace – severní část k. ú. Kapličky – Nové domky |

Zařízení technické infrastruktury

Navržené trasy vodovodu.

| V1 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - v jižní části k. ú. Dvorečná. |
| --- | --- |
| V2 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - v severní části k. ú. loučovice. |
| V3 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navrženou plochu bydlení v RD - v západní části sídla loučovice. |
| V4 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou stáv. i navrženou plochu občanského vybavení - v jižní části sídla loučovice. |
| V5 | Navržený vodovod pro zásobování pitnou vodou navržené plochy bydlení v RD - ve východní části sídla loučovice. |

Navržené trasy kanalizace a ČOV.

| K1 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržených ploch bydlení v RD - v jižní části k. ú. Dvorečná a v severovýchod. části k. ú. Loučovice. |
| --- | --- |
| K2 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržené plochy bydlení v RD - v západní části sídla Loučovice. |
| K3 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování stáv. plochy technického vybavení - v jižní části sídla Loučovice. |
| K4 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování stáv. plochy bydlení v RD - v jihovýchodní části sídla Loučovice. |
| K5 | Navržená gravitační jednotná a splašková kanalizace pro odkanalizování navržených ploch bydlení v RD - ve východní části sídla Loučovice. |
| K6 | Rozšíření stávající ČOV, umístění vyplývá z účelu stavby, výšková poloha místa, blízkost vodního toku - v jihovýchodní části sídla Loučovice |

Navržené plochy venkovního vedení VN a plochy pro trafostanice

| E1 | Návrh plochy pro trafostanici T17 s el. vedením VN 22 kV – sídlo Loučovice U Finských domků. Odbočka volného vedení je navržena jako nejkratší trasa k místu napojení stávajících ploch bydlení v RD a občanského vybavení. |
| --- | --- |
| E2 | Návrh plochy pro kabelovou trafostanici T16, která je napojena na navržený kabel VN pro zásobování el. energií navrženou plochu občanského vybavení – sídlo Loučovice U pily. |
| E3 | Návrh kabelového vedení VN 22 kV vedoucí k navržené ploše občanského vybavení - je napojen na stáv. kabel VN u Čs PHM, bude zasmyčkován přes novou TS 16 a ukončen ve stáv. TS 6 – jižní část sídla Loučovice. |

S asanacemi ani asanačními úpravami není v návrhu ÚPO uvažováno.